# 道路桥梁工程施工质量管理与控制措施探讨论文_杨炎

中国葛洲坝集团第二工程有限公司 610091

摘要：随着社会的进步，道路桥梁工程在施工中需要应用到的技术逐渐完善，要想充分发挥出道路桥梁工程的作用，不仅需要提高技术水平，还应当对技术管理和质量控制工作引起重视。无论哪一个环节出现问题，都将导致严重影响，基于此，一定要积极采取相应的对策对施工质量进行管控。

关键词：道路桥梁；质量；施工人员；措施

1道路桥梁工程施工质量管理的意义

道路桥梁在施工过程中环境较复杂，地质地形因素带去的影响较大，常常会因为管理不恰当发生违规操作问题，对于施工质量问题具有较强的影响。道路桥梁在施工过程中具有较大的规模，在详细的工程项目中也较多，所以务必针对道路桥梁管理和质量控制问题进行落实，必须将各个环节之间存在的联系处理好，不仅仅要将工程决策和设计方面的把控处理好，还要对验收竣工和现场施工环节间的质量控制好。因此，相关的工作人员应该积极自觉投入到道路桥梁工程质量管理的过程中，才能将整个工程每一个环节的有效管理落实，才能实现各种因素影响工程质量技术的控制。①了解质量管理的方向和目标，就是通过目前已有的工程技术状况，对工程技术管理的目的加以明确，同时对各种质量的管理水平目标给予划分，这样既可以实现也可以规范技术质量管理。②做好技术管理协调，不仅仅将工程人员施工技术的管理落实，还要针对已经参加工程的各种机械设施自身的功能进行严格把控，对材料和周围环境进行仔细的分析，保证施工技术的使用能够达到有关质量的标准。

2道路桥梁工程中比较常见的问题

2.1桥头跳车

桥头跳车是路桥工程中最为常见的质量问题，发生此状况的根源在于桥梁结构和路基结构间强度相差较大，在工程正式交付使用之后，在车辆长期的荷载作用之下，桥梁结构和路基结构之间的强度差异问题会日益显现出来，则桥头跳车情况就会出现，轻则影响路桥的使用寿命，重则威胁到人民群众的生命财产安全;不可否认，针对桥头跳车问题，我国的路桥建设者也采取了一些方法，桥头搭板是其中最为有效的措施之一，但在实际操作过程中，对搭板的长度、厚度及伸缩缝的处理总是存在这样或那样的瑕疵，导致桥头呈现台阶状，大大降低了人们的驾乘感受，只需要在进行桥梁和道路结构连接部位的施工过程中，充分控制好桥台后背填土质量，即选择透水性与压实性较高的回填材料，从而有效提高结构的压实度，并降低沉降量，即可以很好的解决此问题。

2.2高填土下沉

众所周知，采用传统的深挖、半挖、半填土、高填土等形式的路桥工程在交付使用之后，一般都会出现或多或少的下沉情况，导致行车安全会受到一定程度的影响。随着近年来路桥施工水平的提高，一般认为在施工过程中，根据路面的平行线分层来控制填土标高，同时以试验路段路基填土厚度的90%作为实际的填土厚度;而且，必须控制好新旧填土衔接部位的台阶长度，同时加强碾压阶段的质量控制，尽量避免压实度不足等情况的出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3道路桥梁施工质量管理及控制措施

3.1提升施工管理人员技能

道路桥梁工程项目质量控制涉及范围较广，要想从根源上加强施工单位质量控制能力，则需要从员工方面着手，打造一批高素质员工队伍，以便为工程项目高质量开展提供人力资源基础。对现有的施工管理人员工作技能方面展开定期的培训，将其专业技术水平逐渐提升，保证工作人员在工作阶段，可以秉承一个高度负责、专业技术的态度去将道路桥梁质量管理工作做好，进而提升道路桥梁的耐用性能。严格按照道路桥梁施工标准施工，积极自觉的遵守国家的有关技术要求，并且对于现场技术人员的监管服从。在实际施工过程中，相关管理和施工人员需要坚持以安全生产为主要的工作准则，从施工者的安全意识角度着手，借助于实际技术和手段，将其安全意识进一步提升，确保他们在工作中可以对安全事故进行合理预防，为建筑提供良好的施工环境。施工人员不仅要对施工技术具有较高的了解，还需要对环境保护、管理及经济、水文地质方面知识进行掌握，这样才可以在施工过程中建立壮观、经济的桥梁。

3.2施工材料与设施质量管理

在建设道路桥梁时，有关机械设施和施工材料会直接对施工质量产生影响，为了可以保证施工质量能够更好的把控整个施工质量。对于设备和材料的选择与整个施工建设有着一脉相连的关系，因此一定要在材料设备选择上严格把关。首先，应该从采购、供应开始，依据国家标准，根据工程项目的不同选取合适的材料，并通过联系多家供应商，对价格、质量进行对比，对材料生产的日期、规格、生产厂家、质量的合格证等要进行严格的检查，避免采购一些不明性能的材料，保证采购材料要满足施工材料的质量要求标准，在保证质量的基础上选择经济优益的产品。并对于施工采购人员进行有效监管，避免发生偷工减料现象，一旦发现这种现象对相关负责人予以严格的处罚措施。保证材料数量与施工所需相契合，分类保存不同施工环节需要应用到的材料，对施工材料进行合理配置，使施工效率得到大幅提升。

3.3加强监理工作

由于路桥工程的特殊性，使得路桥工程的施工环境相对复杂，可能会对其质量产生影响的因素较多，因此，必须加强路桥工程的各项监理工作，不断提升施工的规范性，杜绝施工过程中的违规操作和不规范行为;因此，笔者认为，在路桥的施工过程中，监理人员应该跟班作业，尤其是在一些关键的重要施工环节，必须全程参与，加强监督，以便及时发现问题，及时督促整改，以确保工程施工质量。

3.4道路桥梁竣工验收管理

道路桥梁工程施工结束之后，还需要进行竣工验收。首先要有全面的技术资料、施工管理文件、监理文件、材料和构件的质量鉴定报告，还要收集制定基础施工和主体施工等重要环节的验收合格资料，并将全部和工程有关的资料开展整理、保存。对于道路桥梁项目的竣工验收工作来说，需要遵守政府各相关部门的标准作为依据，将施工过程中有关方达成一致的协议作为标准，首先将竣工项目中的各项数据和详细记录以及资料进行检验。最后，监理部门应当对质量评估和工程竣工验收报告等进行严格的审查，并对竣工验收阶段各部门提出的整改意见进行汇总，并催促施工单位在规定时限内按照各方要求、标准，进行工程整改。

结束语

总之，道路桥梁的发展与国家经济发展的水平存在联系，对于道路桥梁工程质量的提升是我国建设任务重的一项重要内容。因此，必须高度重视道路桥梁建设质量问题，制定相应的解决策略，提高对重点工作的监管力度，从而提升路桥工程施工质量。

参考文献

[1]李家峰.浅析道路桥梁工程的施工管理现状及改善对策[J].科技经济导刊，2017（8）.

[2]常福学.浅谈市政道路桥梁工程施工及质量控制措施[J].四川水泥，2016（4）.

论文作者:杨炎

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f81624febc2bfa363401b102.html