# 研究电力通信光缆的运行维护和防破坏措施论文_景荥

（贵州电网有限责任公司铜仁石阡供电局 贵州省铜仁市石阡县 555100）

摘要：随着时代的发展，现代通信技术不断升级，电力行业发展规模不断扩大，通信光缆在电力系统运行方面发挥着重要的保障支撑作用，如何最大限度地提升电力通信光缆运行维护水平，减少外力破坏带来的不良影响，成为当前电力行业关注的重点。

关键词：电力通信光缆；运行维护；防破坏措施

一、电力通信光缆线路发生的故障类型

电力通信光缆运行维护是电力系统有序运行的一项重要基础工作，通过科学合理的日常电力通信光缆运行管理，有助于发现可能存在的损坏等风险问题，采取有效的措施进行更换或者维修，提高系统运行的安全性和稳定性，切实推动电力企业有序运行，同时，也有利于及时规避可能存在的其他风险，提高电力输送的高效性，节约成本，实现更大的经济效益和社会效益。电力通信光缆常见的故障类型有如下几种：

1、线路接头处的故障。在线路接头的地方最容易出现故障，这是因为接头处的光纤对原有光缆结构已经不具备保护力或者保护力已经明显减弱，所以日常的运行保护工作只能依赖于接头盒进行，这就导致故障的发生几率大大增加。

2、外力的影响。线路故障很多情况下是受外力的影响而产生。由于很多通信光缆线路都在野外进行铺设，一般的埋设标准都是深入地层以下的，所以不能有效避免很多外界因素对光缆线路的破坏。

3、光缆线路的绝缘性欠佳。通信光缆线路如果没有做好绝缘工作，那么接头盒进水之后或者处于受潮的情况下就会由于应力腐蚀及静态疲劳等原因大幅度减小光缆的运作强度，严重的时候会出现光缆断裂的情况。

4、雷电的冲击。光缆的铠装元件都是金属导体，如果电力线产生短路的情况或者雷电击中金属件的时候，就会产生出强大的电流破坏光缆线路设备，严重时甚至会出现人员的伤亡。

二、电力通信光缆运行维护中的破坏原因

运维工作没有良好的方案作为引导，很多运维人员都各自为战；运维人员技能水平一般，作业过程中没有良好的标准化作业意识；运维形式不统一，运维信息记录不规范，其中一部分人员不会进行信息记录。光缆外力破坏的原因主要有3种：

1、施工原因。施工过程中没有按照相关操作规范与施工计划进行作业。施工设计方案本身存在不合理性。施工项目通常由外单位承担，在施工时无法知晓地下埋设情况，导致管线损坏。

2、自然因素。自然因素是造成电力通信光缆破坏的主要因素之一，并且产生的影响均比较严重，如常见的洪水、火灾、雷击、冰冻以及鸟啄等。在这些因素的共同作用下，光缆将发生断裂和损坏，进而导致使用寿命逐渐降低。

3、人为因素。①抢修处理不当。光缆续接处理时，造成光纤损坏，或者是续接不牢固造成光纤断裂，进而导致光缆运行存在故障。②偷盗行为频繁。偷盗行为基本发生在架空光缆、光缆沟道以及通信杆塔等。光缆具有一定的市场价值，并且应用敷设线路长，范围广，所以监控工作无法面面俱到，给不法分子留下了可乘之机。③交通车辆破坏。很多超载货车会对光缆造成破坏，致使部分光缆纤芯断裂。同时，很多违法车辆与光缆直接接触也是造成光缆损坏的主要原因。这类事故通常发生在偏远地区，或者是道路情况复杂的位置，抢修比较困难。

三、电力通信光缆运行维护及外力破坏防范措施

1、加强电力通信光缆防护重视程度，并做好风险分析。要提高对电力通信光缆防护的关注度，制定相关的制度，加强考核监督，提高人员的责任心，对电力通信光缆由于采购质量不达标、储存环境不恰当、运行维护不到位等情况进行全面分析，发现问题及时纠正，提升防护全面性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆要对电力通信光缆运行方面经常发生的事故等进行总结分析，对可能规避的风险进行分析，对风险高的环节加强重点防控，提前制定措施进行防护，提升预警能力。

2、加强技术攻关，建立智能化的监督机制。要建立电 力通信光缆智能化监控技术平台，减轻技术人员的负担，通 过现代信息技术建立相关的数据库，随时掌握电力通信光缆运行情况，加强数据网络中心建设，提高远程操控能力，从而最大限度减少带来的不良损失。

3、进行电力通信光缆的工程防护。电力通信光缆是电网的基础组成部分，如果在工程建设中没有做好防范措施，会导致电缆外层绝缘层破损或者金属组件损坏等，不但威胁电网整体运行，还会威胁相关人员的人身安全。为保证光缆应用正常，质量过关，需做到如下5点。（1）光缆接头位置具有的金属护套部分不能进行电气连通，以提升使用寿命，降低强电影响。（2）需要保证工程建设重要环节质量，配备专业检测人员。（3）在电厂以及变电站附近的光缆不能进行接地处理，以免高电压电流进入到电缆线路中。（4）光缆线路如果需要与强电线路进行交越，应该尽量保证电缆线路垂直经过，以降低电磁影响。（5）光缆架设应该合理，尽量选择地势平坦的区域，以免受自然灾害的影响。

4、加强光缆检修管理。近年来，我国电网建设规模不断扩大，电力线路的内部结构以及线路搭配逐渐朝着多样化方向发展。这对线路检修提出了更高要求。检修是解决故障的必然渠道，如果检修方法的选择不正确，或者是检修行为不规范，就会造成巨大的不利影响。为保证光缆检修质量，应该做到如下5个方面。（1）检修开始前，制定一个详细的计划，保证电力切换测试等内容可以尽快完成，备用通道不受影响。（2）加强检修人员的协调统一，保证光缆检修工作正常开展。（3）做好光缆纤维芯的试验分析，合格后才可以进行连接或者是切割处理。（4）加强电缆安全运行管理，日常工作中必须确保电力系统各类基础设施正常，建设场地、维护场地等没有发生电缆故障。（5）保证电力系统中的各个部门和谐统一，在电力线路检修开始前，必须做好沟通工作，确保检修工作可以正常进行，不受阻碍。

5、通信光缆线路故障的测试方法。通信光缆线路发生故障的最大特征就是整个线路的损耗量明显增大，所以一般通过测量光纤线路的衰减情况就可以大致判断出线路发生故障的点以及故障基本的性质。

5.1后向散射法。采用后向散射法能够准确地测量出光纤的损耗程度。具体的步骤是先在待测光纤中注入功率比较大的窄脉冲，随后在同一端检测光纤后向散射光功率，因为光纤的主要散射是瑞利散射，所以一般在进行光纤的测量之后，后向瑞利散射光功率能够取得光沿光纤的衰减程度的变化规律和相关的其它信息。

5.2光时域反射计。光时域反射计在使用的过程中对光纤中所传输的光信号分析取样的依据是光脉冲激励原理，利用取样积分仪有效判断出通信光缆的接续点，也可以判断出光纤的损耗情况。

6、建立动态监测系统。为保证光缆应用良好，降低外力破坏影响，应该合理应用各类技术手段，建立一个动态检测系统，以及时掌握光缆运行状况与安全隐患。当光缆线路发生问题后，监测系统可以第一时间知晓，指挥系统可以立即发挥应急指令，管理人员可以根据故障发生的类型与情况合理调配检修人员，以最快的速度解决问题。此外，光缆本身质量也是影响使用的重要因素，因此动态检测不仅要做好日常运维检测，而且需要做好材料准备阶段的检测，以保证光缆运行安全。

结束语

综上所述，电力通信光缆运行维护和外力破坏的防范是一项长期的过程，需要加强人员管理，提高精细化监督成效，需要加强技术攻关，发挥部门合力，才能营造良好的运行空间，切实发挥电力通信光缆应有的价值。

参考文献

[1]郭轩.探究电力光缆外力破坏的防范措施[J],中国新通信,2018(27):133-135.

[2]李皓.10kV交联聚乙烯电力电缆常见故障分析处理及防范措施[J].通信电源技术,2019(18):94-96.

[3]张元.电力通信光缆运行维护及外力破坏防范措施[J],科技创新与应用,2017(30):104.

论文作者:景荥

论文发表刊物:《电力设备》2019年第21期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f818ed26da4194b20382bd3a.html