# 青东X井成藏关键因素分析论文_曾倩

（胜利石油工程公司海洋钻井公司综合录井部，山东省 东营市）

摘要：勘探成果表明青东地区沙三段、沙四上亚段具备了高产油气成藏的地质条件。烃源岩的展布范围和生烃能力、有利构造位置、断层封闭性等诸多油气聚集成藏地质条件的合理配置，构成了青东X井油藏的高产及勘探的成功。

关键词：成藏控制；因素分析；烃源岩；生烃能力；构造位置

引言

青东凹陷位于济阳坳陷东部，目前发现了以古近系的沙三段、沙四上亚段为主力的含油层系；形成构造油藏、构造-岩性油藏类型。

1沉积特征

青东X井沙河街组目的层自下而上发育有沙四下亚段、沙四上亚段、沙三下亚段、沙三中亚段、沙三上亚段、沙二段、沙一段及东营组。

2构造概况

青东X块位于青东北部断阶东侧由郯庐断裂带的一支断层--莱西断层和垦东南断层所夹持的断块内，从青东北三维（叠前时间偏移）SN1850/EW1283测线地震剖面图及青东北三维T1’、T3、T6构造图来看，本区断层发育，形成阶状构造块，有利于油气的运移，易形成构造油气藏。实钻证实：岩性-构造圈闭落实。

3烃源岩评价

从青东X井有机质丰度棒状图上看，青东X井沙三中、沙三下烃源岩生烃潜量Pg在0.2～22.0mg/g之间，有机质丰度好。沙四上烃源岩生烃潜量Pg在0.7～13.0mg/g之间，有机质丰度好。

据HI与Tmax值关系图版，青东X井Tmax值在435～455℃之间，说明有机质处于热演化的生油阶段。

通过烃源岩对比分析，可以看出青东凹陷的中部、北部洼陷带为主力生烃区。

青东X井烃源岩岩石热解地化录井评价表

HI与Tmax值划分烃源岩有机质类型图版 H与Tmax值关系图版

4储层评价及沉积相分析

4.1沙三下储层评价

4.1.1单井储层评价

本井沙三下钻遇地层厚度192.0m，储集层42.0m，占钻遇地层厚度的21.8%。测井孔隙度2.22～18.81%，渗透率0.06～94.39×10-3µm2，一般37.20×10-3µm2,综合评价为低孔低渗储集层。

4.1.2沉积相分析

岩心核磁谱图孔隙以小孔隙为主，深灰色页岩层理发育，砂岩以细砂岩、粉砂岩为主，含灰质，分选、磨圆较好，见植物化石、水平层理，说明当时水体较深，水动力条件较弱，具有水下分流河道的特征。基于以上分析，认为本井沙三下沉积相为三角洲前缘沉积。

4.2沙四上储层评价

4.2.1单井储层评价

本井沙四上钻遇地层厚度X3.0m，储集层49.5m,占钻遇地层厚度的16.3%。测井孔隙度1.69～17.86%，渗透率0.017～74.365×10-3µm2，一般17.247×10-3µm2,综合评价为低孔低渗储集层。

4.2.2沉积相分析

岩心核磁谱图孔隙以小孔隙为主，泥岩颜色为深灰色，砂岩以细砂岩为主，含灰质，分选、磨圆较好，见植物化石、云母、水平层理，说明当时水体较深，水动力条件较弱，具有扇端的特征。基于以上分析，认为本井沙四上沉积相为近岸水下扇扇端沉积。

4.3沙四下储层评价

4.3.1单井储层评价

本井沙四下钻遇地层厚度73.0m，储集层19.9m,占钻遇地层厚度的27.0%。测井孔隙度0.10～18.17%，渗透率0.001～104.978×10-3µm2，一般19.282×10-3µm2,综合评价为特低孔低渗储集层。

5成藏控制因素分析

5.1烃源岩生烃能力控制油藏有利分布区

青东X井区紧邻青东地区中东部发育有较厚沙三段、沙四上亚段暗色泥岩，生烃能力强的区域，具有近源及油源充裕的先天优势。

5.2构造高部位成为流体运聚指向地带

青东X井区断层发育，位于断块高部位，青东地区大量排烃时期以后，该区所具有的断鼻构造就成为流体运聚指向的部位，是油藏形成的最有利地带。

5.3岩性-构造圈闭是油藏发育区域

青东X井所处的断块西侧为青东北次洼，储层与沙三、沙四段厚层暗色生油岩直接接触，上倾方向断层的侧向封堵是青东X井油气成藏的关键因素。

6结论

分析认为，控制本区油气富集成藏的主要因素是烃源岩的展布范围、生烃能力和构造位置的有利性及岩性-构造圈闭因素，当这些有利油气聚集成藏条件得到有机配置后就构成了该井区油藏发育区。

参考文献

[1]张学芳.滨海南部区带论证及勘探目标评价.2012

[2]孙超.胜利滩海地区勘探潜力分析与部署建议.2011。

[3]潘钟祥.石油地质学.地质出版社,1986.

论文作者:曾倩

论文发表刊物:《知识-力量》2019年12月60期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f83775224e7056df5efd4bba.html