# 综合性建筑项目给排水设计思考论文_封兴家,张思若,王开红,李媛媛,臧会山

北方工程设计研究院有限公司 河北石家庄 050000

摘要：给排水设计即给水系统、排水系统设计，直接影响建筑的用水、排水活动和使用价值，在现代建筑设计和建设中得到普遍重视。综合性建筑的用水情况较普通民用建筑、单纯商用建筑更为复杂，带有动态变化特点，其给排水设计也需要考虑建筑特征，从思路到方法均应做好评估，确保建筑设计满足用水排水需求。

关键词：综合性；建筑项目；给排水；设计

1建筑给排水设计的内容

综合建筑给排水设计相对一般建筑的给排水设计更为复杂，不仅要考虑居民用水和排水的需求，还要保障给排水系统的正常运行。设计人员在给建筑进行给排水设计时，要先了解建筑的特征，根据建筑本身的特点进行针对性的设计，制定具体的给排水设施的安装地点，有利于给供水管道的正常工作。设计人员要清楚建筑具体的用水和排水的高峰期，增加设计工作的合理性，使得建筑的给排水系统更加安全可靠。在对建筑进行给排水设计时，应对建筑的结构进行考察和了解，使排水管道的安装位置能够将生活污水精准排放到指定的地方，提高给排水系统的质量和水平。同时，要做好水循环设计工作，让生活污水在经过过滤和净化后能够有效利用，提高水资源的利用率，实现水资源节约的效果，响应国家提倡节约水源的政策。在对建筑进行给排水设计时，也要考虑消防的因素，对建筑进行消防设计，明确建筑内的给排水管道的具体运行状况，并设置消防设备，增加建筑的防火能力，在发生火灾时，提高建筑消防系统运行的效果，增强建筑的安全性。

2建筑给排水设计要点

2.1建筑给水设计要点

第一，水表设计需科学。在设计阶段，需要对水表的位置进行合理的评估，将其易于抄写作为重要的考虑项目，通常将水表设置在室外环境或者放置在楼梯间位置。在高层建筑过程中，由于建筑的特殊性，可统一设计几个楼层的水表，若是存在特殊情况不能进行水表安装，可采用电子水表等手段进行远距离数据传输。假设高层建筑中有公共水表，这就需要按照公共区域进行合理安排，在设计中将给水系统放置在一个单独的空间内，不同的使用人员对其进行单独的监管，在此过程中需要考虑到特殊情况以及实际需求，可以将水表放在室内。第二，在高层建筑的情况允许的状态下可以将水表设计在垫层内，将水管以及水表都隐藏起来，这样可以保证美观性。在具体操作过程中，可以使用水表井的方式来进行设计，但是在操作过程中一定要确保设计的科学性，在选择太阳能热水器的时候，需要考虑到建筑的地理情况以及气候情况，在高层朝向问题上需要进行分析，明确最好的采光位置，将该位置的平面作为基础，并结合太阳能热水系统实际情况，确保热水管道设计的合理性与安全性。在一般情况下，高层建筑拥有比低层建筑更长的采光时间，为此可以将阳台分体太阳能应用到设计当中。因这个系统是机械的集热板与水箱循环，要想更好的发挥太阳能热水系统的作用，可以把集热板装置在顶楼，通过集中和个别供水的两种手段确保热水的供应。在设计过程中，还需要对该系统的辅助加热进行合理规划，在天气和温度都达不到太阳能集热时确保使用辅助加热能够让热水得到供应，满足住户的需求。

2.2建筑排水设计的要点

排水设计质量问题是不可忽视的，这一点对室内的卫生产生了不可忽视的影响。所以，在需要在设计过程中考虑到排水系统的特殊性，需要对水质情况进行分类处理，在居民生活中虽最常见的就是带有排泄物的水，被我们称之为污水，而日常清洁所使用的水被我们称之为废水，这两种水比较废水相对来说比较干净。因此两种水需要不同处理。为了更好的确保排水系统的通常性，在设计过程中极可能将污水管设计为直线，减少转弯路线。在高层建筑中还需要在设计过程中做好水封，在施工过程中需要与施工人员沟通好，尽可能的增加深水封的高度，减少下水道气体向上反的情况出现。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3综合性建筑项目给排水设计

3.1给水设计

3.1.1市政条件

需要在条件准许的情况下对市政道路的给水管道进行分给水处理，两路的供水情况都需要有一定的供水管道维修，并且也需要向生活水池进行一定的补水，从而在一定程度上保障建筑用水的供水安全。

3.1.2市政单路供水

在市政单路供水的项目中，一些市政管网在维修的过程中，可能会面临停止供水的可能，在常规的供水设计中，具体有两种供水方式，包括市政供水与变频加压设备供水。变频加压设备供水需要进行生活水池的设置，根据加压供水部分的最高用水量的25%来计算水池容积，也可以按照加压楼层各用点水设计秒流量计算。为了减小停水对运营带来的不利影响，在对生活水池进行加压的过程中，也需要适当的增加贮水容积，从而能够满足正常使用的需求。只有保障整栋建筑的给水安全，才能够在一定程度上减小意外停水对商业运营带来的不便，并且还需要在此基础上对原供水方案进行一定的资金投入，可以有效的兼顾用水安全。

3.1.3增加供水管理的安全和稳定

对于综合建筑的给水设备而言，需要充分的考虑系统维修的供水安全，只有如此，才能够保障给水系统的正常维护和使用条件。对于生活水池和水箱而言，需要进行相互独立的分开设计，从而保证变频加压供水设备能够选用多台水泵组合并联来进行备用泵的工作方式，在给水管路上也需要对损坏的水力阀门进行减压阀的设计，以此来减小设备维修和清洗过程对给水系统的工作影响。

3.2排水设计

3.2.1设计思路

思路上看，综合行建筑项目排水系统强调符合排水多样化需求，如商民两用建筑，商用部分排水具有持续性特点，集中于日间；民用部分排水具有间断性特点，集中于早间、晚间；部分特殊时间段，如晚间17-21h，民用部分和商用部分的排水量均较大。排水系统应考虑满足上述各类情况的工作需求，尤其是特殊时间段的最大排水需求。此外，当建筑周边出现强降水天气时，市政排水管道的工作压力整体增加，也需要考虑综合性建筑排水能力是否受到波及，造成排水不畅等问题。

3.2.2设计方法

方法上看，除借助模拟技术了解排水需求外，还考虑从理念层面进行分流模式建设。与市政雨污分流设计理念类似，建议在综合性建筑的排水系统设计上采用多管道并行机制，以常规作业管道进行日常排水，确保建筑内产生的废水可完全有效排出。在此基础上，设计备用排水系统，在日常工作中使其处于关闭状态，进入晚间排水高峰、建筑单位时间内排水总量超过常规作业管道工作上限（或接近）时，启动备用排水系统进行排水；综合性建筑周边出现强降水天气，建筑周边排污系统工作压力增加，使建筑排水活动受到影响时，启动备用排水系统进行排水。备用排水系统不可与常规排水管道共用外流通道，可在条件允许的情况下直接与几何距离最短、排水能力最强的市政排水系统进行连接，以确保两套排水系统系统可同时进行排水作业，应对特殊情况、特殊时间条件的下排水需求。

4结语

对于目前我国的综合建筑给排水设计而言，还有一定的进步空间，并且针对于目前存在的一些问题进行合理的改善和优化，不断的提高给排水设计方案的合理性。只有如此，才能够为我国综合建筑的给排水设计提供一个良好的发展基础。

参考文献

[1]罗庆福.大型综合建筑给排水设计实践[J].居舍,2017(31):76.

[2]吴晓瑜.某大型组团式综合建筑给排水设计探讨[J].中国给水排水,2017,33(16):48-54.

[3]曹利刚.谈建筑给排水的优化设计[J].建材与装饰,2017(24):77.

论文作者:封兴家,张思若,王开红,李媛媛,臧会山

论文发表刊物:《基层建设》2020年第2期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f84b522e3ee177624eaf1322.html