# 在线多组分分析仪器智能测控平台的研究

朱宇翔[1]2006年在《基于DSP的在线成分分析仪的嵌入式系统研究》文中研究表明随着计算机技术特别是嵌入式系统的发展,传统分析仪器正在不断进行着更新换代,正在向数字化、智能化、信息化、网络化、微型化和固态化等方向迈进。目前,我国的分析仪器水平和国外同类产品之间仍有一定差距,仍需要分析仪器研究者做出更多不懈的努力。本课题即是以南京市南分分析仪器厂的国产分析仪器数字化平台项目为基础所做的进一步研究,这对于我国分析仪器进一步数字化、智能化甚至微型化的研究也起到一定的推动作用。另一方面,分析仪器作为一种嵌入式系统也要求我们紧跟嵌入式系统的发展形势和要求,尤其是对微处理器的发展和嵌入式操作系统的发展趋势应做到及时的学习和应用,这样才能更好地赶超世界分析仪器的发展水平。作者针对在线多组分智能分析平台,对基于DSP F2812的嵌入式测控平台进行了研究和设计,分析了基于单片机80196KC与基于DSP F2812这两种平台的异同及各自性能上的特点,提出了该平台未来的性能扩展方向。目前该平台已完成了软硬件的初步调试。本文主要包括以下内容:首先,本文对分析仪器的定义及发展进行了回顾,介绍了监测分析仪器的基本现状及其发展重点,并阐述了监测分析仪器作为高科技产品的发展前景,从而给出了作者的研究背景及主要工作。接着,本文简要介绍了基于80196KC单片机的嵌入式测控平台的功能,并分析了该测控平台所存在的欠缺以及普通单片机应用于该平台的局限性。在此基础上,考虑到对原测控平台性能的提高,作者对新型数字信号处理器DSP的硬件组成和性能进行了研究,并提出了基于F2812的实现上述平台功能的软硬件设计方案。实验证明,该平台的设计方案获得了良好的性能,满足了产品更新换代的需求。与此同时,作者系统全面地比较了以上两种测控平台的差异,分析了研发基于DSP的嵌入式测控平台的意义和必要性。本文的最后,作者从系统硬、软件两方面对全文的研究工作进行了总结,并对该嵌入式测控平台进行了展望,提出了有待于进一步深入研究的若干方向。

朱升每[2]2004年在《在线多组分分析仪器智能测控平台的研究》文中认为现代分析仪器以准确地表征物质的特性及其变化过程为目标，为人们提供了不断深入认识自然和改造自然的保证。各行各业都需要运用分析数据控制产品的生产过程和表征产品的质量。目前传统分析仪表正在更新换代，向数字化，智能化方向迈进。分析仪表的特点是品种多，批量小，特别是由于分析仪表所接的传感器种类繁多，并且由不同厂家所制造的传感器的特性也都不一样。因此，开发一个具有通用性的，不基于某种特定传感器，不基于某种特定组分的分析仪器平台，有着十分重要的意义。 本文以作者参与的南京工业大学自动化学院和南京分析仪器厂联合开发的“在线多组分分析仪器智能测控平台”项目为背景，系统的介绍该测控平台的软硬件构成及其原理。 在硬件设计部分将首先介绍整个系统的硬件组成，然后分别介绍译码电路的设计、人机界面、模拟输出电路、A／D采样电路、I~2C总线储存器电路以及开关量输入输出电路。 在软件设计部分将首先介绍本次开发所用的语言——C96语言，并简单介绍了Tasking公司C96编译器的使用。最后介绍该平台的主要软件功能。

## 参考文献：

[1]. 基于DSP的在线成分分析仪的嵌入式系统研究[D]. 朱宇翔. 南京工业大学. 2006

[2]. 在线多组分分析仪器智能测控平台的研究[D]. 朱升每. 南京工业大学. 2004

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f84c1dbacfdc8cb46c0af3f9.html