# 探讨建筑室内装修工程施工质量控制论文_韦成强

摘要：随着科学技术的不断创新发展，在建筑装修领域也涌现出许多先进技术。目前，我国建筑产业呈现迅速发展的态势，人们对于建筑室内装修的需求也在不断增大。通过对于建筑室内装修施工，可以得到高质量、个性化的建筑，在为住户创造更大便利的同时产生巨大的经济收益。在建筑室内装修施工过程当中，需要进行有效的施工质量控制。

关键词：建筑室内装修；质量控制；措施

引言：建筑项目自身具备多样性，其施工工序和各个环节较为复杂，而室内装修工作自身也具备一定的复杂性，其行业标准较高且工作需求较为特殊，所以在整个装修过程，相关企业需要对项目自身要实施更为严格的质量管理和控制，否则其在整个建筑项目中就会出现很多无法预知的问题。而在建筑未来的建设和应用过程中也会面临很大问题，所以未来对建筑购买商户也会带来一定的影响。

1建筑室内装修施工特征

1.1复杂性

建筑室内装修施工不是单一的施工工序，需要各个环节施工相互配合，存在多个工种和多道工序共同施工、交叉施工的现象，工序极其复杂，需要各方有利配合，存在一定的施工难度。

1.2专业性

装修是对建筑物的使用性能和功能的优化和推动作用，为了提高美观和舒适水平，饰面施工是其中一个要点，具有隐蔽性，防水防渗、消防、基层和预埋件施工时，隐蔽性也很强，施工人员要高度重视，不能马虎大意，要运用更专业的水准，来保障施工的安全和质量。装饰装修施工对于专业性技术和技术人才，是十分渴求的，施工单位要做好管理监督工作，严格保证施工安全质量。现场的技术人员，要有专业的职业素养，拥有丰富的知识储备和宝贵的施工经验，严格按照规范和图纸施工，保证施工顺利进行。

2建筑室内装修工程施工质量控制优化措施

2.1抹灰施工质量控制优化措施

针对室内的抹灰工作的开展，就是将面层与底层进行科学的融合。比如：隔音层等。通过对这一手段的有效选择，除了可以在墙面以及天花板上抹灰之外，还可以应用在平屋面上。需要明确的是：在借助这一技术的过程中，施工人员一定要确保抹灰的均匀性以及平整性，并且，在抹灰的垂直度上，也应该严格的把控。在抹灰阶段，还需要确保各个抹灰层与基层之间具有较强的粘结性，不会出现任何的空鼓以及起皮等质量问题。在饰面的表面，应该具有较强的平整性以及光滑性，接茬的部位必须确保平整，线脚应该处于顺直的状态，同时，孔洞以及管道后的抹灰表面，其尺寸必须要精准，一定要光滑。在对强体进行抹灰的前期阶段，应该做好基层的处理工作，以便基层的平整度可以满足标准。此外，在进行基层期间，如果为粘土空心砖，应该进行洒水处理。而若是混凝土墙面，需要进行拉毛处理，并喷水养护，一直到砂浆可以满足规定为止。

2.2复合实木地板安装质量的要求

在正式施工当中，必须符合这几点要求：1）地面不平地方石膏拌粗砂找平，清除浮砂及灰尘，基层要求干燥平整洁净；2）专用防潮地垫铺面平整，接缝处不等叠压；3）接缝用透明胶带封粘，地面四周部分向墙面上反60mm左右；4）寒冷季节地板需进入安装现场12小时以上再进行安装；5）第一排凹槽向墙，与墙之间留8-10mm伸缩缝，边上2-3排施少量环保胶，中间部分靠榫槽咬合；6）地板铺设长度超过8M，必须设置伸缩缝，用收口条衔接。在进行验收中，要符合以下标准：1）防潮膜铺设完整平整，接缝粘接严密；2）地板镶铺密实，无空鼓；3）地板表面缝隙宽度小于0.5mm；4）地板表面平整度允许误差1mm；5）踢脚板上口平齐度允许误差0.5mm。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3粘贴施工的质量控制

在进行室内的粘贴工作阶段，主要是借助粘贴饰面砖的手段，对室内开展装饰装修作业。通常，粘贴类的施工比较适合应用在墙面以及地面。在具体的施工中，需要先对基层进行处理，然后预排以及浸泡，最后进行粘贴工作。在对基层处理期间，应该确保基层的整洁以及平整。预排需要对事先将需要粘贴的材料布置好，以便在后续工作进行阶段，各个位置都非常精准。在浸泡环节，应该浸泡两个小时，并依照一定比例，合理调整，提升粘贴密实度。

2.4灯具安装质量控制注意事项

在实际安装过程中应注意以下几点：1）灯具安装要求在饰面工程结束后进行，要求带洁净手套安装；2）灯具及其配件应齐全，并应无机械损伤、变形、油漆肃裸和灯罩破裂等缺陷；3）灯具表面高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热措施；4）同一室内或场所成排安装的灯具，其中心线差不应大于3mm；5）当吊灯灯具种类大于3KG时，应采用预埋吊钩或螺栓固定；当软线吊灯灯具重量大于1KG时，应增设吊链。在施工完成之后要做好工程验收工作：1）灯具安装平整、整齐，与接触面无不均匀缝隙；2）灯具安装队完成装饰面无污染。

2.5石材干挂施工的要点

1）固定的角钢槽钢和平钢板应安装牢固，并应符合设计要求，石材应用护理剂进行石材六面体防护处理，防护剂刷48h后方可使用；2）施工前进行吊直、套方。找规矩，精确弹出垂直线、水平线，并根据设计图纸和实际需要弹出安装石材的位置线和分块线；3）预埋件应牢固，位置准确，预埋件高差不应大于10mm，位置差不应大于20mm；4）碳钢配件需要做防锈、防腐处理，焊接点应做防腐处理；5）石材表面平整、洁净；拼花正确、文理清晰通顺，颜色均匀一致；非整版部位安排适宜，阴阳角处的板压方向正确；6）缝格均匀，板缝通顺，接缝填嵌密实，宽窄一致，无错台错位；7）突出物周围的板采取整板套割，尺寸准确，边缘温和整齐、平顺。

2.6吊顶施工的质量控制

现在常用的吊顶施工方法是直接式和悬吊式两种。吊顶以前，要做好室内标高和管道标高测量，运用测量数据，确认吊顶的标高，在墙体上做好标记。吊顶的起拱设计，要在1‰～3‰范围以内，跨度设计以室内实际跨度为标准，另外还要对龙骨的吊杆长度进行准确测量，要做好牢固工作，调整平整度，避免后期施工出现弯曲的问题。整体面层吊顶单边距离超过12m应设置伸缩缝。

2.5卫生间防水施工要点

卫生间防水施工是十分重要的装修部分，如果防水没有做好，直接导致卫生间积水，对于以后入住以后的正常生活，有着十分不利的影响。遵照相关行业标准及施工要求，做好卫生间的干湿分离。浇筑防渗混凝土，确定浇筑混凝土达到施工要求以后，再对管道做好安装定位，增强防水效果。再进行防水施工，混凝土施工时，要保持混凝土振捣的密实度，做好压光处理。所有施工完成后，要做好防水试验，及时发现问题，做好补救措施，另外在地漏等容易漏水部位，要增设防水附加层。确保防水达标以后，方可进行后续装饰装修施工工序。

结语

总之，室内装修是建筑工程中的重要环节，如何更好地控制装修施工质量是当下亟待解决的问题。因此，必须提高重视程度，采取科学合理的控制措施，为室内装修工程的顺利进行奠定坚实基础。

参考文献

[1]崔凯歌.建筑室内装饰工程施工的质量控制研究[J].居舍，2019（31）：22.

[2]高建华.建筑装饰装修工程施工质量控制分析[J].住宅与房地产，2019（28）：114.

作者简介：韦成强,身份证号:452730198602121116

论文作者:韦成强

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第5期

论文发表时间:2020/4/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f84ebe91fd26e006b35c87fd.html