# 三格式厕所和沼气池杀灭血吸虫卵效果论文_佘小红

岳阳县血吸虫病预防控制中心 湖南岳阳 414100

【摘 要】目的 探讨三格式厕所和沼气池杀灭血吸虫卵的效果。方法 于不同季节时间，将感染血吸虫家兔的虫卵取出后置于沼气池和三格式厕所中，在第5/10/15/20/25/30/40/50/60天取出虫卵进行孵化，观察和计算孵化的毛蚴数量。结果 在冬、春秋、夏季沼气池中虫卵粪渣杀灭时间分别为30/20/10天，标准虫卵杀灭时间为20/20/5天；在冬、春秋、夏季三格式厕所中虫卵粪渣杀灭时间分别为50/30/10天，标准虫卵杀灭时间为40/20/5天。结论 三格式厕所和沼气池杀灭血吸虫卵效果显著，在不同的季节按照完全杀灭时间进行处理，能够达到国家粪便无害化处理卫生标准。

【关键词】沼气池；三格式厕所；血吸虫病；血吸虫卵

在防治血吸虫病工作中，消灭及控制血吸虫病的有效途径为有效处理人畜粪便，即为控制传染源[1]。血吸虫病疫情区域和新农村建设结合的重要措施是加强对粪便的无害化处理及管理，国家关于粪便无害化处理的标准规定，沼气池和三格式厕所中出料的粪液不能检测到活血吸虫卵，且粪便中血吸虫卵在不同的温度、季节及地区，多长的出料时间能够达到杀灭血吸虫卵的目的，目前尚未有确切的研究数据[2]。为探讨血吸虫卵在沼气池和三格式厕所中存活时间，在2014年11月-2015年11月期间将本县作为试点区，新建沼气池和三格式厕所，分析不同季节的杀灭血吸虫卵时间及效果。

1 资料与方法

1.1 沼气池和三格式厕所的选择 2014年11月-2015年11月期间对本县居民随机选择户用的斜置椭球B型沼气池和三格式厕所。斜置椭球B型沼气池有8m³的容积，有稳定的气源；三格式厕所有1.5m³的容积，三个池均有粪便及尿液。

1.2 血吸虫卵的计数、分离、分装 将感染血吸虫的家兔进行解剖，收集粪便并过筛，采用无氯水进行清洗和过滤。收集虫卵，放置于无氯水中，于显微镜下观察和计算成熟及正常的虫卵数量后，放置于尼龙袋中，1袋100只虫卵为标准虫卵。采用生理盐水混匀剩余粪渣，确保在低倍镜下每个视野中平均可观察10个左右的正常虫卵，且每袋中装入2毫升的血吸虫卵混悬液，将其作为虫卵粪渣。

1.3 方法

1.3.1 实验方法 在初夏秋冬季节，将虫卵粪渣和标准虫卵做好标记。对照组将两种虫卵袋置于无氯水内，放置于实验室待检。实验组将两种虫卵袋分别置于沼气池进料口和三格式厕所第一池，在第21d及31d取出剩余袋装虫卵，置于第二个和第三个池中进行观察。

1.3.2 观察时间及判断结果 将两种袋装虫卵置于厕所后的第5/10/15/20/25/30/40/50/

60天后，在沼气池及三格式厕所中分别取出2袋虫卵粪渣及3袋标准虫卵，对照组中取出1袋虫卵粪渣及2袋标准虫卵。使用无氯水进行冲洗后常规孵化，观察和计算孵化的毛蚴数量。由于粪渣中的虫卵较多，毛蚴数量以+表示10余只，++表示数量较多，+++表示数量非常多，少于10只直接计数。

2 结果

2.1 冬季情况 冬季沼气池虫卵粪渣杀灭时间为30天，标准虫卵杀灭时间为20天；三格式厕所虫卵粪渣杀灭时间为50天，标准虫卵杀灭时间为40天；对照组虫卵粪渣及标准虫卵杀灭时间均为60天。

3 讨论

血吸虫病是一种危害人们身体健康的寄生虫疾病，人畜粪便是农村地区常用的有机肥料，同时也是传播血吸虫卵病原体的重要污染物。因此，有效处理粪便能够减少血吸虫卵的感染，也是控制疾病传播的重要措施[3]。目前，多数农村家庭已逐渐新建了沼气池及卫生厕所，沼气池及卫生厕所等对血吸虫卵具有杀灭效果，且沼气化肥具有促进农业增产的效益。

三格式厕所杀灭血吸虫卵的机理为[4]：人们排泄的尿液中含有尿素，尿素能够分解产生氨，氨可渗入至卵壳，达到杀死毛蚴的目的。温度越高，发酵速度越快，氨浓度越高；氨可将虫卵杀灭，氨浓度越高，可越快杀死虫卵。沼气池作用效果和三格式厕所类似，不仅可以产生氨，粪便发酵过程中还可产生厌氧环境及促使温度升高。

本次实验结果显示，在冬、春秋、夏季沼气池中虫卵粪渣杀灭时间分别为30/20/10天，标准虫卵杀灭时间为20/20/5天；在冬、春秋、夏季三格式厕所中虫卵粪渣杀灭时间分别为50/30/10天，标准虫卵杀灭时间为40/20/5天。由此说明，在相同季节里，沼气池杀灭血吸虫卵的效果优于三格式厕所；在同一类型厕所中杀灭标准虫卵要比杀灭虫卵粪渣中虫卵所用时间要短，两者之间的差异在于虫卵粪渣中具有较高密度的血吸虫卵。

目前国内学者做了一些关于沼气池杀灭血吸虫卵的实验。方仁声等人观察了不同类型沼气池杀灭血吸虫卵的时间及效果，发现类型为斜置椭球的沼气池效果更好[5]。凌波等人采取肝脏粉碎后过筛的血吸虫卵在恒温箱中进行实验，实验结果表明，温度在30-35℃持续15天能够将100个虫卵杀死，本次实验夏季仅需5天即可将100个虫卵杀死，要比在恒温箱中短10天。这种差异除了和温度有关外，可能还和厌氧及氨气环境相关，需要进一步研究。综上所述，三格式厕所和沼气池杀灭血吸虫卵效果显著，在不同的季节按照完全杀灭时间进行处理，能够达到国家粪便无害化处理卫生标准。

参考文献：

[1]王定海，张志坚，王林，等.沼气池在血吸虫病传染源控制中的作用[J].寄生虫病与感染性疾病，2012，10（1）：26-28.

[2]祝继英，王承祥，王朝富，等.某县农村居民社会行为特质对血吸虫病传播的影响性分析[J].中国医药导报，2013，10（16）：129-131.

[3]黎攀，代凯，吴子松，等.沼气防治血吸虫病的综合效益[J].寄生虫病与感染性疾病，2011，9（2）：98-100.

[4]曾小军，姜唯声，洪献林，等.三格式厕所和沼气池杀灭血吸虫卵效果[J].中国血吸虫病防治杂志，2008，20（2）：110-113.

[5]魏海春，付彦芬.中国血吸虫病流行农村地区卫生厕所施工管理状况分析[J].中国农村卫生事业管理，2010，30（5）：326-328.

论文作者:佘小红

论文发表刊物:《中国蒙医药》2016年3月第3期

论文发表时间:2016/8/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f84ec628320d7a1c1f32ed6e.html