# 漫谈住宅小区园林景观施工与苗木合理配置的方法论文_汤洪雨

云南翠森茂绿化工程有限公司 云南昆明 650200

摘要：在人们生活品质逐渐提升的同时，对于住宅小区的建设也提出了更高的要求。与此同时，对于住宅小区中的园林景观设计与建设的关注度也越来越高。基于此，本文重点针对住宅小区园林景观施工与苗木合理配置进行了详细的分析，以供参考。

关键词：住宅小区，园林景观施工，苗木合理配置方法

住宅小区园林景观的设计质量与建设质量，直接影响着人们的居住品质，影响着城市生态环境的整体效果。所以，工作人员必须要结合人们的生活质量需求进行住宅小区的园林景观设计与施工。与此同时，还要结合当地的气候环境以及苗木种类，合理的进行苗木配置，优化住宅小区环境。

一、住宅小区园林景观现状分析

住宅小区既是城市大环境中必不可少的组成部分，也是人们在日常生活中停留时间最长的地方，所以住宅小区的园林景观必须要突出自然生态的特点。只有这样，才能够提升住宅小区的生态环境质量，并为人们提供一个健康、舒适的生活环境。同时，住宅小区的园林景观还应当满足人们的各种活动需求，通过应用各种新型技术、新型材料以及新型方式来实现住宅小区的现代化发展。但是对我国大多数住宅小区的园林景观进行分析，发现以人造景观为主，缺少植物的生态性。而真正的做得好的小区绿化主要苗木配置以乔木和灌木为主，通过乔木、灌木、再辅助以花卉、草坪的合理搭配，形成乔、灌、草、高、中、低的植物群落，使整个住宅小区的景观绿化更具有生态性。

二、住宅小区园林景观施工要点

针对住宅小区园林景观工程的施工建设，施工人员不仅要注重园林的美观性与技术性，还要突出园林景观的实用性，实现对住宅小区的生态环境的优化与完善。所以，要想保证住宅小区园林景观的施工质量，就必须要在施工过程中重点注意以下几方面。

（一）土层处理

要想保证住宅小区园林景观的施工质量，必须要在正式开始施工之前进行土层处理。首先，受到现代化住宅小区建设理念的影响，在正式开始园林景观施工之前，需要对不适合建设建筑的区域进行美化处理，即需要对施工区域进行必要的清理和换填处理。需要注意的是，土层处理质量与住宅小区中绿化带的生长有着直接的关系。如果土层处理方式不恰当，那么住宅小区的绿化带排水就会受到影响，进而苗木的健康生长就会受到影响，住宅小区的绿化美观性就会降低。其次，在进行土层清理的过程中，需要将土地中直径大于10cm的石块和土块清理出去，防止对苗木的健康生长产生影响。清理结束之后，方可进行种植土壤的回填。最后，针对种植土壤的回填，一定要严格按照相关设计要求进行。另外，为了提升整个住宅小区的美观性，还需要对施工区域进行平整处理，避免后期苗木生长过程中出现土壤沉降问题。针对种植土壤的选择，还必须要充分考虑植物的生长要求。只有严格按照土壤组成标准，将种植土与当地土壤进行有机的结合，才能为苗木的健康生长提供保证[1]。

（二）苗木种植

首先，为了提升苗木生长的美观性，需要在正式种植苗木之前，对苗木进行放样。如果种植区域与苗木设计图纸出现矛盾，那么还需要与设计人员进行沟通，让设计人员根据种植区域的实际情况对设计图纸进行调整。其次，在完成苗木放样之后，就进入了种植穴挖掘环节。一般情况下，种植穴的直径要比苗木根茎的直径大10cm至20cm，种植穴四周应垂直挖到底，不能挖成锅底形。再次，对根系和枝叶进行适当的修剪，将枯枝、死枝以及遭遇病虫害的根系去除。最后，针对苗木种植，主要分为两种：一种是乔木的种植，一种是灌木的种植。针对乔木的种植，需要先对乔木进行抗蒸腾处理以及促生根处理，提升乔木的成活率。与此同时，还要使用腐殖土进行垫底处理，确保乔木生长过程中有足够的营养。针对灌木的种植，需对灌木的高度保持整齐一致，一般是在灌木栽植后用绿篱机对灌木统一修剪。目前，灌木大多数也都是采用袋苗栽植，这样成活率会更高，但也有局部苗木使用裸根栽植，使用裸根栽植时须确保灌木根系得到充分的舒展，还要注意苗木的根系应当带有土球[2]。另外，为了保证苗木的成活率，在运输过程中要对苗木进行覆盖。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（三）其他景观的施工

目前，很多住宅小区中，为了提升整个园林景观的美观性，也增加了很多水景。但是在水景的施工过程中，很容易出现漏水问题。所以，要想保证水景的施工质量，必须要做好相关防水工作，加强施工原材料质量的控制。另外，除了水景之外，还会在道路、广场上铺设一些地砖或者石材等材料，通过地砖或石材的颜色来与周边环境进行协调。但是在具体的施工过程中，必须要采取一定的措施减少地基开裂等问题的出现[3]。

三、住宅小区园林景观中苗木的配置方法

在住宅小区园林景观的施工过程中，对苗木进行合理的配置，可以提升住宅小区噪音防治效果，为维持住宅小区的生态平衡起到积极的作用。而在苗木配置过程中，需要注意以下几方面。

（一）苗木的配置原则

针对苗木的配置需要遵循以下三大原则。第一，苗木要适宜当地的气候条件。即设计人员要对施工区域的气候条件以及温度变化规律进行详细的分析，并以此为基础进行苗木的选择，既要保证苗木的美观性，也要保证苗木与当地生态环境的和谐共处。需要注意的是，设计人员还要为苗木的健康生长创造有利条件，采取一系列措施提升苗木的成活率。第二，苗木应当遵循艺术性原则。美观性是住宅小区园林景观的最终施工目的。只有根据当地的环境，在住宅小区设计理念的影响下，对苗木的形状、颜色以及质地进行严格的控制，才能够提升整个苗木配置的实用价值和美学价值。第三，苗木配置要符合住宅小区的整体设计风格。只有保证苗木与住宅小区整体园林景观的相协调，才能够提升住宅小区的舒适性[4]。

（二）苗木的配置方法

针对苗木的配置，经常使用以下三种方法。第一，苗木的配置需要对当地的植物进行适当的保留。只有降低对当地植物生他系统的破坏，才能够保证苗木的长期成活率，才能够提升住宅小区的园林景观效果，确保苗木与当地植物和谐共生。如果一味地追求美观性和新奇性而大量引进新品种，那么将会导致生态入侵等问题的出现，使苗木无法适应当地的气候条件。而保留当地的植物，不仅可以降低住宅小区的园林景观施工成本，还可以保证生态环境的和谐性。第二，苗木的配置需要对当地的季节变化特点进行充分的考虑。气候不同，对于苗木的种类要求也不同，只有结合当地的季节特点来进行苗木配置，才能够突出园林景观的地方性美感。第三，苗木的配置必须要与整个住宅小区的建筑布局相协调。即工作人员要结合住宅小区中的建筑布局以及通路特点来进行苗木的配置，确保苗木与建筑相得益彰、疏密有致、层次分明，进而达到步移景异的园林景观效果[5]。

四、结语

综上所述，住宅小区园林景观的施工可以有效提升人们的生活品质，维持城市的生态平衡。而在住宅小区园林景观施工过程中，要重点注意土层处理、苗木种植以及其他景观的施工等三方面。而针对苗木的合理配置，为了提升苗木的成活率，增强住宅小区的生态价值与美学价值，也需要遵循一定的原则，选择正确的方法。

参考文献：

[1]谭文彪.住宅小区园林景观施工与苗木合理配置的方法[J].现代园艺,2019,(13):175-176.

[2]李俊杰.住宅小区园林景观施工与苗木合理配置的方法[J].建筑工程技术与设计,2019,(27):4224.

[3]陈伟.住宅小区园林景观绿化施工与植物合理配置探究[J].建筑工程技术与设计,2019,(34):3609.

[4]王蕾.住宅小区园林景观绿化施工与植物合理配置探究[J].建筑工程技术与设计,2019,(32):3278.

[5]林筑水.住宅小区园林景观绿化工程施工质量控制探讨[J].绿色科技,2019,(15):69-71.

论文作者:汤洪雨

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f84f9796bdc68b1e4ff4d20e.html