# 一种新型电梯装饰顶结构论文_杨龑

天津市奥瑞克电梯有限公司 天津市 300300

摘要：本论文提供了一种新型电梯装饰顶结构，包括外框架和内框架；外框架上设有导风孔和若干用于与外轿顶螺纹连接或插接的连接孔；所述外框架和内框架之间设有第一亚克力板；外框架和内框架通过第一支架和第二支架固定连接；内框架内安装有“回”字形的第二亚克力板，第二亚克力板上设有若干照明孔。本论文所述的新型电梯装饰顶结构，结构简单、操作方便，安装牢固可靠，生产效率高。

关键词：电梯装饰顶；导风孔；框架；亚克力板；导风板

1、技术领域

本论文属于电梯轿顶装饰领域，尤其是涉及一种新型电梯装饰顶结构。

2、背景技术

电梯，是现代建筑中不可或缺的重要组成部分，以其方便、快捷成为人们在楼宇中穿行的最佳选择。然而，面对数量日益庞大的电梯投入使用，其美观越来越受到人们的重视，尤以装饰顶脱离，轿厢内照明黑暗最为引起关注。

然而，现有的电梯装饰顶结构复杂，亮度不足，固定牢固度不足，需要加强装饰顶的牢固度，使其结构复杂，附加重量，增加亮度源，而且，对于已经投放使用的电梯的改造，使得整个电梯的成本剧增。

3、论文内容

有鉴于此，本论文旨在提出一种新型电梯装饰顶结构，以克服现有技术的缺陷，结构简单、操作方便，安装牢固可靠，生产效率高。

为达到上述目的，本论文的技术方案是这样实现的：

3.1 一种新型电梯装饰顶结构，包括外框架和内框架；

3.2 外框架上设有导风孔和若干用于与外轿顶螺纹连接或插接的连接孔；所述外框架和内框架之间设有第一亚克力板；外框架和内框架通过第一支架和第二支架固定连接；

3.3 内框架内安装有“回”字形的第二亚克力板，第二亚克力板上设有若干照明孔。照明孔的尺寸及形状可随客户要求具体定制设置。

3.4 进一步的，所述外框架和内框架均为矩形；外框架的内侧、内框架的外侧和内框架的内侧均设有亚克力板平台。

3.5 进一步的，所述内框架外侧的亚克力板平台与外框架内侧的亚克力板平台可通过第一支架和第二支架调节在同一水平面内。

3.6 进一步的，第一亚克力板放置在内框架外侧的亚克力板平台与外框架内侧的亚克力板平台上；第二亚克力板放置在内框架内侧的亚克力板平台上。

3.7 进一步的，所述外框架和内框架的横截面和纵截面均为“匚”字型。

3.8 进一步的，所述第一支架和第二支架均为板材；若干连接孔位于外框架的上表面。

3.9 进一步的，所述第一支架和第二支架垂直，第一支架竖直设置，第二支架水平设置；第一支架和第二支架用螺栓连接，第一支架与内框架粘结或焊接，第二支架与外框架用螺栓连接或插接。

3.10 进一步的，所述第一支架为“乙”字型；第一支架与内框架内侧粘结或焊接；第二支架与外框架内侧用螺栓连接或插接，且第二支架的顶部低于外框架的顶部。

3.11 进一步的，第一支架和第二支架可以设置多组。随着轿厢深度的增加，相应的根据强度要求增加数量。

3.12 进一步的，所述导风孔内设有倾斜向上的导风板。

3.13 相对于现有技术，本论文所述的一种新型电梯装饰顶结构具有以下优势：

本论文所述的一种新型电梯装饰顶结构，外框架直接与外轿顶连接，内框架与外框架通过第一支架和第二支架连接，亚克力板直接放置在内框架、外框架的亚克力板平台上。由于采用上述技术方案，本新型电梯装饰顶结构简单，安装牢固可靠，轿厢内明亮；能够方便安装于医用电梯、观光电梯、载客电梯以及别墅电梯中；具有结构简单，安装拆卸方便，操作简单，安全可靠，节能环保。

4、附图说明

4.1构成本论文的一部分的附图用来提供对本论文的进一步理解，本论文的示意性实施例及其说明用于解释本论文，并不构成对本论文的不当限定。在附图中：

4.2 附图标记说明：

1-外框架；2-连接孔；3-第一支架；4-第一亚克力板；5-内框架；6-第二支架；7-第二亚克力板；8-照明孔；9-导风板。

图1

5、具体实施方式

5.1 下面将参考附图并结合实施例来详细说明本论文。

5.1.1 如图1所示，一种新型电梯装饰顶结构，包括外框架1和内框架5；

5.1.2 外框架1上设有导风孔和若干用于与外轿顶螺纹连接的连接孔2；所述外框架1和内框架5之间设有第一亚克力板4；外框架1和内框架5通过第一支架3和第二支架6固定连接；

5.1.3 内框架5内安装有“回”字形的第二亚克力板7，第二亚克力板7上4个照明孔8，4个照明孔8分别分布在第二亚克力板7的四个角上，第二亚克力板7中间的开口也可以作为照明孔用。从外框架1非第一支架3固定侧看，内框架5底部低于外框架1、第一亚克力板4和第二亚克力板7底部。如果外框架内部是一整块亚克力板，灯光散热下亚克力板会发生变形，又由于重力作用，亚克力板会向外框架中间向下弯曲，使其与外框架的固定部分松动，进而发生掉落；但如果在外框架内增设内框架，就可将整个亚克力板分成两部分固定，形变更小，固定更为稳固，不易掉落。

5.1.4 所述外框架1和内框架5均为矩形；外框架1的内侧、内框架5的外侧和内框架5的内侧均设有亚克力板平台。所有亚克力板平台均为“回”字形。

5.1.5 所述内框架5外侧的亚克力板平台与外框架1内侧的亚克力板平台可通过第一支架3和第二支架6调节在同一水平面内。

5.1.6 第一亚克力板4放置在内框架5外侧的亚克力板平台与外框架1内侧的亚克力板平台上；第二亚克力板7放置在内框架5内侧的亚克力板平台上。

5.1.7 所述外框架1和内框架5的横截面和纵截面均为“匚”字型。

5.1.8 所述第一支架3和第二支架6均为板材；若干连接孔2位于外框架1的上表面，且均匀分布在外框架1的四个角上。

5.1.9 所述第一支架3和第二支架6垂直，第一支架3竖直设置；第一支架3和第二支架6用螺栓连接，第一支架3与内框架5焊接，第二支架6与外框架1用螺栓连接。

5.1.10 所述第一支架3为“乙”字型；第一支架3与内框架5内侧焊接；第二支架6与外框架1内侧用螺栓连接，且第二支架6的顶部低于外框架1的顶部。

5.1.11 第一支架3和第二支架6间隔设置有2组。

5.1.12 所述导风孔内设有从外框架1中间部位倾斜向上的导风板9。导风孔设在设置在外框架1与第二支架6平行的一侧的框体上。

5.2 本实施例的安装使用过程为：

安装时，先将第一支架3与内框架5固定，第一支架3的上端与第二支架6固定连接，再将内框架5放入外框架1内，调节使内框架5外侧亚克力板平台与外框架1内侧亚克力板平台处在同一水平面，之后将第二亚克力板7放入内框架5外侧亚克力板平台与外框架1内侧亚克力板平台上，将第二支架6固定在外框架1上，最后通过连接孔2用螺栓将整个装饰顶结构安装在电梯外轿顶上。电梯外轿顶与外框架1非第一支架3固定侧之间留有间距，电梯外轿顶上安装有灯，灯光可以通过照明孔透过装饰顶结构给电梯轿厢内照明。

参考文献：

[1]TSGT7001-2004《电梯型式试验规程》

[2]GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

论文作者:杨龑

论文发表刊物:《防护工程》2019年第7期

论文发表时间:2019/6/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f86d9e41334f8afe2888a572.html