# 锅炉运行故障诊断分析及应对方法研究论文_陈欢

摘要:因具有实用性强、安全性高的优点，无论是在民用设备中，还是在工业设备中，都会出现锅炉这一设备。现阶段，锅炉普遍应用于石油冶炼、化工、轻纺、冶金、火电厂等行业，在这些行业中发挥着重要作用，为工业的发展做出重要贡献。但是，锅炉在运行中常常会出现一些故障，严重影响工程进度，甚至威胁到人身安全。因此，做好锅炉运行故障诊断分析工作十分重要。本文就锅炉的运行故障进行了分析，并提出一些解决策略，希望能在一定程度上对提升锅炉运行的安全性有所帮助。

关键词：锅炉；运行故障；诊断分析；应对方法

引言

锅炉是由汽水、燃烧及给水系统等一系列子系统组成的复杂综合性系统，每个子系统又由许多小系统和部件组成，各个系统之间并不是独立存在的，而是相互关联、相辅相成的。其中任一小系统或部件出现问题，其他系统也可能会产生问题，无法正常运行，严重损害企业经济效益。

一、锅炉运行故障诊断意义

（一）提高锅炉运行效率

针对锅炉运行故障，近年来不少相关工作者对其进行研究，并提出了很多故障预测方法，如模糊专家系统、灰色模型预测法、小波神经网络等，都希望能够快速有效的诊断故障，预防故障的发生。现阶段，锅炉运行故障诊断技术结合了很多现代新兴技术，不仅能够对锅炉的运行保护预防，还能依据实际情况对运行方式进行一定范围的改进。工作人员可以对反馈的信息进行分析研究，并结合实际状况，在锅炉承受能力范围内，对锅炉运行进程进行相应的调整，尽可能的提升锅炉运行效率，保障企业的经济效益。

（二）改善运行环境

锅炉性能的发挥水平与运行环境息息相关。若有良好的运行环境，锅炉的性能能够充分的发挥出来；若运行环境较差，则会在一定程度上影响锅炉性能的发挥。对锅炉运行故障诊断分析，不仅能够改善其工作环境，减少外部环境对锅炉的不良影响，而且还能够改进锅炉自身系统的运行状态，预防锅炉可能出现的问题或及时发现并解决锅炉自身已存在的问题。对锅炉进行故障诊断分析，在一定程度上改善了锅炉运行状况，确保其能够安全稳定的运行，保障了企业的经济效益。

二、锅炉运行故障诊断分析

（一）锅炉泄露问题

在各种故障中，最为常见的就是锅炉泄露问题。一旦锅炉出现泄露，锅炉内部的水量就会渐渐减少，如果工作人员没有及时发现，让锅炉一直运行的话，很容易导致安全事故，为企业带来巨大的经济损失。通过对以往泄漏事故的总结，发现锅炉泄露主要发生在承压部件上，通常在水冷壁管、过热器管、再热器管和省煤器管环节易发生爆破泄露。导致锅炉发生泄露的原因比较复杂，锅炉在运行时受到多种因素的影响，某一环节出现问题很容易引发锅炉泄露。

对锅炉泄露的原因进行了汇总，发现锅炉泄露的原因主要集中在四方面。第一，锅炉设计存在问题。锅炉是一个复杂的多层级的系统，内部结构比较复杂。一些设计人员专业水平不高，在设计的时候没有结合实际情况，不能将锅炉运行的各个因素都考虑在内，使得锅炉本身存在一定的安全隐患。第二，工作人员操作不合理。锅炉系统的复杂性要求工作人员必须严格按照操作规范进行操作，但是有部分工作人员操作不规范，造成设备损耗，长时间如此，容易引发泄露事故。第三，锅炉内水循环存在问题。水循环是锅炉正常运行的重要环节之一。在实际运行中，常常会发生水循环不畅的情况，使得冷水在水冷壁管短时间内大量增加，致使其爆破，进而发生泄露。最后，锅炉中各部位冷热不均。锅炉运行是一个不断受热并加热的过程，各个部位受热程度存在差异。如果相邻的两个位置间的差异较大，很容易管道破裂，产生泄露。

（二）水位问题

锅炉的水位问题主要存在以下几种情况：第一，锅炉缺水问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆锅炉内都有一个安全水位红线，但是很多工作人员并不重视。另外，给水阀忘记打开、水位表异常、软水罐内水少等原因都可能引发锅炉缺水问题。第二，锅炉水满问题。很多工作人员习惯高水位操作，让锅炉内水满，高水位的运行很容易使过热器管温度过高并发生爆裂，严重损害锅炉。第三，锅炉水冲压问题，主要发生在蒸汽管道环节。当管道设计存在问题或在运行中忘记对管道进行暖管时，冷却水难以排出，最终导致锅炉损害。最后，锅炉水共腾问题。锅炉内水位过高时，加热器使其蒸发，锅炉内含盐量不断上升，锅炉负荷增加许多，使得过热器管出现问题。

（三）给水泵问题

给水泵是锅炉运行设备中的一个重要组成部件，它的质量状况直接影响到整个锅炉运行效果。若给水泵出现问题，那么很容易导致整个锅炉停运，严重损害企业的经济效益。锅炉给水泵常常出现四方面故障问题。第一，振动故障问题。引发振动故障问题的原因有很多，较普遍的是给水泵和电机不对称、转子在运行中出现偏差及给水泵底座不牢靠等。第二，润滑系统故障问题。引发该故障问题的因素主要在轴承、润滑油或润滑系统三方面。这三方面中任一方面存在问题都会导致润滑系统故障，比如轴承损坏、润滑油质量差等都会引发故障。第三，机械密封故障问题。引发该问题的原因比较简单，一般都是锅炉内水循环不畅或密封水泄露造成的。最后，流量不足故障问题。引发该故障问题的原因是泵叶损坏或管道不畅或管道破裂造成的。

三、锅炉运行故障应对策略

（一） 前期做好预防工作

在企业内树立锅炉运行故障预防意识。对工作人员做好宣传教育，尤其是设备运行管理部门和设备维修部门。加强工作人员的预防养护意识，使管理人员形成良好的行为习惯。管理人员要提前对锅炉进行养护，检查设备各个部分，尤其是容易损坏的部件，及时发现问题并解决，防止其存在故障隐患，确保锅炉处于高效稳定状态。另外，企业应该培养一支高素质的工作人员队伍。可以从两方面入手，一是聘请高素质的专业人才，不断加强队伍培养；二是提升现有工作人员的专业素养，对其展开培训学习，向其输送最新科研成果和先进知识，鼓励他们积极创新，不断提升他们专业素养。

（二）完善锅炉诊断系统，提高锅炉性能

企业应当不断更新完善锅炉的诊断系统，结合最新的技术方法，对锅炉进行检查，及时发现问题，有效的解决安全隐患。另外，还应该结合自己的实际情况，建立一个完善的运行控制管理体系。设定好运行管理框架，明确好管理内容和关键点，具体到每个工作人员的职责要求，并对其考核和评价，尽可能的提升人员的积极性，提升锅炉的性能，确保锅炉高效稳定的运行。

（三）后期做好监察工作

加强对锅炉运行的监管工作，监管人员要精通锅炉运行方面的知识和操作，定期检查各个部件是否存在异常及安全隐患，并将检查的内容详细记录下来。另外当设备运行时，也要将设备运行时的状态、设备主要参数及辅机运行状况等各项信息记录下来。将这些信息进行整理，形成一份完整的报告，便于及时详细彻底的了解设备状况。监管人员不仅要做好日常检查工作，还要做好锅炉运行状态检查工作，尤其是出现故障的设备，加强检查力度，避免安全隐患产生。

结语

锅炉作为重要的民用和工业设备，对企业的意义十分重要。企业应当做好锅炉运行控制及故障诊断分析，尽可能的避免故障的发生，确保锅炉安全高效稳定运行，增加经济效益。

参考文献

[1]童佳玮. 供热系统故障评价与预警[D].哈尔滨工业大学,2017.

[2]孙剑. 基于（火用）方法的联合循环机组性能分析与故障诊断[D].东南大学,2018.

[3]樊帅,肖军.锅炉制粉系统故障诊断方法[J].热力发电,2015,44(02):13-17+23.

[4]翟文杰. 基于贝叶斯网络的锅炉故障诊断系统的设计与实现[D].电子科技大学,2013.

[5]杨淑红.基于小波神经网络火电厂锅炉故障诊断研究[J].煤炭技术,2011,30(10):46-48.

[6]李晓媛,高继贤,陈铁军.神经网络专家系统在火电厂锅炉故障诊断的应用[J].微计算机信息,2005(03):24-25.

论文作者:陈欢

论文发表刊物:《当代电力文化》2019年 18期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f8782b0fdc1b3a928bb4a2ce.html