# 人造草坪足球场地的设计与施工论文_王玉江,刘洋,胡月双,任静娜,王晓亚

河北省产品质量监督检验研究院 河北石家庄 050000

摘要：人造草坪与天然草坪足球场地相比除在使用性能上接近天然草坪外，还能够全天候24h使用，特别适合密集人群高频率使用，同时耐久性好，一片人造草坪正常使用期可达10年以上，在后期管理养护费用也较低。本文主要对人造草坪足球场地的设计与施工进行了简要的分析。

关键词：人造草坪；足球场地；设计；施工

1 人造草坪足球场的设计

人造草坪足球场的设计主要包括基础设计、面层设计、辅助设计三个部分。

1.1 基础设计

常见的人造草坪基础主要有沥青基础、水泥基础、水泥石粉基础、碎石基础四类。其中沥青基础最为稳定耐用，但是成本也最高；水泥基础和水泥石粉基础性价比相对适中，广为学校选择；碎石基础则有着施工容易造价低廉的特点，条件要求不高的社区和工厂常见这种基础层。国家体育总局秦皇岛训练基地的人造草坪足球场地采用的是沥青基础。

1.2 面层设计

影响人造草坪面层质量的主要是草纤维、底背、结合胶水等。草纤维的材料主要聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP），PE比较PP纤维要柔软一些，可以适当添加抗紫外线、抗老成分，纤维不容易老化，使用寿命较长，所以应用相对广泛。PP材料的人造草坪坚实，缓冲力较小，一般适用于冲击力较小的运动项目如网球等。而PE材料的人造草坪质地柔软，缓冲性能良好，对运动员的伤害作用小，适用于冲击力较大的运动项目如足球、橄榄球等。也可以将两种材料混合制作人造草坪，如此可以综合二者的优点，满足特殊比赛的需要。草纤维底背现在大多采用PU底背的材料与技术替代以往的普通羊毛或网格底背。PU底背具有外形美观、同草纤维结合力强、抗腐蚀性好、耐老化、环保无污染的优点。胶水大多都是人造草坪生产厂家自行生产或指定厂家对口生产，一般作为建设单位不用考虑选择，但聚氨酯胶水在抗腐、环保上更具优势。

1.3 辅助设计

辅助设计主要是指排水方式和给排水设施的设计。排水方式可以考虑在基础层设置排水坡度的构造排水，也可以考虑在场地基础内设置排水管道的结构排水。一般降雨量不是特别大的地区使用构造排水即可满足要求，这种排水方式也更加方便施工，经济实用。按照国际标准建造的105米×68米足球场地设置龟背式3‰坡度即可。排水沟沿场地环形设置。虽然不像天然草坪场地那样需要大量灌溉，但是人造草坪依然需要设置简单的给水系统以便于对草毯湿润降温，沿标准场地设置4个取水口即能满足使用。

2 人造草坪足球场的施工

2.1 基础

目前应用在人造草坪体育场地的基础有沥青混凝土型、防水混凝土型、碎石基础和三七土基础等。选择基础类型和排水系统更多的是考虑场地的功能要求和经济条件。国际足球机构对比赛场地的要求是平稳和稳定，推荐用沥青基础，多选择管道式内排水，天气寒冷地区希望增加地热系统。在普通的体育场或学校操场实际上多选择了龟背型结构外排水结构，考虑基础的使用寿命以及同塑胶场地基础的衔接施工方便，目前国内体育场地应用沥青混凝土基础比较普通。

人造草坪足球场场地的基础的基本要是稳定，不塌陷。按照其构造不同可分为多种面层：沥青混凝土面层、钢筋混凝土面层、二灰石面层和瓜子石面层。沥青面层在全国较为普及，它本身具有防水性能，不能使水直接渗透，只能靠场地坡度斜排水。在雨水较大时，场地积水会汇集成小型流水，对草坪上的石英砂、橡胶颗粒造成流失，场地边缘也会积水过多，在短时间内不易将积水排出。钢筋混凝土面层也存在同样的问题。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆而二灰石面层本身灰号可调整较小，瓜子石本身无灰号，因此这两种面层基础的渗水性比较好。石子大小同沥青面层的石子大小相同，雨水能直接渗透到下面的碎石层及干硬土层，这样可减少草坪上的石英砂肪橡胶颗粒的流失，缓解场地积水状况。但是这两种面层不能在冬季较为严寒的地区使用。因为渗入面层的水如果不能及时排出，将会在严冬节冰膨胀，导致场地表面出现凹凸不平的现象。二灰石面层瓜子石面层都具有较好的渗水性，而且面层和沥青相同，在价格上相对便宜许多。因此建议使用二灰石面层和瓜子石面层作为人造草坪足球场的场地基础，但是在冬季较为严寒的地区还是使用沥青或者水泥面层为好。

采用沥青或者水泥面层的场地基础可以参考路面的施工要求，但是在施工时要注意保持整体的形状、使场地中间高四周低，坡度要均匀保持在0.3%～0.5%，场地四周要设立排水沟。二灰石面层和瓜子石面层的场地基础要求预埋排水管路。

2.2 人造草面层施工工艺

2.2.1 准备工作

沥青基础完工后应保证30天左右的保养期，以便使沥青表面低沸点成份挥发掉，保证基础面层有足够的粘结强度。在铺设人造草坪面层之前，需要做好如下准备工作：基础验收保证平整度、坡度、表面观感；清洁基础层，使表面保持干燥、光滑、无蜡渍和油脂；放线测量对场地进行定位；将草坪展开放置2～3天以避免皱纹和接缝开裂。

2.2.2 裁边及对缝

在铺设之前将绿色人造草坪的各接缝处搭接2～3厘米，使用裁草刀在搭接处中央切开，使两边的草皮尽可能搭接紧凑。复核中心白线位置将裁好的草卷由白线位置依次向两边拼接整齐，如果白划线是另外编织的，则必须以手工裁剪成12cm宽的白划线条。草毯铺设应使草苗方向尽量一致。

2.2.3 刮胶和粘接

打胶后将胶水用橡皮刮板均匀地涂刮在20cm或30cm宽的连接带上，刮胶时应在两端多刮出10cm左右以防止端点刮胶不匀。待胶晾至半干后将连接带沿人造草坪拼接处铺开放置在接缝下面，尽量使人造草坪的接缝位于连接带的中央。然后再把两边的草皮拼合胶粘于连接带上，并用橡胶锤捶打，务求使结合部分粘接紧密。在人造草坪基本拼接完毕后，再次拉线定出各功能线、点的准确位置，以裁纸刀切开，抽出切下的草条，将连接带放入，刮涂胶水，把预先准备好的白划线放回。粘结时温度不可过低，环境温度应选在10℃～25℃之间施工为宜，另外不宜在下雨天气施工。

2.2.4 修整和梳理

当人造草坪摊铺拼接完毕后，人造草坪上摺折的部份须以裁纸刀开口，拉直对接，切除重叠的部份，然后粘接。人造草坪全部粘接完毕后，开始用刷草机对草坪进行梳理，用刷草机将全场倒伏的草纤维梳立起来。

2.2.5 填充石英砂和橡胶颗粒

填充用的石英砂要求粒圆、清洁、干燥，砂子粒径在0.2～0.8mm之间，每平方米填充量不少于20kg。橡胶颗粒要求粒径在为0.5～2mm之间，每平方米填充量不少于10kg。施工过程中要多次反复填充，切忌一次到位，每填充一层都要使用刷草机反复铺刷使填充物下落充实。通常一个场地可能需要来回铺刷20次以上。所有填充物填充完毕后，填充物的高度应超过3cm，草纤维应露出2cm。

3 结语

国际足联在2004年2月28日通过了允许职业比赛使用人造草皮的决议。人造草坪足球场已经得到足球运动员、教练、官员、爱好者的广泛认可，并在世界范围内迅速发展普及开来，因此对人造草坪足球场地的设计与施工进行分析和研究有着重要的意义。

参考文献

[1]徐建君.足球场天然草坪与人造草坪的优劣[J].体育科技文献通报，2009，02:120-121+123.

论文作者:王玉江,刘洋,胡月双,任静娜,王晓亚

论文发表刊物:《基层建设》2017年6期

论文发表时间:2017/6/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f87d319ac835ff51a82fdb6c.html