# 公路工程施工技术管理及养护方法研究曹明艳论文_曹明艳

摘要：随着经济的快速发展，我国的公路工程事业实现了取得了辉煌成就，公路桥梁建设项目也与日俱增，在这一利好形势下，对公路工程项目的质量要求也越来越高，而做好施工技术与养护管理工作显得尤为重要。因此，本文针对公路工程施工技术管理要点以及具体的养护措施展开论述。

关键词：公路工程；施工技术管理；养护措施

引言

公路工程施工技术与养护管理是保证工程质量、延缓使用寿命的重要保障，对于施工企业而言，在抢进度抓安全的同时，必须保证工程施工质量，通过实施精细化管理，将施工技术管理与养护工作做具体、做到位、做扎实，以树立工程质量标杆，为国家和人民贡献更多的优质工程与精品工程。

1公路工程施工养护的内容和意义

在开展公路工程施工的过程中，需要对施工环节给予一定的重视，同时公路工程施工整体质量对工程整体质量有着非常重要的影响。相关施工企业应该积极采取合理手段，推动公路工程养护管理的实施，定期对公路进行保养，促使公路工程整体质量的增强。因为一些外部因素的干扰会导致公路工程的使用寿命不断降低，这种外部因素也会对公路工程的养护工作造成一定的阻碍。想要进一步为公路工程施工任务作出保证就需要在实施公路保养的过程中采取有效的管理方式，对公路工程施工现场一些施工技术有效监督，进一步对公路工程管理方式不断完善。需要对公路工程实施路面养护，提升路面的排水能力和耐久性，让公路路面能够承受足够的压力和强度。在实施路面养护的过程中需要路基和路面始终保持良好的稳定状态，因为目前我国车流量相对较大，这时也提升了对于路基和路面的要求。相关人员在实施路基维护的时候，应该提升其稳定性和规范性，避免造成较为严重的灾害。其次在施工人员开始施工的时候，需要以施工技术规范为标准，对施工材料合理选择，为施工结果的标准性做出保证。

2公路工程施工技术管理内容

（1）在相关人员实施公路施工的时候，需要做好前期准备工作，因为前期准备工作对施工技术的开展有着非常重要的实际意义，同时也会对工期实施进程造成一定的影响。假如在前期进行了有效准备，那么在后期就可以促使公路工程的顺利进行。假如在公路工程前期准备工作的时候出现了一些弊端，那么就会为后期施工造成严重影响，所以准备工作也属于公路工程施工技术管理中的重要环节。（2）公路工程施工放样技术管理在公路施工中也有着非常重要的意义，在对路基施工的时候针对路基施工需要落实，针对公路工程定线的时候要对中心线给予充分的掌握和测定。同时水准点测试也属于放样实施过程中的主要内容，水准点能够针对路线高度有效实施，同时也可以针对原有的线路实施有效的改善，假如存在一些不能及时解决的问题，那么就应该及时对其实施备案，采取有效措施对其解决。路基放样技术的优秀与否会对公路工程的实际施工进程造成或多或少的影响。（3）边坡施工技术工作在公路施工工作中，边坡施工工作是不可忽视的组成部分。在开展边坡施工技术工作时，首选在制定科学合理施工方案的前提下，结合公路工程沿线的实际情况分析当中涉及的技术要点，以保障边坡施工工程的质量可靠牢固。当前常用的边坡施工技术有工程护坡、植物护坡，或者两者相结合，有效防止公路工程出现边坡滑塌情况，切实保证公路工程的稳固，为车辆的通行安全提供可靠保障。

3公路工程养护措施

3.1开裂病害的养护措施

开裂是公路路面较为常见的一种病害，施工企业应根据裂缝的宽度来选择维修方法，当路面裂缝的宽度小于10mm时，应采取热沥青灌注或者乳化沥青灌注的方法，在灌注之前，施工人员必须将裂缝中的空气排除，再进行灌注作业，这样能够防止沥青产生气泡，如果裂缝的宽度超过10mm，应选择粒径小于15mm的热拌沥青或者乳化沥青混合料，这样能够保证较好的填筑效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2沉陷与坑槽病害的养护措施

沉陷与坑槽病害在公路工程中的发生概率较高，而且根据沉陷程度的不同，对交通通行状况的影响程度也各不相同，因此，施工企业必须予以高度重视，及时发现，及时补救，防止事态扩大。施工人员首先对破坏区域的面积进行准确测定，并勾画出修补的边缘线，如果需要开槽施工，在开槽时，槽壁应保护垂直状态，开凿施工一直挖掘到稳定部分，开槽结束后及时清理好基底，并根据开槽的深度选择单层或者双层铺筑。对于沉陷部位，填补的实际高度尽量高于原路面，具体高出数值以坑槽的深浅度来确定，然后对接缝处进行灌油以及烫平处理。如果公路基层发生破损，施工人员必须对破损部位进行填筑作业，然后利用压实机械对基层进行碾压后，方可进行修补。

3.3引进先进的养护技术

随着道路施工技术的不断发展和完善，道路养护技术也在不断完善。道路养护部门应加强新技术的研究和使用，加强道路整体维护，使用新技术手段有效地提高了养护部门的效率，并且还要提高材料和设备的利用效率。科学合理的养护制度体系还可以提高员工对工作的积极性，进而保证了公路后期养护的正常运行，工人使用先进技术进行道路维护时，不仅提高了技术养护水平，还提高了公路的使用时间。

3.4明确养护技术应用的实际标准

在对公路养护过程中，还必须要明确养护技术标准，结合技术要求和养护规范，提高道路养护的质量。例如，道路沉降的修补，为了不影响正常交通，修补标准必须每月进行一次，并且修补的时间控制在十天左右，从而保证公路在后期的正常运行。在沥青路面质量养护中，必须结合沥青路面的标准进行养护。例如，公路的平直度，在养护中，必须把沥青路面的平直度控制在7毫米以下，而对于其它公路结构，平直度控制应小于15毫米，防滑性必须与侧向力系数SFC相结合。

3.5为公路养护提供资金支持

所有道路养护都需要足够的资金，科学合理的养护制度是道路正常使用的基础。根据道路上的不同情况，应明确公路养护的主要部分和次要部分，并根据公路的使用情况选择养护方式；同时，人员和设备的原材料可以按照公路使用情况进行分配，这样不仅可以减少人力和物力资源的浪费，还可以提高资金的利用效率。

3.6车辙病害的养护措施

道路在车辆荷载作用下，极易出现车辙病害，如果车辙深度过大，将埋下严重的交通事故隐患。因此，施工企业必须排除安全隐患，对车辙病害及时进行处理。针对道路的轻微车辙时，可以借助于行车碾压或者压实机械的反复碾压来恢复路面的平整度，而对于车辙病害较为严重的路段，必须对路面进行开槽施工，然后将黏结沥青材料喷涂于槽底以及槽壁等重要部位，再利用沥青混合料填充到开槽区域，采取碾压的方式进行整平，以恢复路面原貌。

结语

综上所述，目前我国公路养护工作在整个施工过程中有着非常重要的地位，公路工程在后期实施合理的养护可以为公路工程稳定运行奠定基础，结合公路实际需求实施维护可以不断促使管理效率的提升，还能进一步将责任意识进行落实，为公路工程养护工作的有效开展产生推动作用。

参考文献

[1]郑雷.公路施工技术管理及公路养护措施研究[J].建材与装饰，2017（2）：241-242.

[2]任占聪.公路工程施工技术管理及养护措施分析[J].交通世界：建养，2017（16）：148-149.

[3]高江丽.公路施工技术管理及公路养护措施分析[J].山西建筑，2018，44（16）：122-123.

论文作者:曹明艳

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f87dca3c9fb14dcc6fbb285b.html