# 配电环网柜的运行检修及故障探讨论文_贾彪

【摘要】现如今，环网柜这一新式设备的出现已经开始取代了传统的网络技术，[改成：环网柜的运行状态对整个系统的运行有着重要的影响]环网柜的运行状态对整个系统的运行有着重要的影响。实际电力系统经常会受到各种不同的因素影响而出现故障问题，这就需要工作人员具备一定的工作经验进行及时检修工作，保证高效的故障处理，确保电网的稳定运行。

【关键词】配电环网柜；运行检修；故障

随着社会的发展和人们需求的增加，传统的配电网络已经无法满足当[当下的]下的电力需求，电力企业应当采取相应的创新措施，构建更加完善、高效的配电网络，使配电环网柜应运而生。借助配电环网柜系统，有效提高电力输送效率和质量，优化传统电网中的问题，为检修工作的开展提供便利。

1配电环网柜箱变的基本特征

1.1配电环网柜的优势

由于技术方面的限制，树干式以及发散式配电线路在我国电力系统中有着广泛的应用，但是随着现代科学技术的发展以及社会需求的不断变化，传统树干式以及发散式配电线路已经难以满足现阶段的要求，所以在此背景下，配电环网系统也因此应运而生。配电环网系统的出现与应用，大幅度降低了配电系统中的线路通道，并可将智能化技术应用其中，使配电线路更具智能化。另外，配电环网系统还具备传统配电系统不可比拟的适应性以及占地面积小等优势，所以配电环网系统的应用前景十分广阔。

1.2配电环网柜的构成

与传统配电网系统相比，配电环网系统结构更加复杂。配电环网系统存在开环与闭环两种配电形式。在城市电网系统中，闭式系统由于具有相对较高的可靠性与稳定性，广泛地应用在城市电网系统中。然而，闭式系统同样存在一些弊端，例如，在闭式系统中，难以对系统中的继电保护装置参数予以准确的计算。而对于开环系统来讲，由于其容量相对较小，所以大多数应用在中小规模的城镇，并且容易对继电保护参数予以计算。此外，在建设配电网时，我国所用的接线形式也有着一定差别，从而也为故障的处理与检修方面增加了相当高的难度。

1.3主要特点

对于配电环网系统而言，大多有着其它系统所不具备的特点。现阶段我国电力系统中所应用的配电环网[改为：大多为国内生产的]大多为国内生产的，所以在维护与检修方面也相对容易。与此同时，配电环网柜可将断路器及负荷开关模块化的安装在柜体中，以此来提升配电环网系统的智能化程度，有助于降低运营与维护人员的管理强度，同时也可为自动化终端的应用提供相当重要的基础条件。

2配电环网柜箱变的故障形式及处理方法

2.1避雷器故障

避雷器的应用可以保障电气设备正常运行，避雷器一旦出现故障，则会导致严重后果。在配电环网柜中，如避雷器被击穿或者出现爆炸，则环网柜中的电缆会出现短路，或接地故障，极大地影响配电环网柜的工作。

2.2 PT 以及 CT 故障

为了提供给配电网柜自动化工作以及开关操作电源锁要求的数据信息，通常会将 CT 以及PT 配备在配电环网柜当中，以确保其可按照既定的要求来完成相应的工作。其中，如果 CT 以及 PT 出现故障，很大概率是生产厂家的设备质量存在瑕疵，所以在添置电气元件过程中，要求指派专人来予以复查，以免不合格的产品进入配电环网柜中，避免出现不必要的故障，为配电环网柜的正常工作提供必要的条件。

2.3操作机构失灵。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

配电环网柜会设置在电力系统中不同的区域，如设置区域湿度较大，并且长时间未经过任何操作，则弹簧开关或者控制回路等位置中的触点容易出现生锈或者老化等问题，一定程度上会影响操作机构的灵敏程度。如出现此故障，同时配电环网柜存在较为恶劣的工作环境，则要求有关维护人员加强对配电环网柜的维护与巡查力度，以此来确保操作机构可以有效、可靠的工作。[应另起一行]

2.4负荷开关故障

负荷开关是配电环网柜中关键的电气组件，如负荷开关出现故障，则会极大地影响配电环网柜的工作。现阶段的环网柜均是由负荷开关来对小容量配电变压器予以保护，并且在熔断过程中负荷开关存在故障，则会造成顶针触发机构无法正常跳闸，进而使得故障影响进一步加大。

2.5二次回路故障

如配电环网柜出现二次回路故障，则可能是因为线路存在接触不良或者其它问题所产生的。为了避免二次回路出现故障，需要对线路的搭接予以关注，保证线路的搭接质量，并加强检修以及巡查的力度，以此来降低二次回路出现故障的概率。

3配电环网柜的故障处理措施

现阶段，随着现代科学技术的发展，配电环网柜得到了广泛的应用。[。]同时，在应用配电环网柜过程中，会面临着诸多的故障问题，如不对此予以有效的处理与解决，则同样会影响电力系统的正常工作。因此，为了提升配电环网柜的运行质量，需要对其运行检修与故障处理措施予以研究与应用，以保证其更好地服务于我国电力系统的运行，保障社会的用电需求。

3.1管理措施

为了提升配电环网柜[删除]的工作质量，降低其出现故障问题的概率，作为电力企业应对配电环网柜的检修故障处理制度予以完善，并监督制度的落实情况，以确保相关检修与维护人员可以对环网柜设备进行定期巡检与维护，并且对运行环境较为恶劣的环网柜加大检查力度，以便及时发现其在运行过程中所存在的问题，同时予以快速解决，避免故障问题的影响扩大化，以此来保证配电环网柜箱变可以稳定、安全以及可靠的运行。

3.2技术措施

除了管理方面的措施外，还应从技术方面为切入点来提升配电环网柜箱变的工作质量。一是在配电环网柜安装过程中，所用的工艺应是先进的、可靠的。二是在布置环网柜时，可以适当地提升箱式环网柜电缆室的高度，或者将环网柜的基础高度予以适当的提升。三是如环网柜工作区域处于室外环境，则由于运行环境较为恶劣，则其外壳建议使用不锈钢材料制作，并且对电缆予以严格的固定。四是在环网开关面板位置设置 SF6 气压仪，如出现灭弧故障，则可以用此来予以处理，以免因操作问题而无法对此故障予以有效的解决。

结语

综上所述，社会不断的发展和进步，人们在电力资源的需求上有上升的趋势，这也给电力资源稳定和高效运输带来一定的挑战。电力企业要针对电气设施采取优化和创新，确保配电网络系统可靠和高效。与此同时，配电环网柜的涌现，使电力资源和运输质量得到了大幅的提升，针对环网柜的故障处理和检修[删除]更高的标准，需要专业的技术人员针对环网柜的运行检修与处理技术进行深度的研究。

参考文献

[1]丁泽宇.配电环网柜箱变的运行检修与故障处理技术[J].通讯世界，2017（22）：116- 117.

[2]连玉梅.配电环网柜箱变的运行检修与故障处理技术[J].现代工业经济和信息化，2014，4（21）：81- 82，103.

论文作者:贾彪

论文发表刊物:《科学与技术》2019年16期

论文发表时间:2020/1/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f882ecd9877b0e7b61221997.html