# 轻型混凝土布料机快速浇筑施工及造价分析论文_ 刘治国

[摘 要]工程采用C35(P6抗渗)混凝土浇筑,混凝土总量约3.8万m3，其中3万m3混凝土量集中在地下室及筏板基础，工期2个月内完成，根据工艺安排，按施工缝分段浇筑，垂直空间分底板、基础、柱梁顶板浇筑，单次浇筑的混凝土量2千至3千m3左右,工作面为敞开式，无高度限制有利于混凝土布料机施工，轻型混凝土布料机无液压及电力装置，无需能源供应，且维修简单，故障率低性能十分可靠。实践证明混凝土布料机与混凝土泵配合使用泵送混凝土施工快速高效、环保节能、经济实用，是经济与技术结合的成功案例。

[关键词] 轻型混凝土布料机 快速高效、环保节能、经济实用

一、前言及工程概况

南京中建大厦位于南京仙林大学城仙林，工程建设用地面积约2万平方米。地下一屋，地上十层，单层地下室施工面积约1.8万m2；地下室劲性柱；地上钢结构框架和压型钢板组合楼板，地上建筑面积约6万m2。建成后将成为仙林地区地标性建筑。

本工程地下基坑南北长140m，东西长150m，基坑中无道路，用常规臂长30-40m的泵车浇筑混凝土站位在基坑边上，伸出长度有限，造成基坑内大面施工盲区，若用超长臂泵车浇筑混凝土不经济。混凝土泵与布料机结合水平运输混凝土，360度旋转浇筑，可以有效解决此类问题，更经济合理灵活方便。

二、施工工艺

混凝土输送泵站位→?125mm钢管架设→布料机就位→钢管连接布料机→模板钢筋验收合格→布料机360度旋转浇筑混凝土→浇筑完毕拆拆除连接口→移至下作业地点→接长钢管连接布料机→布料机360度旋转浇筑混凝土→循环至浇筑完毕。

中建大厦现场采用众合力R12轻型布料机，重量1400kg，配重600kg，配重采用现场灌砂，移动布料机可以采用TC7052 塔吊，经计算在塔吊吊装半径内都可以使用。

三、施工工艺图解分析

四、布料机的具体操作

1、布置及准备

①布料机使用前，检查场地是否有充足的作业空间，工作面应平整，坚实,必须考虑估算楼层面支承模板的支承强度，以便选用合适的布料机。

②如果支承模板的支承强度大于布料机支角以及混凝上料层对地面的压强之和，而且楼层布置的钢筋较粗，可直接把布料机布置就位。

③如果支承模板的支承强度较小，而且楼层布置的钢筋较细，则可采用在四个支脚下垫较大面积木板的方法，分散压强。如工作面不平或者足钢筋平面，应叫300*60*60mm木板垫平，垫实，四方立架用钢丝绳拉紧固定,不得有倾斜。若支承模板强度更小，则必须选用更轻更小的布料机。

④将手动管折回与主梁固定，将配重箱装入平衡架内，加入砂子配重。

⑤用塔吊将布料机吊至工作面上，落到工作面前，将伸缩支腿拉出处于最大位置，将伸缩支腿的销子插好。

⑥平稳放下布料机，并调整在一个水平面上，可用模板调整，不得倾斜。

⑦将上主梁架转到回转支撑中间位置，将混凝土钢管与布料机下浮弯管连接固定

2、布料机的使用

①使用前必须进行全面检查，确定输送管内光洁，无残料，回转支承转动灵活，插销孔安全无缺后方可使用。

②布料机使用的过程中，布料机臂节下严禁任何人员停留。

③将布料机进料口与混凝土输送泵管出料口连接起来，将前横管旋转至尽可能缩近上主梁架处，利用砂浆将管内臂湿润,打通后，再转移布料地点。

④布料点转移至新的位置后，尤其是当前横管与上主梁处于90度左右范围时,应注意弯管处的反冲力,会产生较大的振动。

⑤在向上垂直布料时,应用架子钢管制作稳定的布料机空间架，并用4根油丝绳拉紧,将螺丝保险销扣好,严防脱钩，加以固定，方可进布料施工。

⑥在立架子处用钢管将弯管固定在四方立架中心处，严防冲击力度过大造成的事故。

⑦浇筑混凝土前用清水冲刷输送管后可以进行输送混凝土，在操作时，一人拉住手动软管前端的绳子，可以按照施工要求转动布料机。

五、布料机使用与注意事项：

严格遵守使用规则，正确操作，是防止事故发生，延长使用寿命的保证。

①不得随意加长布料机的布料半径，以免拉动倾覆。

②手动管出口处不得被混凝土堆埋

③出现要倾覆现象时，应立即停止布料

④在完成浇筑后，必须对布料机管道进行清理，管内壁应清洁，无残留混凝土。

⑤在高层施工中，风力不得人大于6级。

⑥不得随意增减配重箱内的配重材料，以防倾覆。

⑦经常检查螺丝是否勾实，安全销是否牢固，严防脱钩倾覆。

六、布料机的维护与故障

1、布料机的维护

①布料管清冼后检查管道内壁是否留有残余混凝土。

②定期检查支承,活动支承等各个部位连接螺栓是否紧固可靠。旋转支承，活动支承初次工作100小时后应检查螺栓紧固力,以后毎100小时检查一次。

③班次工作前，应检查管卡插销是否脱出或者折断。

2、故障及排除

七、关键技术创新与造价分析

快速高效、环保节能、经济实用

1．快速高效

该技术可以应用到大面积混凝土浇筑的项目，省时省力、减少使用泵车浇筑混凝土降低成本。在单层面积较大的高层中，用高压混凝土泵输送混凝土到高层与布料机连接，提高工作效率，加快工作进程。混凝土布料机设计输送能力为每小时80~120立方米，只要混凝土供应及时可以不间断施工，浇筑时施工人员只要用手拉动布料机旋转即可，不需要费很大力气便可完成浇筑施工。

2.环保节能

轻型布料机本身无电器设备、液压装置，本身不消耗能源，只是浇筑混凝土的终端布料装置，是简单的纯机械装置，手动转动，根据需要布撒混凝土到需要位置。保养方便，有些破损的地方，刷上油漆即可，纯机械装置故障率低，一般寿命在5至7年左右，达到报废年限后可以回收废铁，达到循环利用的目的。

3.造价分析

此套布料机整套投资不足1万元左右，使用年限5年左右，残值回收2000*1.4吨=2800元，年摊销费用（10000-2800）/5=1440元，年维修费600元，年使用费2040元，按50%的使用率考虑，一年可以浇筑混凝土按180天，一天按一台班计算，可以浇筑180(天)*8（小时）*80（m3/小时）=115200m3,，年使用费分摊到每立方中2040/115200=0.018元/m3。考虑使用与之配合的混凝土输送泵（按柴油机考虑,也可用电动机）浇筑成本(0.2升/m3*7.28元/升)+240000/(180*8))/80（m3）=3.54元/m3,总成本在3.54+0.018=3.56元/m3。①要是使用混凝土泵车浇筑，除混凝土成本外还要额外增加10元/m3（平均市场 价），与采用布料机相比，可节省10-3.56=6.44元/m3；

②只用混凝土泵不用布料机的话平均一个浇筑点要多用5-7人，按5人考虑，5*180（每天工资）/80(m3)=11.25元/m3,加混凝土泵的成本3.54+11.25=14.79元/m3，与采用布料机比较可节省14.79-3.56=11.23元/m3。

可见从经济的角度讲布料机使用费用还是很低的。

八、机具设备一览表

十、其他

混凝土布料机与混凝土输送泵连接，扩大了混凝土泵送范围。有效的解决了墙体、大平面浇筑布料的难题，对提高施工效率，减轻劳动强度，发挥了重要作用。布料机设计合理，结构稳定可靠，采用360°全回转臂架式布料结构，整机操作简便、旋转灵活，具有快速高效、环保节能、经济实用等特点。

除了中建大厦应用的轻型布料机外，还有很多种混凝土布料机，如固定式混凝土布料机：专门为铁路制梁场、核电等工程施工设计生产的专用混凝土浇筑布料设备；移动式混凝土布料机"Z"形三节折叠臂，360°回转，能俯仰和展折变幅，在臂架长度范围内实现三维立体空间的全方位浇筑，无浇筑死角，能方便地实现墙体、管、柱、桩等各种施工作业的混凝土浇筑；内爬式混凝土布料机是高层建筑混凝土施工的布料设备，配置自动爬升机构，利用液压油缸顶升，在电梯井内自动爬升，使布料机随着楼层的升高而升高，省时省力，效率高是混凝土输送泵的配套设备，与混凝土输送泵连接，扩大了混凝土泵送范围。有效的解决了墙体、大面浇筑布料的难题,对提高施工效率，减轻劳动强度，发挥了重要作用，是经济与技术结合的成功典范。

论文作者: 刘治国

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷第20期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f89b9132bcf0e737405f5eeb.html