# 建筑施工中深基坑施工技术的应用分析论文_陈海龙

摘要：在我们国家日益繁荣昌盛的今天，我国的建筑工程获得了良好的发展。在建筑工程施工中，深基坑支护施工是一项非常重要的施工内容，深基坑支护的施工质量与建筑施工项目整体质量有着重要联系。

关键词：建筑施工；深基坑；施工技术；应用

引言

城市化进程不断深入的过程中，高层建筑的数量愈来愈多，在高层建筑工程施工中，深基坑支护技术得到广泛的应用，尤其是城市高层建筑中，大大提高了整个建筑的安全性能。所以深基坑支护技术必须要高度重视，科学合理使用，这样才能有效提高施工企业的经济效益。

1深基坑技术施工特点

深基坑施工技术具有较为显著的四大特点：①周围环境影响大。由于现阶段我国高层建筑比较多见，通常也是我国的商业繁华地段或者交通较为便利的地方。因此，在开展深基坑施工之前需要结合多方因素进行综合性思考，同时重视施工建设的人身安全以及地面管线的布局等。②建筑施工条件逐渐复杂。随着我国施工建设的环境逐渐复杂，需要加大深基坑技术的施工技术强度。比如，我国深基坑施工建设技术的时候，由于建设场所的特殊地理环境，严重影响了施工建设的安全问题，并对周围的建筑产生一定的影响。③风险性以及随机性。通常情况下，深基坑施工技术的所需时间较长，建设施工期间难免出现意外事件，比如突然恶劣的天气环境等。这些意外事件不仅具有较大的随机性，还存在一定的风险因素。④较强的区域性。由于不同地区存在这一定的差异性，深基坑工程的施工也需要不同的设计方案。因此，需要根据施工建设人员根据该地的实际情况展开预算，勇于技术创新从而开展灵活的施工建设。

2建筑施工中深基坑施工技术的应用

2.1基坑开挖

建造工程的第一步是挖掘深坑，这对整个基坑的建造十分重要，从而确保工程的顺利进行。在准备挖掘阶段，首先要对基层地区的土壤进行检查，并对土壤的水分、颗粒尺寸、变化等进行简单的检查。同时，必须确定挖掘基坑工作的顺序和深度，挖掘过程必须不间断地进行下去。在挖掘基坑时，挖掘的土壤不得积累在基坑的附件中，但基坑的填埋除外，以避免造成土壤滑坡，导致基坑的边缘不稳定。此外，基坑底部土壤结构的稳定性由于基坑底部土壤的干扰而受到损害。在挖掘过程中，不可能将土壤直接挖掘到基底，并且必须根据挖掘方法确定土壤的厚度，并用手工挖掘方法进行校正。

2.2深基坑周围的防水以及止水处理

深基坑施工通常是在水量不足的情况下进行的，水量的大小直接影响到施工项目，特别是在地下水资源丰富、水位高的地区，需要提前组建施工队伍进行相应的防水工作。对于较常见的地下水来说，主要来源于上层滞水、承压水、管道渗漏和雨水等。这些水源较为复杂，需要施工人员事先进行相关调查，并进行实时分析考虑，从而制定出合理、科学的处理方案。对于建筑物周围的深基坑，施工人员通常选择堵水和抽水这两项主要辅助工作，将两项技术有效地结合起来，以有效地防止基坑周围的土体滑移或流失。

2.3混凝土灌注桩

在深基坑支护施工技术中，混凝土灌注桩是其中的一种形式，施工工艺为平整钻孔场地、测量放线布孔、挖设排水沟和布设泥浆池、桩机就位和制备泥浆、钻机钻孔、洗孔清孔、吊放钢筋笼、浇筑灌注桩水下混凝土。混凝土灌注桩的作用和价值在于施工工艺流程，只有全面了解整个流程，才能最大化提高混凝土灌注桩的质量，所以在施工时必须严格按照相关要求进行施工。另外该工程具有复杂性的特征，施工前期在准备工作必须要认真对待，尤其施工测量放线和施工现场的平整性，这样才能满足后期的混凝土灌注桩施工要求。

2.4地下连续墙支护技术的应用

地下连续墙支护技术也是在深基坑支护中比较常见的一项支护技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆连续墙的强度主要体现在极限弯矩方面，需要根据结构的尺寸和配筋的情况。根据墙厚、墙材料、钢筋强度，计算出各墙段的允许极限弯矩。地下连续墙支护技术主要采用的是钢筋混凝土墙。在进行技术施工前，首先要对机械设备的使用情况进行检查，对基坑轴线的位置进行分析，保障泥浆护壁开挖工作的顺利进行。此外，在进行钢筋混凝土浇筑工作时，一定要确保钢筋笼的稳定性，保障钢筋混凝土墙的坚固稳定性。地下连续墙支护技术的合理运用不仅提高了地基的强度，在大大减少施工成本的同时，保证了整个建筑工程经济效益的最大化。

2.5钢板桩支护技术

钢板桩通常是由带锁口的热轧型钢制成的，将制成的每个钢板桩合成一个完整的钢板桩墙，钢板桩墙的形态一般是直板型或是U型等，钢板桩墙的作用就是挡土挡水。利用钢板桩进行深基坑的支护，对施工现场的土质要求有明确的规定，当深基坑的施工现场土质比较稀松的时候，可以进行多层的钢板桩支护，但是这种支护方式产生的噪音较大，会影响附近居民的正常生活，所以在实施钢板桩支护技术的时候，常常会设置防噪音装置，在地下室的施工结束后，再将钢板桩拆除，所以在施工的时候也应该预测钢板桩拔出时的土壤特点。

2.6柱列式的灌注桩的排桩支护施工技术

对于柱列式的灌注桩的排桩支护施工技术而言，这类施工技术在实际施工中应用起来相对较复杂。针对不同类型的建筑工程，柱列式的灌注桩的排桩支护施工技术将有两种不同的设计形式，其分别是：疏排设计、密排设计。在该施工技术应用中，因施工中任何一个小环节出现问题都可能给企业带来巨大的经济损失，所以，该施工技术对施工人员自身施工技术素质的要求较高。另外，在建筑工程施工的过程中，为了更好的防止地下水随便进入到深基坑支护结构中，导致建筑工程存在安全隐患，施工人员必须在此过程中使用高压注浆方法。

2.7振动沉桩技术

这种技术在高层建筑施工中非常常见，它的特点就震动，在进行入桩阶段都需要利用这种技术，通过不断地产生震动，让整个施工地基层的结构得到充分融合，此这种振动也将更容易让桩身融入到土层之中，这种技术也属于挤土形式的技术范畴。这种技术有诸多优点，如操作难度低，成本小，很多小型机械设备就可以完成工作，最重要的它适用于众多场合。

2.8深基坑搅拌支护技术的应用

钢筋混凝土支撑的布置，目的是为了便于深基坑土方的开挖，创造控制连续墙强度的有利条件。深基坑搅拌支护技术主要是添加软土水泥固化剂，然后再进行搅拌，以确保混合过程中混合物的均匀性。深基坑搅拌支护技术的原理是运用水泥以及软土之间发生的一系列物理和化学反应而形成的支护结构，从而加强地基的强度以及抗拉性，起到预防沉降等现象的发生。不单单是搅拌均匀，深基坑搅拌支护技术还具有高效的防水性能，能够有效地提升地基的稳定性。在进行基坑开挖施工时，要确保基坑的深度能够满足建筑设计的需求，结合实际施工情况进行相应的技术工艺处理。此外，还要做好相应的防护措施，避免周围环境对工程所造成的影响，进而保障深基坑搅拌支护技术的施工质量。

结语

在建筑工程中，深基坑支护技术的施工质量会对整体施工项目质量以及施工安全产生比较大的影响。需要施工人员对深基坑支护的施工技艺进行优化，施工企业做好施工监管工作，确保施工项目能如期竣工。施工单位的质量管理工作非常重要，需要提升施工人员的整体素质、加强对施工设计方案环节以及深基坑支护施工环节的质量管理，确保整个施工项目符合要求，从而提升整个施工项目的质量。

参考文献

[1]龚有伟.土木工程基础施工中的深基坑支护施工技术[J].建筑工程技术与设计，2019,(23):327.

[2]赵奎生.土木工程基础施工中的深基坑支护施工技术[J].建材发展导向（下），2019,17(7):331.

[3]董黎明.土建基础施工中深基坑支护施工技术[J].建材与装饰，2019,(25):10-11.

论文作者:陈海龙

论文发表刊物:《城镇建设》2020年第3期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f8c9d6ce8f81eb5e0afb3cfe.html