# 高压交流输电线路故障检修技术分析贾巨泰论文_贾巨泰

摘要：在全球经济化的时代，中国作为经济强国国际势力和经济实力越来越强大，电力的应用情况和电力的发展程度从某种角度而言是体现国家经济实力的一个重要因素。电力作为人民日常生活和发展一种必不可少的资源，又具有无污染，对环境有好的优点，几乎是全球都对电力颇具依赖性。为了无障碍的享受到电力带给人们的好处，需要解决电力运输时出现的故障。电力通常是利用地势的落差获得，运输过程中为减少电能的损耗以高压、交流电的形式进行传送，想要成功给用户供电，就要用检修技术及时检测出输电线路的隐患。因此本文就高压交流输电线路出现故障时的检修技术作简要分析。

关键词：高压；交流；线路故障；检修

引言：

中国仍然处于发展中国家，坚持以全面、协调、可持续为宗旨的科学发展观，正处于积极的转变经济发展方式的状态。为了达到目标首先要做的就是对当前的经济结构做适当的改变，积极开发和建设非重工业的产业，各种产业的发展都离不开无污染，且成本低的电力资源。由于我国独特的地形分布，地势有较大落差的都处于我国西部地区，电力资源获得后要从西部地区传送到东部，这样长距离的运输方式对运输线路要求很高。运用检测技术对输电线路出现的故障进行检测并分析解决问题，是保证电力资源正常运转的重要环节。

1高压交流输电线路的常见故障

在电力资源以高压的形式长距离运输过程中，常见的故障有外界环境因素和人为因素导致的输电线路短路、断路，和单相接地故障。现实生活中还存在一些违章施工作业，为谋短期利益在布设电力设施的区域盲目施工，往往出现断线、杆塔被破坏等故障。这些类型的故障有的可以通过采取措施避免，有的只能依靠维修技术。

1.1高压交流输电线路短路

短路故障的原因是由于输电线路的绝缘体破坏或者击穿造成的。（1）有外界环境因素导致的绝缘体损坏，一般是鸟类在输电线路上安家筑巢的情况最为常见。鸟类的巢穴是鸟类在春季衔泥和稻草筑成的，而喜鹊有群居的习性一般数量众多，当遇到风雨天气时，泥土被风吹散到导线上堆积过多时会发生短路故障。鸟类在输电线路上不会触电的原因是鸟类双脚距离短，但鸟类口衔比较长的稻草落在绝缘子平均电压的圆环上时造成短路。在有雷电的天气，输电导线被雷击中产生过电压，这种情况下都是引起绝缘子闪络，绝缘子闪络时放电表面会由于电流而烧伤损坏，引起短暂性的跳闸也就是线路短路。（2）人为因素往往是操作不当导致的，比如在输电线路下方燃烧物品，或者随意丢弃垃圾在大风天气漂浮触碰导致线路跳闸。

1.2高压交流输电线路断路

雷击严重时可能造成断线等永久性损伤；某些地区气候不好，冰雪天气持续时间长长时间覆盖在输电线路上，时间长了输电线路由于被冰冻硬度大在扫除输电线路冰雪时容易被不当操作导致线路断裂，覆盖的冰严重到极限时还会导致输电塔倒塌的情况，不仅损坏了设备还造成电力资源的浪费；或者有重物比如高大的树木倒落越过输电线，超过线路能承受的重要就会出现短路的现象。

1.3高压输电电源单相接地故障

风雨天气的时候，树枝被风刮断落下触碰输电线引起底线烧断，会造成单相接地故障。发生接地故障的线路电压会瞬间下降至零电压，导致未断线线路的电压瞬间上升至线电压，而线电压远高于限定电压导致设备烧坏。

2故障检修技术

2.1故障检修技术的主要内容

高压交流输电线路的故障可能是线路本身就存在问题，但受到外力因素的影响也比较多。高压输电线路的故障检修主要是针对输电线路的分布沿线进行巡视和检查，和对输电线路的结构进行测量等工作时发现的问题，及时将故障上报并采取相应的措施解决故障；消除线路设备的缺陷以预防事故发生，达到提高传输送电的质量和效率的目的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2故障检修技术

高压交流输电线路故障检修技术目前最常用的方法，是红外线在线诊断技术，红外线在线诊断也有多种不同的的具体方法诊断故障：比如红外检测表面温度。设备正常运行时温度和标准数据不会有很大出入，因而利用红外线检测设备表面温度是否异常即可判断故障处。这种检测表面温度的方法适用于某些故障易发热的设备，其他设备要另用他法。还有相对温差判断法：这种方法不受到外界环境温度的影响，也不会因负荷不同而造成判断失误，常用于设备属于电流型发热的情况。第三种红外线诊断故障的方法是红外图谱分析法，红外线检测时可检测出测量画面中所有的温度，将检测的图谱和正常使用下的温度进行比对可判断是否存在故障或故障所在处。这几种红外线诊断的方法既简单而且准确性高，是用来检测故障的最常见的方法。

2.3故障检修技术的方法

（1）对高压交流输电线路的绝缘子进行检修。由于绝缘子易受损的缺点，要经常对绝缘子进行检查，主要检查各个绝缘子连接处的金属销有没有脱落，观察绝缘子的钢脚的角度有没有变化或是变形。当出现故障比如绝缘子闪络时，检测瓷质的是否出现裂纹和烧坏的现象，对于复合绝缘子就需要检测其两端的密封性，伞群是否损伤的情况。当检测到绝缘子表面堆积一定程度的污秽时，要做好清理工作。一般清扫时建议停电清扫，逐片清扫瓷质类的绝缘子，带电清扫一定注意安全。如果检测出绝缘子出现故障不能修复要做到及时更换：检测绝缘子是否有损伤不同材质有不同方法，比如瓷质类绝缘子采用绝缘摇表5000V测量电阻，保证绝缘子的电阻在500MΩ以上。

（2）检修高压交流输电线路的导地线。检修导地线的步骤：首先检查线夹内的线路，当出现闪络和雷击以及导地线舞动的情况时，重点检查有异常现象区段的导地线夹；由于高压交流输电线路往往是长距离输送，要及时对线夹进行检修。然后对检查出来的线路损伤进行打磨，是否需要打磨要根据线上的程度而定。线路材料为钢芯铝绞线时，如果损伤处的截面积低于导电部分的百分之五不需要打磨；而对线路为铝合金绞线不需要打磨的要求损伤程度不超过直径的一半；纯金属绞线材质的线路只要损伤面积低于百分之四即可。打磨之后，对损伤处的线路单丝缠绕进行修补。将损伤线路整理好后用单丝按同一个方向紧密缠绕，直至将损伤位置全部覆盖并保证损伤处两端五厘米的范围都有覆盖。最后还要进行补修预绞丝：将导线和补修预绞丝紧密贴合保证补修中心是最严重的地方，再套上补修管遮挡住补修的地方，通常补修管要比进行补修损伤的地方两端都长出2至3厘米比较好；套补修管的方法采用爆压，或者采用液压进行。

（3）检修高压交流输电线路的杆塔。支撑线路的杆若出现裂缝，裂缝较小时要及时采取措施避免裂缝变大无法支撑导致线路掉落造成危险。裂缝情况不严重时可以用抱箍紧固电线杆，如果裂缝太大且长，则需要对杆塔进行更换。检修时检测到电线杆有倾斜时要将其立正，并用拉线固定好防止其再次倾斜；如果电杆是自立式的，检修时要将电杆根部的土壤挖除进行扶正。检修电杆倾斜故障时，要用到的仪器是紧线仪器，缓慢细微地调整倾斜角度进行扶正而不是人为蛮力扶正。检修时如该地区天气多雨水杆塔附近多杂草等，要采取防腐措施：给杆塔涂抹防腐的漆类，用水泥包裹在电线杆钢圈接头处。涂抹防腐漆前要对杆塔除去铁锈，然后进行刷漆，要先刷一层底漆，再覆盖一层面漆才算防腐工作的完成。如果杆塔已经做过防腐措施，检修时只需对漆层掉落的部位补漆即可。确保杆塔的各零件完整没有损坏，及时更换矫正或直接更换。

3结束语

高压交流输电线路是属于电力系统的一个重要部分，如果高压交流输电线路能够正常运行，不仅能给人民带来利益还能给社会和国家避免许多事故营造良好的发展氛围。由于高压交流输电线路容易受到外界环境等各种难以预测灾害带来的影响，给人们日常生活和企业都带来很大不变，因此要经常性的对高压交流输电线路进行故障检修，及时发现故障并解决困难，最大程度减少输电线路的故障以保证电能快速安稳高质量的被传送，使人民更好的享受国家发展的福利。

参考文献：

[1]孙权,高源,倪春雨.高压交流输电线路故障检修技术研究[J].计算机测量与控制,2017(10):56-58+98.

[2]张正军.110kV输电线路运行检修技术分析及故障预防[J].机电信息,2019,000(012):109-110.

[3]蔡静,董新洲.高压直流输电线路故障清除及恢复策略研究综述[J].电力系统自动化,2019(11).

论文作者:贾巨泰

论文发表刊物:《中国电业》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f8cd94e9faa40da17edf9b1f.html