# 如何做好计算机的维保工作论文_陈峰

徐州沛县疾病预防控制中心 徐州沛县 221600

摘要：随着现代计算机硬件技术的不断进步，计算机工程师也需要结合新技术开展多学科学习，作为单位的后勤保障科室人员，必须全面掌握IT行业的各种技术，为单位工作的顺利开展打下了基础。同时笔者详细探讨显示器显像原理，着重介绍了多年以来在显示器维修方面的经验。

关键词：计算机；硬件维护；亮度通道

近年来随着日渐成熟的IT业高速发展，加快了监视器革新的步伐，特别液晶显示器的广泛应用。作者作为疾控中心的保障人员，不断提高自己计算机方面的业务水平，为单位工作的顺利开展打下了基础。加强计算机的硬件维护工作，硬维护是在硬件方面对计算机进行的维修和保养，它包括计算机使用环境和各种器件的日常维护和工作时的注意事项和维修技巧等。

1、计算机的工作环境

要使一台计算机工作在正常状态并延长使用寿命，必须使它处于一个适合的工作环境。

1.1 温度条件

一般计算机应工作在20－25℃环境下，现在的计算机虽然本身散热性能很好，但过高的温度仍然会使计算机工作时产生的热量散不出去，轻则缩短机器的使用寿命，重则烧毁计算机的芯片或其它配件，从而导致计算机不能正常工作，有条件的话，最好在安放计算机的房间安上空调，以保证计算机正常运行时所需的环境温度。

1.2 湿度条件

湿度不能过高，计算机在工作状态下应保持通风良好，否则计算机内的线路板很容易腐蚀，使板卡过早老化。

1.3 做好防尘

由于计算机各组成部件非常精密，如果计算机工作在较多灰尘的环境下，就有可能堵塞计算机的各种接口，使计算机不能正常工作，因此，最好能一个月清理一下计算机机箱内部的灰尘，做好机器的清洁工作，以保证计算机的正常运行。

1.4 电源要求

电压不稳容易对计算机电路和器件造成损害，由于市电供应存在高峰期和低谷期，在电压经常波动的环境下，最好能配备一个稳压器，以保证计算机正常工作所需的稳定的电源，所以，要想对计算机进行电源保护，应该配备一个小型的UPS，保证计算机的正常使用。

2、计算机的安放

计算机主机的安放应当平稳，保留必要的工作空间，留出来用来放置磁盘、光盘等常用备品备件的地方以方便工作。要调整好显示器的高度，位置应保持显示器上边与视线基本平行，太高或太低都会使操作者容易疲劳。在计算机不用的时候最好能盖上防尘罩，防止灰尘对计算机的侵袭，但是千万不要忘记，在计算机正常使用的情况下，一定要将防尘罩拿下来，以保证计算机能很好地散热。

3、计算机显示器故障分析

下面重点介绍一下电脑显示器的维护，显示器可以达到无法媲美的视频效果，但是显示器的使用要有正确的方法，设备一旦使用不当就会造成损坏，往往造成整体系统功能的损害。我们从显示器的维修实例进行讨论，来提高对故障的分析能力。

3.1显示器的工作原理

显示器使用阴极射线显像管图像重现原理，采用模拟驱动方式，利用磁偏转驱动实现行场扫描，一般使用电视扫描线来定义其清晰度。显示器的清晰度主要有显示器的通道带宽和显像管的点距和会聚误差决定，显示器具有价格低廉，亮度高，视角宽，使用寿命较高的优点。显示器成色效果细腻，用显示器能看出图像产生的效果，而且显示器丰富的接口配置，能够更广泛的开展工作。显示器中常见的故障体现在图像的清晰度、色彩的还原度及整机稳定度等方面，以亮度通道故障为例进行故障分析的方法：

3.2故障现象和原因

亮度通道是对亮度信号进行放大、延时、控制的电路。亮度通道的故障是，亮度信号丢失或失真，从屏幕上看反映为图象失真彩色暗淡。故障的原因从原理上介绍，是色解码器输出的3个色差信号必须与亮度信号矩阵对应，以恢复出正确的基色信号，保证色彩的全保真还原，若丢失亮度信号丢失后，屏幕上图象是由3个色差信号作用于彩色显象管而形成的，失去了亮度信号对他们的调节作用，显然这种彩色图象既失真又暗淡。

3.3故障检修方法

亮度通道电路结构主要是对视放电路的检测和全面控制，检修的方法相对比较简单，一般采用观察法、干扰法和电压法进行判断。遇到图象失真且彩色暗淡，先关闭色饱和度旋钮，观察屏幕上图象的变化，若图象变淡、模糊甚至无图象，则亮度通道故障可能性较大。下一步用干扰法碰触亮度通道各级，方法是用R×100Q量程，黑表笔接地，红表笔分别碰触各级，注意从末级依次向前级碰触，不要长时间停留在碰触点，以防烧坏万用表表头，碰触时注意细心观察屏幕上的变化若碰触到哪级反映不明显，配合电压法进行进一步判断，直至找出故障部位。

3.4通道检修逻辑图

4、小结

计算机是我们日常工作中的重要工具，计算机的正常运行不但可以促进我们提高工作效率，还可以保证我们愉悦的工作心情。论文中简述了具有代表性的显示器基础理论和该显示器的特点，也结合了作者多年以来在此领域的一些维修经验，为大家呈现该类设备的技术特点，力求简明扼要，着重于设备应用的意识和方法。同时随着时代的进步，计算机的维护方法日新月异，总体趋势是向着更能满足临床需求的方向，同时诚恳的希望广大同行多多进行交流，对文中的不足之处给予指正和提出宝贵的意见。

参考文献：

[1]马建涛 肖英 刘永伟.CRT 与LCD 显示器的性能分析.信息科技 2007 年 第19 期

论文作者:陈峰

论文发表刊物:《健康世界》2015年15期

论文发表时间:2016/5/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f8d296fdd2afe411976eb76e.html