# 水泥质量检验及其检测工作质量的控制论文_张正

射阳县建设工程质量检测中心

摘要：在实际的工程建设进程当中，水泥质量检验及检测可谓是其中必要实施的一项关键工作，会对项目施工中水泥的正确使用与工程施工质量的优化保障产生直接影响，占据有十分重要应用地位。由于水泥检验检测是确保工程建设质量的主要手段，进而需强化监管水泥的响应力度，就水泥检验检测工作影响因素展开合理化控制显得十分必要。在此，本文将针对水泥质量检验及其检测工作质量的控制进行简要探讨。

关键词：水泥；质量检验；工作质量；控制

1.水泥质量检验及其检测工作开展的重要性

纵观整个工程建设过程，在全部跟工程材料相关的检验中，针对水泥质量实施检验检测可谓是最为关键的重要环节内容，这主要是因为水泥检验的优劣程度跟工程建设整体安全性有着十分密切的关系。若要使工程结构自身质量更加趋于完善，建议在施工时尽量选用品质较佳的水泥材料，同时材料需满足我国相应标准水平。所以，应努力强化相关工作的管理实施力度，严加控制水泥检验工作质量，系统落实执行跟水泥质检有关的具体规定。通过实践研究表明，针对水泥质量展开检查的主要流程中普遍涵盖有多方面问题，包括，监督管理检查过程、检查运行以及跟质量相关的检查程序、校准仪器、采集保存以及处理样品等系列情况，基于表面来看，虽然不会造成较大危险状况的出现，然而却是需要严格关注的主要范畴，若明知有质量问题却置之不顾，则会导致水泥质量检查稳定可靠性与程度强化深受消极影响，使得水泥质量检验数据正确性与公正性难以获得切实保障。因此，技术操作员应在完成水泥质量检验以后，及时总结，详细评价不同水泥质量检验水平及结果，除此之外，还需注重细化增强业务能力集中程度与思想认识正确程度，旨在保障水泥质量检查工作备受合理改善。所以，唯有保障水泥质量检验检测科学合理，准确完成工程施工，方能顺利执行相关检验流程。

2.水泥质量检验及其检测工作质量的控制

2.1施工现场验收与取样控制

当水泥进入到施工现场的时候，在验收人员以及运输、时间等多方因素的影响之下，大多时候采购方针对货物展开验收时通常仅仅是关注品种与数量等问题。一般来说，企业针对水泥厂发货回单进行签收时，将货物清点完毕则代表完成验收，较少跟供货方展开具体技术资料及水泥材料出厂合格证的索要，那么更谈不上跟供货方一起完成取样签封；施工方进行取样委托复验的时候，一般会出现采购及监理双方未能同时到位实现见证的，进而难以确保取样点数量，使得样品分布呈现不均匀状态，水泥样品代表性与公正价值缺失。基于此，根据GB 175-2007 中9.6条以及GB 50204-2002 中的7.2.1 条、GB 50300-2001中的第3.0.3 条中的相关规定，选用正确共同取样签封方式，要求必须在建设方或者是监理方人员见证下开展取样检测，如果水泥质量存在纠纷需实施仲裁检验的时候，必须参考标准规定进行，否则会导致样品可行度代表性备受质疑，而后委托方应细化提供跟水泥相关的具体信息，包括生产企业名称以及强度等级、品种类型、出厂日期及编号、见证手续及代表数量、混合材品种及掺加量等内容；实验室已经实现水泥样品接收之后必须及时安排检验，并向施工方及时报出凝结时间以及三天强度、细度以及安定性等相关数据信息，旨在为现场的施工活动开展提供有效指导。

2.2检验环境与养护条件控制

由于某些实验室未能重点关注水泥检验环境与养护条件控制，所采取监控措施手段欠缺有效性，检验结果误区重重；多数实验室经常忽略因为季节更替导致的仪器湿度控制所形成的实际波动，日常巡检流于形式；个别实验室环境、试体养护、养护箱等未能满足规定需求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在此，应结合GB/T17671-1999《水泥胶砂强度检验方法》（ISO法）4.1 条试验室相关规定，设定控制温度为二十摄氏度，对应控制范围是短期内所允许的波动值，涵盖有，让破型室跟成型室的工作温度稳定保持在二十摄氏度基准上；将标定干湿温度计作为温湿度控制标准，合理设定养护箱以及成型室、养护水池等位置处温度计量，并充分确保对温湿度的记录是适实且真实的；让养护箱内部搁板及架子保持良好水平状态，同时要求养护的没有硬化的水泥胶砂试体同样处于水平状态，合理规避流浆或者是变形问题的出现；水中养护水泥胶砂试体时需严格遵循足GB/T17671-1999标准中 8.3条具体规定。

2.3仪器运行状态及再校控制

某些实验室针对仪器实施检定是过分流于形式，进而造成部分仪器设备持续处于非正常工作状态，具体地，水泥振实台混凝土基座未能符合相应的标准规定要求，没能使用水泥砂浆找平并垫实仪器底座与基座相互间部分，完成安装的设备不符合水平要求；没有把抗折试验机调整至正常平衡状态，且平衡刀口位置异常，灵敏度不达标，抗折夹具上受荷圆柱轴转动失灵；没能正确将抗压强度破型时压机调整至零点，依然持续使用发生过载损坏的抗压夹具，未按标准要求针针对胶砂试模相关内容实施检查与标定。纵观上述情况，除了第一类剩余均表现为运行检查问题，譬如说，每次使用之前必须检查并校准抗折机水平及杠杆平衡问题，在日常试验期间需要展开合理的期间检查。此外，需严格遵循具体标准规定定期实施检查工作，必要时候采取准确校准措施。

2.4试验环节与操作流程控制

在试验进行过程中，应保障水泥样品以及标准砂、相关用具及水的温度等同实验室温度，即为二十摄氏度，破型时实验室跟仪器温度保持于二十摄氏度基准，养护箱或者是雾室所有区域温湿度均保持均衡准确；使用黄油密封好已经成型的胶砂试模四周位置；根据规定顺序编号脱模试件序号等，切忌任意打乱破型顺序，为日后基于统计技术应用综合评价并细化分析相关数据；技术操作必须认真记录破型中抗压试件或者是抗折试件所存在的特异值及非正常破坏问题，努力为日后判断分析开展提供更多便利，旨在实现对具体结果的客观评价与误差分析；水泥的安定性试验若是采用试饼法判定其处在“界限”左右状态的时候，需立刻运用雷氏夹法实施复检行为，并结合标准给出判定；结合国家规定与技术监督部门建议从指定经营部门采购试验用标准砂，切忌购买非正规去到的假冒砂；定期检查细度筛子使用期状况，必要时运用标准粉及时采取校正措施，并把换算系数相对较差的筛子淘汰。

2.5对比和能力验证试验及内部质量抽查制度

开展此项工作的目的主要为基于对比各级实验室和内部质量抽查以及能力验证试验的实施，旨在确保实验室水泥质检工作可以处于相对较为稳定准确的状态，同时能够满足国家统一精确度要求，充分满足实际工程建设针对水泥质量检验准确性所提出的具体要求，在现场正确及时地给出指导，保障工程结构拥有最佳质量。现如今，行业主管部门跟各级技术监督部门已经把此项工作看作是就实验室工作之间进行考核的关键依据。除此之外，能否获得准确可信的水泥检验数据，是要依赖日常检验工作完善的质保体系建设及有效的监督机制构建实现保障的，进而需有针对性地定期开展对比能力验证实施考核行为。

3.结语

综上可知，应认真做好水泥质量检验及其检测工作，就其工作质量进行合理化控制，落实自行相关规定，及时评价总结检验工作成果，保障实验室水泥质量检验检测质量水平的显著提升，旨在为现场施工科学提供准确检验数据，使之更好地服务于工程建设。

参考文献：

[1]何英.水泥检测的影响因素及其质量控制[J].建筑工程技术与设计,2015(10).

[2]唐秀阁.探讨水泥质量检验的重要性及方法[J].城市建设理论研究（电子版）,2015(12).

[3]黄乘佚,司建伟.水泥质量检验的若干问题探讨[J].中国高新技术企业（中旬刊）,2013(07).

论文作者:张正

论文发表刊物:《基层建设》2016年10期

论文发表时间:2016/8/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f8e5ac70eef134fabe88546a.html