# 大容量发电机组的热控装置故障分析以及维护对策论文_邹华升,蔡俊财

（广东惠州平海发电厂有限公司 广东惠州 516300）

摘要：现代社会的发展对电量的需求量不断提升，对电力系统的供电能力提出了一定的挑战。除了日常的生活用电，许多工厂的用电需求量更大，对电力系统有更高的供电依赖性。大容量发电机组具有发电迅速、发电量大等特点被用于需求量较大的供电系统中。热控装置对大容量发电机组运行的稳定性与重要的作用，进而影响了其发电效率，因此要有效分析热控装置的故障，并根据故障原因进行维护，保障发电效率。基于此，本文重点分析当前大容量发电机组的热控装置故障分析以及维护对策。

关键词：大容量；发电机组；热控装置；故障分析；维护

1、电厂热控装置常见故障问题

热控元件故障

大型机组热控系统复杂，故障的离散性很大，而以DCS为主体的热控装置包括计算机系统硬、软件、测量元件、开关、变送器、电缆、显示器及执行机构等组成，还必须有完善的外部环境。因为硬件或软件的故障，导致主机组或辅助设备等运行停止，进而引发各类事故。当热控装置因出现信号误发的情况，使得机组产生了误动的问题，因此也将这种故障称为热控元件故障。原因主要在于系统版本过低、硬件老化、系统识别能力降低等。同时在热控装置当中还有着大量的连接线路，如果这些线路发生了短路、虚接的问题，则也容易引发设备故障。另外，热控装置需要管理人员的操作，当出现操作失误时也会出现设备的故障问题。此外，由于网络通信过于繁忙造成系统管理发生混乱，也会出现发生故障。

热控系统故障

另外大容量发电机组一般都是通过大容量的锅炉作用进行发电的，取消脱硫旁路后火电机组面临的问题脱硫系统取消旁路后，锅炉烟风系统将与脱硫烟风系统构成整体串联的烟风系统，锅炉运行参数的变化可能影响到脱硫系统的运行，脱硫系统的运行可靠性也同样制约着锅炉的安全运行，两者互相关联。取消脱硫旁路后，无论烟风系统的哪个环节出现故障，都可能导致机组的跳闸。增压风机是脱硫系统最主要转动设备，增压风机故障率对整个脱硫系统来说还是相对较高的。同时由于增压风机与引风机为串联，因此取消旁路后，增压风机的启动也成为机组运行的问题。

2、大容量发电机组热控装置故障的维护对策

大容量的发电机组具有复杂的一套运行系统，系统中的任何环节发生问题都会影响到整个系统的运行安全性和稳定性，均会导致系统部分功能失效或引发系统故障、机组跳闸，甚至损坏主设备。因此，必须加强对热控设备的全方位管理。

2.1、采用冗余设计

冗余设计本身就具有监控安全隐患、监控设备异常状态的功能，而热控装置也属于电厂设备运行当中的监控设备。因此，应该在热控装置当中加入冗余设计。这一设计系统能够有效对热控保护装置的热能信号等进行监控，同时还可以对热控装置内异常信号点进行识别和查找，这大大提升了热控装置运行时的稳定性和安全性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2、确保热控元件技术的稳定性

热控元件技术是结合热控保护装置的运行规律，在智能化的支持下衍生出的一种新技术，它主要用于保证大容量发电机组热控保护装置的正常运行。在大容量发电机组中对热控装置的依赖性更高，因为系统的复杂性，运行环节较多，并且故障的发生会导致很多不良的后果比如影响到工厂的生产。在选择热控元件时，必须保证热控保护系统具有针对性，能够在一定程度上提高元件器的整体性能。采用先进的技术能够解决元件质量问题，从根本上增加热控装置的抗风险能力。

2.3、优化热控保护装置的控制逻辑

热控保护系统与设备处于同一个强电磁场的大环境中，系统内部的故障和外部环境所造成的干扰，如振动信号受到影响、温度测量不准和压力开关不够稳定等，都会使热控保护装置所测量的信号不准确，致使系统误动的现象频繁出现。

而大容量发电机组的组成设备和环节较多，在运行过程中受到的外部环境的影响更大，所以，热控人员要不断优化逻辑组态，从而控制热控保护装置的顺利运行，确保逻辑元件的准确性，使其能准确的接收系统的命令。

2.4、改善热控装置运行的环境

大容量发电机组热控设备的外部环境条件是指合格的控制室和电子装备室、UPS电源、计算机系统接地及仪用气源等，这些设备一般不属热控专业管辖范围，但其好坏又直接影响热控设备的安全稳定运行。而这环境因素会对由于大容量发电机组的规模和环节较多产生更多的影响。为了进一步提升热控装置的运行效率，应该对其运行环境进行改善。首先热控装置应安放在干燥的环境当中，并且远离其它电子设备的信号干扰。其次，相关人员在工作过程中需要将手机、电脑等电子设备远离热控装置，更加不能佩戴电子设备进入到机房当中，使其受到的电子干扰降到最低。

2.5、加强对保护装置的检修管理工作

大容量发电机组具有较大的规模和容量，在运行过程中会有较多的设备等等，对这些设备进行全面的检修具有一定的难度，需要消耗大量的人力物力。但是做好保护装置的设计、施工、试验个阶段的管理工作可以保证保护整个系统的安全性。提高设备的检修质量，加强日常检查维护，做好对重要技术数据以及关键部位的管理监督工作，在具体的运行过程中由于发电量较大，对设备的损耗也比较大，因此要严密监测容易出现问题的环节。严格按照规程来设计保护功能，确保各个工作落实到位。提高DCS软件的自我诊断能力以及硬件的质量，不断提高对DCS系统硬件和软件的自诊断能力，这对大容量发电机组保护设备故障的软化、预防相当重要。

总而言之，大容量发电机组可以维护和促进整个供电系统的正常运行，因此对大容量发电机组的热控装置的故障要进行相应的分析，通过实际的分析确定故障原因，在此基础上确定针对性的解决措施，提高大容量发电机组的发电效率。促进供电系统的正常运行，进而促进社会的发展。

参考文献：

[1]吴波，李海斌.关于电厂热控装置的故障分析以及维护[J].工业设计，2016，03：161-162.

[2]李政宇，吕冬清.电厂热控装置的故障及维护措施分析[J].科技与创新，2016，18：144.

[3]王洁.电厂热控保护装置的故障原因及对策分析[J].山东工业技术，2014，23：88.

[4]卫奕，郭石开.关于电厂热控装置的故障分析以及维护[J].企业技术开发，2013，05：112-113.

论文作者:邹华升,蔡俊财

论文发表刊物:《电力设备》2017年第2期

论文发表时间:2017/3/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f8f8a6df8456a6fb7efe962d.html