# 影响在线电能计量装置准确性的主要因素分析论文_陈卓,王玉

国网大庆供电公司

摘要：在电力系统之中所使用的电能计量装置精确度高低，直接影响到了供电方以及用电方这两方的经济利益。所以，必须要最大限度的降低电能计量装置之中所可能存在的误差现象，促使电能计量装置自身所具有的精确性、公正性能够得到提升。在实际使用的过程中，能够对电能计量方式造成极大影响的因素有多个方面，只有对多方面因素进行管控，才能够使得电能计量装置本身所具有的准确性能够得到切实有效的控制。本篇文章主要针对影响在线电能计量装置所具有的准确性因素进行了全面详细的分析，以期为我国的电力事业发展作出贡献。

关键词：电能计量装置；误差；准确性；优化

电能计量装置本身是能够为用电用户以及供电电位提供较为客观计量数据的设备，同时也是电力系统在进行效力销售过程中，进行经营管理的一项重要措施。尤其是在我国国民经济水平不断提升的情况下，人们对于电能的需求在持续不断的增大，无论是供电方还是用电方，都针对电能计量装置所具有的精确性提出了相应的要求。所以，应当全面详细的分析可能对于电能计量装置带来精确度影响的关键因素，同时采取科学合理的措施来加以控制。下文主要针对影响在线电能计量装置精确性的主要因素进行了全面详细的探讨。

一、电能计量装置准确性的影响因素分析

1.电能表误差

对于电能计量装置的准确度造成影响的一个重要因素就在于电能表自身所存在的误差，一般情况下，电能表自身所呈现出来的误差现象通常都表现在以下三个方面：电能表不当使用导致的误差；电能表产品本身的误差；负载特性误差。

电能表自身如果在使用的过程中操作不当或者是产品本身在进行生产的过程中存在质量问题，那么都会直接对电能计量装置所具有的精确程度造成直接的影响。此外，在电能表的安装过程中，如果说电能出现了断线或者是接线措施，那么都极有可能会导致其中的计量发生重大误差。此外，如果说由于电能表的使用方式不当或者说接线错误等问题出现，那么便会由于其中的误差较小，无法轻易的察觉，这就必须要针对这方面引起重视。电能计量装置自身作为用电以及供电过程中所涉及到的一个极其重要的依据，其自身数据的精确性、合理性必须要符合相应的标准。因此，某些使用不当以及安装接线错误的现象也应当要加以重视。

其中所存在的负载性误差，主要形容的就是在功率本身以及负载本身发生变化的情况下，所产生的各项基本性误差。就目前来说，电子式电能一直都被广泛的使用在各个领域之中，从某种程度上来说，电子电能计量装置的使用，极大的降低了负载特性误差现象出现的可能性。但是，从某种程度上来说，电能表自身的功耗精确性也同样会导致数值的精准性受到影响。在对电能计量装置实际进行接线期间，如果在对三相四线的电能进行测量的过程中，使用的确实三相三线电能表，那么就必然会导致其中存在误差的现象。

2.二次回路误差和二次导线压降误差

未配置专用电压电流互感器的电能计量装置，在二次回路上有过多的和电能计量没有关系的设备接入，容易导致二次负荷过大，进而使得电能计量装置产生误差。

电能表的输入端和电压电流互感器的二次输出端之间的线路中，存在空气开关、继电器触点、熔断器、导线阻抗等设备产生的接触电阻，电流会造成二次电在这条线路上的角度变化与压降。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆这对电能表而言，线路上的相移与压降使得电压电流互感器产生了附加误差，从而导致计量误差，影响电能计量装置的准确性。

3.互感器误差

早期的用户计量装置配置的互感器准确度等级较低，难以满足电能计量装置准确计量的规程要求。目前，国家有关规范明确规定互感器的准确等级标准，在0.8～1.0的功率因数范围内，25%～100%的额定负荷范围内，互感器的误差不得超过电压、电流互感器准确度等级规定。由此可见，只有在0.8～1.0的功率因数范围内，25%～100%的额定负荷范围内，互感器的准确度等级才有保障。超过这个范围的功率、负荷，均会导致互感器的准确度难以得到保障。在实际的电能计量中，电压、电流互感器的误差会影响电能计量装置的准确性。

二、电能计量表准确性优化的措施

1.选用合格的电能表

依据以上几个方面所提出的相关分析能够明确的看出，只有只有精度高、稳定性好、合格的电能表，才能够切实有效的提升电能计量装置所呈现出来的精确性。在对各个方面进行电能表进行选择的过程中，务必要严格按照相应的规程以及需求的不同来进行电能表选择，最大限度的保证电压等级、电流、精确度、额定电流都能够满足各个方面的需求。在我国当前电子技术飞速发展的过程中，电子式的电能表所具有的相应功能已经极为成熟，能够充分的满足各个方面的需求，无论是精确度还是稳定性，都远比其他性质的电能表更加高效。多功能电子式电能表可以进行正向有功、反向有功、正向无功和反向无功的电能计量，还具有追补电量、失压记录、脉冲输出等辅助功能。多功能电子式电能表功耗较小，过载能力较强。

2.选用恰当的电流互感器与电压互感器

选用恰当的电流互感器与电压互感器，能够降低由电流互感器或电压互感器引发的计量误差。在实际运行中，可以选择S级电流互感器以满足准确度要求。分析电流互感器与电压互感器所引发的计量误差，使用恰当的配对组合，可降低电流互感器与电压互感器的合成误差。进行配对组合时，应当使两种互感器的比差的大小相等，符号相反；使两种互感器的角差的大小相等，符合相同。电流互感器变比需要根据实际运行情况进行确定。如果实际负荷电流小于30%，就应当选用多变比的电流互感器或是S级电流互感器。

3.降低二次回路电压降

为了降低互感器的二次回路电压降，应当采取以下措施：首先，正确选择二次回路导线截面。通过串接点或二次连接导线的负载电流，会产生压降，造成电能表的电压和互感器二次绕组端电压不相等，导致电能表的端电压会随着电压互感器二次绕组的端电压的相位与量值而变化，进而引发电能表计量误差。通常，可以采用缩短二次回路导线长度或增大二次回路导线截面的方法，降低二次回路电压降。

三、结语

综上所述，电能计量装置在整个电力系统之中所起到的作用，对于保持用电公平性来说，起到了极其重要的作用。因此，最大限度的提升计量装置在这一过程中进行影响因素的排除，有着较大的必要性，务必要针对其中二次回路、二次降压、电流互感器、电能表等几个重要部分进行全面的控制，保证电能计量装置自身能够在使用的过程中保持客观和高精度。

参考文献：

[1]李宗尧,崔建堂,孙超,等.影响在线电能计量装置准确性的主要因素分析[J].黑龙江科技信息,2009,(32).

[2]马风霞.影响电能计量装置准确性的因素及其改进方法[J].宁夏电力,2008,(3).

[3]孙良伟.互感器二次负荷在线测试在电能计量装置综合误差控制中的应用[J].新疆电力技术,2007,(4).

论文作者:陈卓,王玉

论文发表刊物:《基层建设》2016年23期

论文发表时间:2016/12/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f910996734b8d23d8991b533.html