# 试析园林绿化工程中土方地形的施工技术要点论文_毛晅

摘要：随着我国经济发展水平的不断提高，城市化进程在不断推进，在污染日趋严重的城市中园林绿化显得非常重要，对于净化空气、美化环境都有非常显著的作用。为此，园林绿化工程的开展是至关重要的，其中，土方地形施工是园林绿化工程的一项重点和难点内容，其施工技术应用的好坏直接决定着整个园林绿化工程的质量与效率，对于城市面貌有重要影响。本文主要对园林绿化工程中土方地形施工技术进行了分析，从而表现了提高土方地形施工的重要性。

关键词：园林绿化 土方施工 施工技术应用

园林绿化地形是园林空间建设的基础，同时也是绿化景观与绿化功能、性质相匹配的重要载体，对于绿化道路、建筑物、植物配景布局都有重要影响。而园林绿化地形布局和建设需要土方施工完成，其施工的难度在于如何确保地形测设的准确，并要在保持地形不发生偏转的情况下进行挖坑、填埋等工序，同时还要确保其地形的平整与整洁，突出线条的流畅和协调，只有这样才能使园林绿化表现出艺术美，为城市建设和发展增添色彩。

一、园林绿化工程土方地形施工的种类

在园林绿化施工中，土方工程是工程建设的重点项目，其施工技术的应用、施工进度和时间的掌握对后续施工有非常紧密的联系。此外，土方工程其投入的资金与设备、人力也都是非常大的，危险性较大。为了确保施工安全进行，必须在施工前做好土方地形的施工布设与人员安排。

按照施工具体规定及指标可以将土方地形施工分为两类，一类是长期性质的施工，一类是临时性的施工，长期性的施工就是指大型的园林工程首次进行施工，并要求一次就达标；而临时性的施工一般都指对原来的园林土方地形进行修整或者是为了迎合某些需要进行的临时修筑。两种类型的施工无论其在施工中的地位如何，都要遵循一定的施工标准，要确保土层的稳定和密实，确保施工设计与实际的园林表现形式相符。

二、土方地形施工前的准备工作

（一）仔细研究图纸

图纸是园林工程施工的重要参考，上面是整个园林施工各个环节的设计和布局，仔细研究和分析图纸是确保施工能够有序规范开展的关键。在分析图纸技术上，制定土方开挖方案要参照施工地点的地形特征以及周边建筑物数量和面积，在了解了重要的信息以后再合理选择基坑开挖方式、开挖顺序以及护坡方法。在此过程中要依据基坑的大小选择适合的机械设备，并在施工前做好土方的倒运。为了使施工达到标准，要对施工区域内的杂物进行清理，要参照建筑物、基桩标注好开挖的基线，一般都用白灰作为标记，在准备工作完成以后就要在现场布设照明灯设备。

（二）对场地进行清理

在进行工程施工前，还有一项重要的内容就是对施工场地中的一些障碍物进行清理，并在有效区域内准备好施工设备，从而确保施工能够顺利开展。有很多园林土方地形施工都会在原有的施工场地中留下非常多的障碍物或者是杂物，在进行施工前必须将其全部拆除才能进行下一步的施工。在操作时要按照国家规定的施工规范进行，可以准备好推土机、挖土机等设备，而如果施工内有非常大的障碍物或者是线路管线要与相关部门进行协商清查。在清查结束以后才能进行大面积的施工，从而减少对重要物品的损坏。

（三）定点放线

在施工场地中要进行放线，最重要的方法是采用网格放线法，在具体操作过程中要遵循一定的放线原则，要尽量将网格布设在地面上，从而有效控制好方格网。在方格的每一个交汇点上订制木桩，木桩的订制也有非常多的要求，一般都需要保持侧面平整、光滑，基桩的下部要保持尖桩，为了更好的辨识可以在桩基上用特定的符号标记出来。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

三、现场土方地形施工

（一）挖方、运土处理

在土方地形施工中，土方要进行分层开挖，可以用机械设备挖出一条水沟以及抽水井，如果应用人工开挖的方式，则要确保人员安全，并注意开挖的标准。一般，施工人员都要与工作面保持3至5米的距离。此外，在土方挖掘过程中要随时观察坡度变化情况，要预留出适当宽度和大小的坡度。其数值要保持在规定范围内，可以用支撑板对符合标准的边坡进行维护。

为了防止施工现场出现事故，挖掘要在土壁上方进行。并要在施工过程中随时对基桩的稳定度进行检验，龙门板和标高桩都要随时保护好。在进行深度开挖时挖掘机的挖掘顺序和时间要控制好，可以从放好线的位置出发，并沿着中央向四周的方向开挖，挖掘出来的土要随时装入装卸车内运走。深度开挖要从上到下进行，分层处理好高程。在机械设备接近了边槽时要用水准仪对标高进行测量，在雨季开挖时要将开挖的土方分成若干个段面，并按照划分好的断面进行分期开挖。在对河道、管道进行开挖时要随时稳定好边坡，而在冬季进行开挖时可以按照工程实际情况将一部分段面保留，在温度回暖以后再进行开挖。

（二）填土和压实

根据园林绿化工程的土方地形施工设计要求，回填时要在施工地点附近对土方进行倒运。在进行土层回填时，同样要将附近池塘、湖面、地面上的垃圾清理干净，以减少垃圾的进入，导致土层压实的困难。在回填时要能够分层进行，每一层都要确保其密实度和稳定度，再对回填的土质进行摊铺和压实处理。其每一层土质的厚度都是按照园林绿化设计实施的。在完成岛顶的标高控制以后，就可以按照设计对人工岛的景观进行布设。

在雨季进行园林绿化工程土方地形施工时，土方的填筑要首先确保其能够连续开展，并要在短时间内完成所有的施工；土方填筑要能够分层和分段的处理，时间不能过长，如果填筑的时间过长将影响到填筑的稳定。鉴于某些特殊原因要在雨季进行施工时，要赶在雨季开始前完成土方回填施工。而不可避免要在雨季施工时，要做好防雨工作，从而减少塌方。土方在冬季施工时首先要将园林绿化带池底或者是人工岛面上的冻土或者是冰雪处理干净；在规定的距离以内不能应用冻土或者是冰土填筑；并且，土方上面要用干燥土质进行回填，因为干燥的土质透水性较好。每一个层面的回填土都要均匀铺设，其铺设的厚度要控制在规定标准内，为了使回填的土壤有非常强的稳定性，要控制好土壤的含水量。不能过多也不能过少。如果土壤过于干燥将容易板结，为此，要对这一部分土壤进行浸润以后再压实处理。

（三）地形整理

在完成了所有的土方施工以后，就要对绿化带中的施工杂物进行清理，主要清理的内容是沥青、石块、粉尘、水泥等；还要对绿化带中的杂草等进行清理，对植物进行修剪；按照相关要求，土壤中不能有影响植物生长的物质，还要对绿化用地进行整平和处理。

结语：

本文主要对园林绿化工程中土方地形具体施工方法进行了分析，表现了要想使园林绿化土方施工符合规范，使施工质量得到保证就要做好施工准备、做好土方挖掘、回填、整理等工作。

参考文献：

[1]陈四强.浅谈土方地形施工在园林绿化中的重要性[J].城市建设理论研究（电子版）,2012(17).

[2]陈钦.浅谈土方造型在园林施工中的应用[J].吉林农业C版,2010(9):201-202.

[3]殷利华,姚忠勇,万敏等.园林绿化工程施工阶段碳足迹研究——以武汉光谷大道隙地绿化工程为例[J].中国园林,2012,28(4):66-70.

[4]薛圆满,黄树钦.试述园林工程项目可行性研究报告的编制——以珠海高栏港经济区北二路园林绿化工程为例[J].中国园林,2012,28(7):115-118.

[5]李阳晖.浅谈亚运城园林绿化工程前期决策、设计及招标阶段的造价控制[J].价值工程,2010,29(9):47-48.

[6]王雪鹃.试论如何做好园林绿化工程投标报价中的成本控制工作[J].城市建筑,2014(15):288-288.

论文作者:毛晅

论文发表刊物:《基层建设》2015年15期

论文发表时间:2015/9/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f9168808dd1e634822f4ca58.html