# 钻孔灌注桩在水利施工中存在问题的探讨论文_杨澄坤

杨澄坤

保山市隆阳区水利电力勘测设计队 云南保山 678000

摘要：水利工程作为一项民生工程，关系着人们的生活，所以工程的施工质量也受到社会的广泛关注。在水利施工中，钻孔灌注桩技术被得到广泛的运用。因此，本文在分析了钻孔灌注桩技术在水利施工中存在的问题之后，提出具体的解决措施，以期为水利施工的安全有序进行提供一些帮助。

关键词：钻孔灌注桩；水利施工；问题；措施

由于钻孔灌注桩技术具有适应各种地质条件、成本投入低以及施工操作简单等诸多优点，所以，在我国的水利施工中被得到广泛的推广和应用。对于整个水利工程项目而言，成桩的质量在一定程度上关系着工程的安装。但是，从当前水利施工中钻孔灌注桩的应用现状来看，还存在着诸多的问题，只有解决好这些问题，才能确保整个水利工程项目的施工质量。

一．钻孔灌注桩在水利施工中存在的质量问题

（一）灌注混凝土钢筋笼上浮的问题

在水利施工中，经常会出现钢筋笼上浮的问题，主要是因为在桩孔内放置钢筋笼时，没有严格按照要求将钢筋笼放到指定的位置或者是在灌注混凝土的过程中，在桩孔内将注浆导管埋得太深，在混凝土灌注完成之后，位于桩孔底部的混凝土产生一股顶托力，从而导致钢筋笼出现上浮现象。除此之外，在制作钢筋笼的过程中，没有严格按照相关的要求进行加工，或者在转移运输的过程中将钢筋笼损坏，从而导致在提升注浆导管的过程中，钢筋笼被挂带而发生上浮。

（二）施工中钻孔灌注桩的断桩问题

一般来说，在水利施工中，导致断桩问题产生的原因有很多，可以从以下几方面入手：（1）在施工之前，如果没有提前测定灌注混凝土的坍落位置，在混凝土发生坍落时，由于位置不合理，往往会发生注浆导管被堵塞的情况，从而导致断桩、卡管事故的发生；（2）在水利施工中对混凝土进行灌注时，如果采用从桩口直接倒入的方法，而不是使用“回定法”，灌注完成的混凝土可能会出现离析现象，使混凝土内部出现空洞、凝固不密实，从而导致断桩事故的发生；（3）在进行混凝土灌注时，使用注浆导管的时间相对较长，提升导管的次数频繁，会逐渐增大混凝土与导管之间的摩擦，使注浆导管无法很好的与法兰盘连接，这在一定程度上也会导致断桩事故的发生；（4）在清理桩孔扩径的过程中，如果没有严格按照相关的施工标准进行，对桩孔清理不彻底，在灌注混凝土的过程中，往往会发生阻塞，随着混凝土灌注量的逐渐增加，压力越来越大，导致施工被迫中断，从而形成断桩。

（三）钻孔灌注桩孔壁塌陷的问题

对于水利工程项目而言，在开始施工之前，如果没有对施工现场的地质条件进行全面的勘测，缺乏对现场土质情况的了解，在施工的过程中，往往会因为没有做好全面的准备工作，从而导致灌注桩护壁的质量不符合相关的标准。在对护筒进行埋设时，由于深度较浅、接缝稀疏，会导致桩孔内出现漏浆漏水的现象，使护壁遭到严重的破坏。同时，在清理桩孔的扩径时，由于清理不干净，在进行混凝土灌注时，会掺杂着大量的泥沙，对成型混凝土桩的质量造成一定的影响，从而导致护壁因为密度不足和泥浆粘度问题发生坍陷。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在进行土体钻孔施工时，由于进度过快，护壁受到注水的冲刷，钢筋笼对孔壁造成破坏等多种因素都会影响灌注护壁的质量。

二．解决钻孔灌注桩在水利施工中存在问题的有效措施

（一）解决钢筋笼上浮的具体措施

在水利施工中，只有解决好钢筋笼上浮的问题，才能确保工程项目的施工质量，一般来说，可以从以下三方面入手：（1）在施工的过程中，一定要严格按照设计要求，确定钢筋笼的吊放位置，尤其是钢筋笼在放进桩孔内时，一定要仔细谨慎，在桩孔中心放置注浆导管，让钢筋笼和注浆导管保持一定的距离；（2）在进行混凝土灌注时，要准确定位坍落位置，并且在进行混凝土灌注时，如果不是发生特别严重的情况，一定不能中断，确保灌注过程的连续性；（3）在进行混凝土灌注的过程中，如果发生钢筋上浮的情况，一定要及时对混凝土的灌注量和灌注速度进行调整，并且让注浆导管保持转动，从而有效地解决钢筋笼和注浆导管的挂带问题。如果还是不能很好的解决，则需要停止进行混凝土灌注，采用重新补桩或者改善混凝土的方式来解决问题。

（二）解决水利施工中断桩问题的有效措施

对于水利工程项目而言，断桩问题对整个工程质量的影响是巨大，因此，一定要解决好施工中的断桩问题。在进行混凝土灌注时，一定要按照相关的施工工艺要求对混凝土的坍落度、施工配合比等各个方面进行严格的控制。在施工的过程中，一定要及时清理扩径，并且清理工作要彻底，确保桩孔内泥浆的相对密度满足设计要求。在确定注浆导管的位置时，要尽量与桩孔的中心位置保持一致，不能放置在钢筋笼上。并且在灌注混凝土的过程中，一定不能中途停止，要确保灌注过程的连续性。

（三）解决孔壁坍陷问题的有效措施

对于水利工程项目而言，在开始施工之前，应该对施工现场进行全面的勘测，了解现场土质的具体情况，并且采用适合施工现场地质条件的施工工艺。在完成桩孔钻进工作之后，应该及时地将桩孔彻底清理干净，并且检测分析桩孔内沉渣的具体情况。在进行桩孔钻进施工时，需要按照施工要求，对钻孔时间和速度进行严格的控制。已经确定钢筋笼的位置，在进行吊放时，一定要小心谨慎，尽量避免钢筋笼对护壁造成损害。如果在施工过程中，发现已经出现孔壁坍陷问题，一定要暂时停止施工，找出具体的原因，在采取相应的补救措施之后，才能继续进行施工。

三．针对水利施工中提高钻孔灌注桩施工质量的几点建议

在水利施工中，钻孔灌注桩的技术被得到广泛的推广和运用，为了能有效提高工程项目的施工质量，有以下几方面需要注意：（1）将施工工艺作为基本出发点，有效控制整体质量。在还没有开始动工之前，一定要对施工现场进行全面的勘查，了解施工现场土质的具体情况，以现场的地质条件为依据，制定适合的施工方案；（2）在进行桩孔钻进施工时，一定要对相关的机械设备进行全面的检查，确保施工的正常有序进行；（3）在施工的过程中，一定要重视施工人员的技术水平，相关的技术人员应该持证上岗，并且在施工现场，技术人员一定要服从安排和调配，避免避免人员涣散、蛮干现场的发生；（4）在施工现场，应该建立一套完善的项目管理制度，对现场的人员、机械等各个方面进行全面的监督和管理，认真落实施工质量管理制度，严格控制施工的各个环节，只有这样，才能确保水利工程项目的施工质量。

结束语：

总而言之，随着我国经济的不断发展，水利工程项目的数量也在逐渐增多，工程的质量也逐渐成为社会关注的焦点。因此，在水利施工中，运用钻孔灌注桩技术时，一定要认真做好各方面的准备工作，要注意钢筋笼上浮、断桩以及孔壁坍陷等问题，做好施工前的勘查工作，采用适合的施工方案，在施工中要采用先进的施工工艺，做好施工现场的统一调度工作，尤其要落实质量监督管理制度，只有这样，才能既确保施工的安全有序进行，又为水利工程项目的质量提供了有效的保障。

参考文献：

[1]刘作林.钻孔灌注桩施工中常见问题及预防措施[J].辽宁交通科技，2005（8）.

[2]李明华.刘智华.钻孔灌注桩的施工和质量控制[J].硅谷，2008.

[3]杨栋.钻孔灌注桩断桩形成的原因及处理措施[J].江淮水利科技，2008（2）.

[4]广宏.王春雨.浅析钻孔灌注桩在施工过程中存在的问题与防治措施[J].华章，2011（32）：16.

论文作者:杨澄坤

论文发表刊物:《基层建设》2015年13期供稿

论文发表时间:2015/12/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f91bde847711bb648ee8cec7.html