# 石油化工仪表防腐措施及故障分析论文_乔鹏利

摘要：石油化工行业在我国占据着十分重要的地位，石油化工产品不仅与人们的日常生活息息相关，而且对于国家的发展来说有着十分重要的影响，在科学技术水平高度发达的今天，越来越多先进的石油化工设备和技术被不断的研发出来，并且在实际的应用过程当中能够发挥出良好的效果。石油化工仪表作为重要的设备之一，在整个石油化工行业生产和发展当中有着一定的作用，不过石油化工仪表的防腐及故障问题也是不可忽视的，为了能够对这两个方面进行有效的解决，相关工作人员根据实际情况进行分析，从而及时的采取有效措施进行解决，保证石油化工仪表可以进行正常的运转。

关键词：石油化工；仪表；防腐；故障

前言：

在石油化工仪表实际的工作过程当中，往往会受到很多因素的影响，从而导致仪表受到腐蚀和发生故障，这样就会导致石油化工生产整体的安全性和稳定性受到影响，所以，相关工作人员需要对石油化工仪表的防腐和故障问题予以重视，根据实际情况开采取措施进行解决。

一、石油化工仪表受到腐蚀的原因

通过实际的调查发现，我国大多数的石油化工企业生产过程当中往往会有较多的二氧化硫、硫化氢、二氧化碳等一系列有害物质存在，这些物质如果在高温或者阴潮的环境当中会相互之间进行化学反应，从而会让石油化工仪表内部的结构受到一定程度的影响而发生化学或物理反应，进而就会让仪表受到或大或小的腐蚀。在通常的情况下，石油化工仪表受到腐蚀的种类有两种：一种是化学腐蚀，在石油化工仪表的表面会与周围的物质发生一系列的化学反应，并且在其表面还有新的氧化物存在，这样就会导致仪表的表面受到破坏。化学腐蚀发生的主要原因就是仪表在高温环境下与具有腐蚀性的物质之间进行接触。另一种就是电化学腐蚀，导致这种腐蚀发生的主要原因就是仪表与电解质溶解互相接触，在电极反应的作用下而受到一定程度的腐蚀，往往发生电化学腐蚀是在潮湿的环境当中。

二、石油化工仪表有效防腐措施

（一）对防腐涂料进行合理的使用

随着时代的不断发展，防腐涂料的种类也变得越来越多，为了能够对石油化工仪表进行有效的防腐，选择科学合理的防腐涂料是十分重要的。在一般的情况下，防腐涂料自身具有的屏蔽作用较强，可以将腐蚀性介质与石油化工仪表之间进行有效的隔离，有效的阻隔了腐蚀电池内部的通路，从而可以让电阻得到增大。另外，防腐涂料还可以起到很好的阴极保护的效果，漆膜电机不仅自身的电位比较低，而且材料的金属性也比较差，在腐蚀性电池当中可以作为“牺牲”的阳极，对仪表可以起到很好的保护作用。

（二）对仪表的防腐结构进行设计

在石油化工生产的过程当中，往往会有局部的液体残留或者固体物质沉降在设备内部，这样就会在设备运行中相互聚集，进而发生腐蚀，在设备停止作业的时候也比较容易发生腐蚀，所以在对仪表防腐结构进行设计时应该对死角和排位不尽的死区予以重视，根据实际情况来做出调整。大多数石油化工设备都会有缝隙的存在，这是由于液体不能进行正常流通而导致的缝隙腐蚀，就好比碳钢、铝、不锈钢等设备在运行当中都会出现这种问题，如果缝隙腐蚀不能够及时的解决，后期就会当中设备受到腐蚀程度扩大，影响石油化工生产。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆所以，对缝隙腐蚀进行良好的预防方法就是科学的结构设计，再容易出现问题的部位采取螺栓连接，仪表可以准确的将设备运行当中的状态真是的反应出来。

三、石油化工仪表故障

（一）控制系统的故障

在通常的情况下，石油化工仪表控制系统故障可以表现为两个方面，一个是输入信号波动浮动较大，另一个就是控制系统的不稳定。如果流量简单控制系统发生故障，相关的仪表维修人员需要对流量控制系统内部组成进行充分的分析，往往这个系统是由电动差压变送器、单回路调节器、带电气阀门定位器和气动薄膜调节阀共同组成的，另外维修人员还要对简单的工艺情况进行深入了解，结合自身的工作经验、专业知识以及设备来对流量控制系统故障原因进行分析，从而可以对发生故障的部位进行及时的确定，根据实际情况来采取相对应措施进行处理。另外，石油化工企业针对仪表定期巡检工作中还要特别注意检查其控制系统，通过日常的良好维护来降低故障出现几率，从而为保证石油化工企业高效安全生产打下坚实基础。

（二）调节阀常见故障及原因

石油化工仪表的调节阀在运行过程当中存在不正常的动作，这种现象出现的主要原因就是膜片受到断裂损坏、膜片漏气而导致对信号压力没有及时的接收，还有就是阀芯和阀座在设备运行过程当中发生弯曲的现象。如果调节阀动作是正常的，不过仪表的调节作用失灵，这是因为阀芯脱落而让调节阀有正常的动作，不过对调节作用产生的影响不是很大，这样就会导致调节阀始在正作用和反作用工作当中出现问题。另外，部分管道受到堵塞也会让调节阀失去作用。在石油化工仪表故障当中最为常见的就是调节阀波动，这主要是弹簧刚度与实际要求之间存在较大的差距，进而引起调节阀工作过程当中震荡摇摆不定，输出的信号也不太准确。对振动程度较轻的，维修人员可以使用刚度较大的弹簧来替换原来的弹簧；对振动程度较强烈得情况，维修人员则需要对调节阀基座和管道予以足够的重视，可以通过加大支承的方式来将干扰进行有效的消除。调节阀动作较为迟钝且跳动也是石油化工仪表较为常见的问题，这种现象往往会发生在系统刚开始的使用阶段，如果部分管道内部的铁锈、焊渣堆积较多而发生堵塞，会导致调节阀的活动摩擦阻力变大，在运转过程当中就会受到一定程度的阻碍；如果石油化工仪表使用的时间较长，密封性较差的系统当中会有外界环境的灰尘进入，这样就会导致调节阀内部摩擦增大。除此之外，维修人员要定期的对石油化工仪表进行检查和清理工作，及时的两调节阀内部的灰尘、锈渣等物质及时的清理，必要的时候可以在调节阀齿轮之间加入润滑油，从而保证调节阀可以进行正常的工作，石油化工仪表的效果也可以充分的发挥出来。

四、结束语

综上所述，石油化工仪表在企业生产过程当中占据着十分重要的地位，为了能够保证石油化工仪表的作用，相关维修人员不仅要对腐蚀和故障的原因进行充分地分析，而且还要根据实际的情况来选择科学的方式来进行防范，这样不仅能够让石油化工仪表的使用寿命得到延长，而且石油化工生产也可以正常的进行。有鉴于此，上文在充分结合笔者对相关文献研究以及自己多年工作实践经验情况下主要就石油化工仪表防腐及故障展开探讨，以期能够给广大同行工作开展提供一定参考。

参考文献：

[1] 李文祥. 石油化工设备常见腐蚀原因及防腐措施应用研究[J]. 中国高新技术企业, 2017(8):212-213.

[2] 曹华, 葛风, 温啸然. 石油化工仪表自动化设备的故障预防与维护措施[J]. 山东工业技术, 2017(18).

[3] 王深涛, 谷健. 石油化工仪表维护的常见问题及应对措施[J]. 化工设计通讯, 2017, 43(12):31-31.

论文作者:乔鹏利

论文发表刊物:《科学与技术》2019年18期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f91d19fbb246d2155ee764ad.html