# 建筑施工中的桩基施工工艺分析论文_李昌高

摘要：近年来，我国正全面推进美丽乡村、美丽中国等建设规划，加强了基础设施供给力度，建筑工程施工比例也呈现了明显的上升趋势，桩基施工工艺在建筑施工中较为常见，本文分析了建筑施工中桩基施工工艺的应用原则，介绍了桩基施工工艺的应用要点，旨在进一步提高桩基的施工质量，保证施工安全。

关键词：建筑工程；桩基施工；混凝土灌注；钢筋笼安装

引言：长期以来，我国在基础建筑工程施工中投入了大量的人力、物力和有力政策，进一步提高了我国的建筑水平和建筑工程的质量，支持了国家的长期建设和持续发展。近年来，建筑工程的施工规模逐渐扩大，施工难度和施工复杂性显著提升，桩基施工工艺的应用必须严格遵循安全生产责任制，满足质量标准。

1.建筑施工中桩基施工工艺的应用原则

建筑工程施工中桩基施工工艺的应用效果直接影响着建筑工程的整体质量，桩基在工程整体中发挥着重要的承载作用和力的传导作用，能够将建筑物的地表震动压力均匀地传输到地表土壤上，以保证工程的整体稳定性，以下对建筑工程中桩基施工工艺的应用原则进行介绍：

第一，整体性原则。桩基施工工艺的应用是建筑工程整体施工中的一个施工模块，然而，桩基施工工艺的施工质量将直接影响建筑工程的整体质量和建筑工程的使用寿命，基于此，在建筑工程桩基施工工艺的应用过程中，严格遵循整体性原则，全面分析桩基在建筑工程整体中的应力分布特点至关重要。

第二，安全性原则。，安全是第一生产要素，近年来，我国建筑工程的施工规模逐渐扩大，同时，受到地域环境、水文环境、自然因素等的影响，不同地区的建筑工程也具有不同的施工条件和施工基础，只有严格遵循安全性原则，对施工环境和施工现场中存在的施工风险进行精准识别和严格规避，才能够进一步保证建筑工程的整体质量和稳定性。

2.建筑施工中桩基施工工艺的应用要点

2.1施工前期准备

要想进一步保障建筑工程施工中桩基施工工艺的应用合理性，充分识别施工风险，保证施工质量，必须进行完善的施工前期准备，以下对建筑施工中桩基施工工艺的前期施工准备进行介绍：

要想有效提高桩基施工工艺的安全应用系数，相关施工单位应该构建前期勘查小组，前期勘查小组中应具备优良的组织结构形式，并掌握现代化勘测技术，凭借优良的前期勘测理念，充分识别桩基施工环境中的多种施工要素。在施工前期准备的勘察环节中，前期勘查小组需要对施工场地中各层岩土的深度、厚度、结构分布、物理力学性质和变化规律进行掌握，同时，还应该确定该地区的水文环境、地质环境和自然环境对建筑工程桩基施工的影响，分析地质变化和水质对桩基施工稳定性的影响以及对桩基施工材料的腐蚀性作用。另外，在施工前期准备中，还应该充分分析不同施工条件、施工因素对于整体施工质量的所产生的延续性影响，合理调整建筑工程桩基施工工艺的应用规划。施工材料质量是直接影响施工整体质量的重要因素之一，因此相关人员应该在施工前期准备阶段，做好施工材料的选购、储存保管和质量检验工作，为桩基施工工艺的有序应用奠定坚实的基础。

2.2钻孔施工

钻孔施工质量直接影响着桩基施工工艺的应用效果，在实际的施工过程中，相关人员应该深度分析施工工艺流程，掌握施工重点，以下对钻孔施工进行介绍：

在钻孔施工阶段，施工人员应该严格按照施工设计图纸中的相关内容，通过仪器放样，确定钻机的摆放位置和钻孔位置，深度保证施工精度。在钻孔前还应该进行泥浆的制备，在泥浆制备过程中，应该按照钻孔方法的不同、地层情况的不同，确定泥浆相对密度、泥浆粘度、泥浆失水率、泥浆胶体率等。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆一般来说，采用正循环的钻孔施工方式，在一般地层中泥浆相对密度、泥浆粘度、泥浆失水率、泥浆胶体率分别为1.05-1.3，16-22，≤25，≥96，在易塌地层，泥浆制备指标分别为1.2-1.45，,19-28，≤15，≥96；旋挖钻孔方式下的泥浆制备指标在一般地层中的泥浆相对密度为1.1-1.3，泥浆粘度为18-24，泥浆失水率为≤20，泥浆胶体率≥95，冲击钻方式下泥浆制备指标在一般地层中分别为1.2-1.42，12-30，≤20，≥95。以此为基础，在正式钻孔过程中，相关人员应该按照施工质量标准和钻孔要求保持均匀的转速进行挖孔施工，并在钻孔结束后进行清孔，将泥浆含砂率控制在8%以下。为了进一步保证钻孔质量，还需在清孔后对桩径、孔深进行核查，切实保证钻孔精度。

2.3钢筋笼制作与安装

钢筋笼制作与安装在桩基施工工艺中占据重要地位，直接影响着成桩质量，以下对钢筋笼制作与安装进行分析：

第一，在钢筋笼制作的过程中，应该严格保证钢筋质量，从外观上看，用于钢筋笼制作的钢筋应该具有清洁的表面，因此，在制作中，应将钢筋笼表面的油渍、漆迹、鳞锈等全面去除，避免其对钢筋造成腐蚀，影响整体质量。另外，在钢筋笼制作时，还应该按照质量标准和制作要求合理的选择钢筋搭接方式，对搭接接头的长度进行确定，同时还应该严格控制钢筋间距和直径误差，一般来说，钢筋的间距应控制在2毫米左右，直径误差应小于2毫米。为了保证钢筋笼的整体稳定性，在钢筋绒制作过程中，应该选择十字方式进行整体加固，避免加强箍筋移位对整体稳定性造成不良影响[1]。

第二，在钢筋笼安装上，要想拥有稳定的吊装状态，必须结合钢筋笼的结构构成，获知钢筋笼的整体质量，从而根据质量选择吊装设施，并以焊接加固钢筋的方式使钢筋笼整体的刚度满足吊装要求[2]。在钢筋笼起吊时，应该保持水平的起吊角度，让各个吊点的受力相同，保持稳定的吊装上升状态。当钢筋笼进入钻孔后，应该精细化控制吊装力度，稳定、缓慢的进行钢筋笼下降，避免由于晃动对孔壁造成不良影响。在钢筋笼安装过程中，还应该按照相关要求，严格检查吊装设备，并进行现场的安全管理，通过前期培训提高施工现场相关人员的安全管理意识，全面布设警示牌、警示标语等，避免在钢筋笼正式吊装过程中发生施工事故[3]。

2.4混凝土灌注

混凝土灌注能够让桩基具有稳定的承载力，以下对混凝土灌注进行介绍：

第一，在混凝土灌注过程中，相关人员应该结合桩基施工条件以及桩基稳定性对于混凝土强度的要求，科学合理地进行混凝土配合比的确定，一般来说，在实际桩基浇筑过程中，混凝土的坍落度应该控制在0.18-0.2以内。要想保证混凝土灌注质量，应该在灌注前结合钻孔灌注桩的长度，确定护筒的直径尺寸，并合理选取相关材料，使钻孔与护筒底部具有满足要求的尺寸空间。在正式的混凝土浇筑过程中，需要均匀的控制混凝土的灌入速度，避免受到混凝土初凝时间和终凝时间的影响，降低整体灌注质量。在混凝土灌注后，还应该严格按照桩基质量要求进行桩基养护，按照《建筑桩基技术规范》、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（2011年版）等，对混凝土浇筑的过程进行严格控制，一般来说，混凝土灌注的上升速度和灌注时间分别为2m/h和3-4个小时。

结论：总而言之，当前，我国正处于全面推进“美丽乡村”、“美丽中国”建设规划的关键时期，切实保证建筑工程整体质量至关重要，在建筑工程中桩基施工工艺的合理应用与工程整体质量的控制具有密不可分的关系，相关人员应该精细规划施工前期准备、钻孔施工、钢筋笼制作与安装、混凝土灌注等相关施工内容。

参考文献：

[1]冯缙.浅谈建筑施工中的桩基施工工艺[J].居业,2019(07):109-110.

[2]王术伟.建筑施工中的桩基施工工艺研究[J].现代物业(中旬刊),2019(07):210.

论文作者:李昌高

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第24期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f92c1e43c12ead2d175d19cc.html