# 渠道工程质量的控制与管理措施论文_鲜春

梓潼县武都引水工程建设管理局

摘要：我国灌区渠道工程是现阶段农业水利工程中的一项重要内容，它的提高与发展对农业水平提升有着重要的意义。文章主要分析了渠道工程质量的控制与管理措施，这对我国农田水利工程的未来发展与进步有着重要的意义。

关键词：渠道工程；质量；控制

引言

灌区渠道工程质量的控制及管理是现阶段我国农业发展中的重要研究内容，灌区渠道工程的开展使得我国农业农田水利工程得到较好的提高，这不仅能够使我国农业水平得到进一步的发展，还对我国经济水平的提升起到推动性的作用。农业的发展离不开农田水利工程的开展与完善，农田水利工程使得农业生产中的灌溉工作得到很好的保证，灌区渠道工程是一项高效稳定的农田水利工程，它的发展将对我国农业生产水平起到很好的带动作用。

1渠道工程质量控制要点

1.1原材料质量控制

在修建渠道时，首先要确保原材料的质量符合施工标准。作为反滤体的粗砂、砂砾料等应具有良好的反滤作用；收集渗水的集水管应该具有良好的排水作用；在有保温要求的地方，用作保温的聚苯乙烯板应具有保温作用；起抗渗作用的复合土工膜要具有良好的抗渗性能，并且其质量应具有稳定性，以保证各批次的土工膜焊接相容。为了确保混凝土具有抗渗、防护、固坡的作用，其混凝土的原材料——水泥、粗骨料、细骨料、外加剂等必须严格筛选，比如应有效控制砂料中的石粉含量，确保混凝土具有抗裂性能等。

1.2施工工序质量控制

渠道施工质量的控制主要是指施工工序，因为施工工序的质量决定了建筑物的耐久性及其基本功能，所以，一定要严格控制关键工序的施工质量。

坡面的修整。如果渠道施工段遇到湿陷性的黄土渠段、膨胀土渠段和墓穴等特殊渠段，应严格按照设计要求对这些特殊渠段进行特殊处理，以确保坡面的结构、尺寸和平整度符合施工要求。

排水系统的施工控制。在渠道的平台和渠槽的开挖过程中要及时恢复原水系，保证施工过程中的安全。同时渠道施工排水系统多是自排，因此在自排水系统的排水管沟内，砂的最大粒径不宜超过5mm，并且逊径颗粒含量应≤5%，以确保粗砂具有良好的透水功能，让地基渗水可快速进入集水暗管。

砂砾料铺筑的控制。渠道施工对砂砾料的粒径也有严格的质量要求。在填筑并压实砂砾料时，要控制砂砾料的粒径，确保砂砾料中的逊径颗粒含量≤5%，并严格按照施工工艺压实。在铺筑之后，要严格检查其结构尺寸，确保其质量符合验收标准。

聚苯乙烯保温板铺设的控制。砂砾料填筑是为聚苯乙烯保温板的铺设和混凝土衬砌作施工准备。在铺设聚苯乙烯保温板时，要重点控制保温板的平整度和紧密度，特别是要与建筑物紧密结合。在固定保温板时，要严格控制U形锚卡的嵌入深度，既要确保铺设的保温板面具有良好的平整度，又要避免铺设在底层的复合土工膜被穿透。

复合土工膜的施工控制。复合土工膜的施工是整个渠道结构施工的关键，它决定了渠道输水量的漏失情况，所以，一定要严格控制复合土工膜的施工质量。在铺设复合土工膜时，坡面铺设应由上而下滚铺，并且铺设的中间不可有纵向连接缝，确保铺设质量能够达到平整无褶皱、全覆盖的要求。在焊接复合土工膜时，一般采用热合爬行机焊接，并且环境气温要控制在5～35℃。如果气温低于5℃，需对搭接面进行加热。

渠道混凝土衬砌施工的控制。渠道混凝土衬砌施工工序要严格按《渠道混凝土衬砌机械化施工技术规程》的施工要求执行，具体要注意以下3点内容：一是严格控制入仓前的新拌混凝土现场坍落度和含气量；二是在浇筑混凝土前，要清理衬砌机上的混凝土输送皮带、刮板，有效控制混凝土内的浆液流失；三是严格控制衬砌机的运行速度。

1.3防渗质量控制

土料防渗施工。土料是渠道施工中常用的材料，加固效果明显并且造价成本低廉。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在施工前要对土料的规格进行检验，选取部分样品观察是否能够达到使用标准，并对渠道基层进行碾压加固处理，这样能够有效的减小土壤之间的空隙，结构紧实程度提升后输水时渗漏损耗也会有明显的降低。应用这种防渗技术时要考虑季节的影响因素，选择合理气候环境下进行渠道施工任务。

混凝土防渗施工。混凝土材料与土料相比使用性能更稳定，由水泥、石灰以及骨料配合组成，所修筑的渠道结构紧密程度更高，能够起到防水防渗漏的作用。骨料添加规格关系到结构施工是否能够达到建设标准，并且对基层中使用稳定性的影响也是十分严重的，选择人工碾碎的岩石骨料，防渗性能更理想。

砌石防渗施工。砌石技术是针对渠道的内壁来进行的，采用石料镶嵌，使用阶段能够达到建设计划标准。采用砌石技术修筑的渠道工程，在水流冲击作用下也不容易损坏，能够达到建设标准，并且这种结构体系的承载能力更强，不需要频繁的检修，发现损坏现象可以在局部进行维修处理。但现在天然开采的石料成本较大，而且也有局限性，因此实际采用较少。

膜料防渗施工。膜料防渗技术具有施工简单、适应能力较强、施工成本较低的优点，因此在渠道防渗施工中的应用也比较广泛。但是膜料防渗施工技术具有抗冲击能力较差、稳定性较差的缺点。

2渠道工程质量的控制与管理措施

2.1建立完善的管理机制

提高灌区渠道工程质量的控制与管理的重要措施就是建立完善的管理机制，只有完善的管理机制才能使得灌区渠道工程更加高效稳定的进行。在进行管理机制的完善中，首先就要对原有的管理机制进行研究与分析，找出其中缺少的内容，并根据现阶段我国灌区渠道工程发展的现状来进行必要管理内容的添加，使得我国灌区渠道工程管理机制更加完善。完善的管理机制在工程的进行过程中起到明确的引导作用，对于灌区渠道工程的高效快速完成有着重要的作用。

2.2注重建设管理人员素质的提升

在进行施工工程建设的过程中，相关管理人员和建设人员发挥着十分重要的作用，是整体工程项目建设的主体。因此应当对参加灌区小型工程建设的管理人员和建设人员进行定期的培训，提升建设管理人员的业务知识、安全意识、责任意识和综合素质，使他们在建设管理的过程中能够严格按照相关的施工要求和规范施工，为整体灌区小型工程施工质量的提升打下基础。

2.3注重施工过程中的沟通和协调

要想提升我国灌区小型工程的整体建设质量，就要注重施工中的沟通和协调，在进行工程建设和管理的过程中应当注重对监理、施工单位、第三方检测、质量监督等单位之间关系的协调。要让监理和施工单位充分认识到工程建设质量对于灌区农业灌溉和生产的重要影响。同时要与当地的党委政府、村社干部搞好关系，切实解决好灌区老百姓的生产生活用水困难。只有这样才能够减少返工和返修，减少对于人力、物力和财力资源的浪费。

2.4加强后期工程检验工作

提高灌区渠道工程的控制与管理还有一个主要的措施，就是对后期工程检验工作进行加强。在进行灌区渠道工程的过程中难免会出现一些问题，这些问题在施工过程中没有被及时的发现与处理，这就需要在工程后期的检验中对这些问题进行最终的处理，使得工程质量得到保证。在灌区渠道工程完成后，相关检验工作的工作人员就要对整个工程进行全面的检验，找出影响质量的问题并进行合理的解决，使得灌区渠道工程质量的控制与管理得到较好的保证。

2.5建立和完善质量监督机制

将参与渠道工程建设的各方的质量行为及其结果列为监督检查的对象，把参建各方推向为工程质量负责的第一线，同时注意划清各方的质量界限，明确责任，并通过监督巡查、日常监督与季度检查相结合的监督形式对可能造成工程质量产生影响的要素实现全方位的监督覆盖。对于在监督过程中发现的“问题工程”，除严格按照我国有关法律法规进行处罚外，还要将处罚结果及时通过各种方式向社会通告，以便起到对其他的建设单位的警示作用。

结束语

总而言之，在渠道工程中，一定要严格控制施工质量，使用符合标准的材料，并注意每道施工工序的特殊要求，确保渠道工程具有防渗、持久、稳定的性能。此外，还要严格地检验、管理工程质量，确保渠道工程符合质量的要求。

参考文献：

[1]吕慧，白兰.探讨水利渠道工程施工中的防渗技术及应用策略[J].科技致富向导.2015（14）

[2]陈成.关于水利工程施工中围堰技术的应用分析[J].科技创新与应用.2015（05）

[3]于力洋.水利工程渠道工程施工中衬砌混凝土技术的应用[J].吉林农业.2014（20）

论文作者:鲜春

论文发表刊物:《基层建设》2016年19期

论文发表时间:2016/11/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f9334c3a007efd048c19e4d9.html