# 房屋建筑工程施工的新技术与新材料及其质量控制研究论文_乔金穗

摘要：建筑业需要对建筑质量进行更严格的控制，不断地学习国内外先进的管理模式。当前，在建筑工程施工当中非常重视对新技术与新材料的使用，因为新技术与新材料的使用不但能够帮助建筑施工降低能耗，有效的节约成本，还能保障工程质量，从而进一步的提高人们的生活水平。论文针对建筑工程中的新材料和新技术进行研究，努力实现低能高效的目标。

关键词：建筑工程施工；新技术；新材料；质量控制

引言：

我国现代化和城市化发展步入城乡一体化的新阶段，对建筑行业的要求也越来越严格。我国在建筑行业上的发展速度相当惊人，使用的施工技术也在不断更新。为了适应迅速发展的时代，更多的新技术和新材料被研发，它们很大程度上攻克了传统施工技术无法攻克的难题，且对施工效率也有明显的改善和提升，在不断改进施工方式的同时，还加强了施工的安全性、提高了施工质量的保障，对施工成本的控制也非常有帮助。这些都使得人们对建筑施工行业新技术和新材料的研发充满信心和期待。以下主要围绕着几种常见的建筑工程施工技术展开简单的分析与探讨：

1建筑工程施工的新技术

1.1门窗节能技术

利用新型的玻璃材料可以达到门窗节能的效果，这类材料的使用特点包括可以获取较多的太阳能、对可见光与近红外光的透光性能好、反射率低以及有良好的保温效果。根据北方冬季寒冷的程度，研究出了中空玻璃的制作方式，这类玻璃能够很大程度上降低热传递，起到良好的保温效果，非常适合严寒的北方。

1.2绿色节能技术

现代居民越来越看重节能减排、绿色生活。因此，在建筑施工时，设计人员需要对太阳能、地热能等进行全面考虑并充分利用。设计人员在设计初期，就要结合建筑特点对设计图纸进行科学合理的设计和改进，确保建筑物的采光充沛，达到对太阳能的高效利用。另外，设计人员还需要根据建筑环境的特点做好建筑的室内通风设计，有效减少对空调的使用。同时，还需要对地热能进行充分利用，目前很多行业对地热技术的使用已经相当成熟，比如发电制冷行业、地热供暖行业等，对地热技术的掌握和充分利用，能够起到节能减排，保护生态的效果。

1.3外墙节能保温技术

在进行墙体保温层设置时，不将保温层设置在更利于安装而设置在外侧的原因是，外墙设置对能源的消耗更低，且保温效果更好。目前使用的外墙保温材料主要包括有机材料和无机材料，它们能够同时起到隔绝热度和声音的效果。施工技术主要有粘贴外墙施工技术、喷涂外墙施工技术、复合外墙施工技术、抹灰外墙施工技术和干挂外墙施工技术等。结合施工技术对墙体保温效果施工的方式有粘贴固定、保温砌块、机械固定和挂板等。

2建筑工程施工的新材料

2.1节能门窗

门窗在建筑物采光、隔音、通风方面起着重要影响，在节约能源方面依旧有着重要的作用，门窗是建筑物内外界进行热传导的直接界面。因此，门窗也是节约能源的关键所在，使用节能门窗能够起到良好的节能功效。就目前来讲，主要是通过对门窗使用材料的改善来达到节能的效果，材料的更替需要朝着能够增加门窗的保温隔热功效发展。现如今市场节能门窗推广最广泛的是UPVC塑料型材，另外还包括铝合金断热型材和铝木复合型材等。

2.2保温板材

第一种，聚氨酯保温板。这类保温材料需要助剂的帮助，通过利用硬质泡沫塑料进行发泡剂混合反应制成。第二种，聚苯乙烯挤塑板。这类保温板材具备良好的有机绝缘材料的燃烧效果。第三种，膨胀聚苯板。这类保温板材同聚苯乙烯挤塑板一样也具有有机绝缘材料的燃烧功效。第四种，珍珠岩保温板。这类保温板具有保温隔热、不易变形、无毒无味、防腐防霉、防火防尘、质量轻等优点。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3新型节能墙体

新型材料更多考虑的是为节约资源、保护环境、推动社会的可持续发展而生。目前，建筑工程项目中使用的新型节能墙体就具有较强的节能环保性、减少工业废料、节约土地、保温隔热等优点。我国很多民宅建筑和工业建筑的墙体材料仍旧沿用传统的生产工艺在进行，即使用的是实体粘土砖，这类建筑材料有很多缺点，包括占地面积大、能耗高、粘土消耗量大等。而新型节能墙体的材料很大程度上改善了这些缺点，这也是新型节能墙体材料的优势所在，新型节能墙体的材料使用主要有板、砖、块，具体指复合板、粘土空心砖、建筑砌块等。

3房屋建筑工程施工质量控制中存在的现状及问题

近年来，房屋建筑工程施工已经在我国逐渐被人们所重视起来，并且随着工程在规范上的不断完善，工程施工也逐步规范化。但在实际的房屋建筑施工中，对施工质量还存在着一些现状以及问题需要我们的正视。

3.1施工单位质量意识不足

在实际的建筑施工工程中，虽然先进技术已经开始逐渐的在施工中进行使用，但是由于整体的施工周期一般较长，并且工程量很大，很多建筑企业并没有充分的在每个建筑施工环节使用先进技术与建材，质量意识较为匮乏[1]。于此同时，施工企业对质量意识不重视势必会导致基层的建筑工人同样忽视建筑施工中的施工质量环节，长此以往就会导致节能环保流于形式，无法发挥其真正的效用。

3.2施工质量缺乏合理的监管制度

房屋建筑施工工程本身就是一项高能耗、高污染的行业，在实际的施工中，施工单位很少会从根源上制定和实行施工质量的监管制度，对于实际的施工质量没有合理、有效的方法和制度去进行监管[2]。缺少对绿色建材使用的监管、缺乏施工技术流程的管理，就会降低质量工作的效率。

4建筑工程施工的质量把控

4.1强化材料和设备质量的把控

根据招投标内容，对建筑工程的原材料供应商进行，最终确定。在购买原材料时，对采购人员的工作能力和综合素质进行评估，强化培训采购人员对采购工作重要程度的认识，防止采购人员购买原材料时中饱私囊。购买好原材料后，需要对材料进行质量检测，检测工作人员根据工程相关质量标准对材料的各个参数进行检验。只有材料的各项指标符合相关要求后，才能够进入施工现场被加以使用。在运输材料过程中还要注意对材料的保护，确保材料安全运输到施工现场[3]。另外，为强化工程施工的质量，对施工过程中出现问题和设施老化的设备进行及时的维修，必要时淘汰落后的设备。

4.2增强质量把控意识

进行建筑工程施工时，建筑单位要有意识增强施工人员的安全施工意识和施工质量保证意识。在工程施工前，建筑单位要有意识有组织地对施工人员进行质量施工的培训，施工进行中途也需要定期组织施工人员进行施工培训[4]。另外，施工单位也需要对施工监管人员的素质教育培训加以重视。让施工监管人员充分认识到建筑施工过程中重视质量的重要程度，确保建筑施工工程有序的进行。同时，建筑单位要进行合理的人员配置，根据施工人员的特点安排相应的工作。做到科学合理以确保施工工程顺利完成。

结语：

综上所述，当前建筑工业市场不断发展，建筑相关企业想要在市场中立足，不但要加强对新材料、新技术的研发和使用，还需要对施工工程的质量做到进一步提升以加强建筑的安全性，占取市场竞争优势，从而进一步的推进我国的建筑行业的健康、快速、可持续的发展。

参考文献：

[1]熊璠,黄敏.建筑工程施工新技术在施工中的应用探析[J].中外企业家,2018(36):95.

[2]刘子美.建筑工程施工管理过程中存在的问题及控制措施[J].建材与装饰,2018(45):179.

[3]刘立.试论如何在建筑工程施工中合理运用新技术与新材料[J].居舍,2018(18):187.

[4]蒋志炜.建筑工程施工新技术应用与优化管理研究[J].建材与装饰,2018(08):157.

论文作者:乔金穗

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷21期

论文发表时间:2020/3/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f956e312333b19731575e655.html