# 全钢附着式升降脚手架系统应用论文_程伟,彭小辉 栗升卫

中建八局广西分公司

摘要：目前，我国经济快速发展，建筑施工的安全性、高效性要求越来越高。人们对这方面的认识也越来越高，在新的形势下为了能够进一步提升建筑施工水平就需要采用更加高效更加专业的施工技术才能够真正满足要求。全钢附着式升降脚手架系统施工技术的应用已成为今后的必然选择。本文主要从全钢附着式升降脚手架的一些基础特点进行分析，进而对比于传统脚手架进行相关的探讨和研究。

关键词：全钢 脚手架 爬升

1 引言

当今超高层建筑工程主体结构中，常常采用钢框架-钢筋混凝土核心筒结构。该结构形式施工过程中往往采用“先施工核心筒，外框筒落后于核心筒施工”的方法，以实现土建施工与钢结构施工错开工作面。为满足施工要求，设计一套全钢附着式升降脚手架系统，一方面提供可上下人员及堆放材料的平台，另一方面将整块的铝合金模板挂于附着式升降脚手架系统下，进行整体施工，较好的适用于此类超高层项目施工。

2 工程概况

本工程总用地面积32835.26㎡，总建筑面积362259.88㎡。1#、2#楼由37层塔楼及4层裙房和3层地下室组成，1～3层为裙房，4～37层为办公，建筑高度170.6m。3#楼1～23层均为办公，建筑高度111.5m。4#、5#楼1～4层为裙楼，5～23为塔楼，其中1～3层为餐饮及相关配套，4～23层为办公，建筑高度113.3m。结构形式为框架核心筒结构，抗震设防烈度7度，耐火等级一级，为一类高层办公楼。

本工程 1#、2#楼建筑外围有 100mm 的挑板，3-5#楼有 150mm 的挑板，如下图所示：

3全钢附着式升降脚手架系统设计

3.1平面布置情况

3.1.1全钢附着式升降脚手架从 5 层开始搭设，提升至机房顶层，均使用 19.5 米

高架体，覆盖 4.5 倍楼层高，7 层走道板，架体第一、第二步步高与楼层层高一致，第三至第六步步高为 2.2m/2.1m，第七步步高为 1.9m/2.6m（详见 3.1 侧立面示意图）。机位直线最大跨度为 4.8m，悬挑最大 1.65m，共布置 10 组 192 个机位。

3.1.2全钢附着式升降脚手架架体走道板宽度 0.6m，1#、2#楼走道板内侧离结构边距离 0.366m，3-5#楼走道板内侧离结构边距离 0.416m。架体共两层翻板密封（结构的第一层、第三层密封）。

3.1.3施工电梯始终位于爬架下方，与爬架互不干涉。

3.2全钢附着式升降脚手架架体组装

3.2.1架体的组装按全钢附着式升降脚手架平面布置方案的布设图逐段进行，组装具体要求为：从架体转角处端部开始，依次安装。

3.2.2安装步骤为：搭设平台架并做水平调整→铺设走道板→安装下节导轨、竖向立杆、辅助竖龙骨→加辅助支撑杆及斜拉杆→水平钢性拉结→安装第二道走道板→安装第一道安全立网→安装第一道附墙件并卸荷→安装中节导轨、竖向立杆、辅助竖向立杆→连续组拼架体直到安装完 2 层各组架为止→连续组拼架体直到安装完 3 层各组架为止→连续组拼架体直到安装完 4 层各组架为止→铺设电源线→安装提升设备（进入运行阶段）。

4 全钢防护架五大特点

1.附墙导座采用轮转试防护器，非能动设计永不坠落理念，全封闭，全自动工作，完全杜绝防附器人为失效。

2.T型轨道设计，和导向座滑套试配合，彻底解决防倾翻问题，导轨只能上下运行，安全可靠，可由侧面安装。

3.全钢结构设计，工厂装配、现场拼装、全集成、全防火、模数化理念，多项脚手架设计发明专利。

4.采用一体化倒置免移动电动提升机，取消提升机高空转运过程防止高空坠物，延长机具设备寿命。

5.全自动电脑控制系统友好人机对话，实时监控各机位运行状态，自动处理运行过程中的各项信号参数，保证架体随时能够正常运行。

5 全钢附着式升降脚手架（爬架）的优点分析

1、防护到位：附着式脚手架的高度一般为4~5倍楼层高，这一高度刚好覆盖结构施工时支模绑筋和拆模板支承的施工范围，解决了挂架遇到阳台、窗洞和框架结构时拆模拆支承无防护的问题。

2、节省材料、节省人工：无论建筑物多少层，附着式脚手架从地面或者较低的楼层开始一次性组装4~5倍楼层高的脚手架，然后只需进行升降操作，中间不需倒运材料，同落地式脚手架相比一次安装至少可节约钢材60%，至少节约投资40%，并节省大量人工。

3、适用范围广泛：适用于剪力墙、框剪、框架、筒仓、悬挑大阳台等结构，并且不受建筑层高变化的影响，既能单片升降，又能分片或整体升降，可以采用电动葫芦提升，以适应不同用户要求。

4、保证工期：附着式脚手架独立升降，可节省塔吊的吊次；爬架爬升到顶后即可进行下降操作进行装修，屋面工程和装修工程可同时进行，不必象吊篮要等到屋面强度符合要求以后才能安装进行装修作业

5、爬架结构科学、安全可靠：整个架体具有足够的强度和刚度。竖向主框架、架体水平梁架节点杆件的轴线汇交于一点，支座手里明确合理。

6、安全可靠：附着式脚手架是在低处组装随机拆除，并配备防倾覆防坠落等安全装置，在架体防护内进行升降操作，施工安全可靠，而且避免了悬挑架反复搭拆可能造成的落物伤人和临空搭设给搭架人员带来的不安全隐患。

7、施工文明：附着式脚手架是经专业设计、专业施工，可反复周转使用，且管理规范，极易满足文明施工的要求。

8、操作专业：附着式脚手架不仅包含脚手架，而且含有机械、电器设备、起重设备等，要求操作者必须经专业培训。专业化操作提高了施工效率，保证了施工质量和施工安全。

9、管理规范：附着式脚手架设备自动化程度比较高，可以按设备进行管理，而且，因其只有4~5倍楼层高，附着支承在固定位置，很规律，便于检查管理。与传统脚手架相比，有效防止因连墙件的缺少、搭拆时物体坠落、搭拆时吊车吊装等带来的安全隐患。

6结语

随着社会的不断发展，效率的不断提高，建筑施工周期不断缩短，对成本的把控也更加精细。在以后的建筑施工中，工期管理将更加细化，不必要的时间消耗将逐渐减少。施工卸料平台的优化，直接减少了其安拆占用的时间和设备，为结构施工争取了一定的时间。

【作者简介】彭小辉，中建八局广西分公司，助理工程师。

论文作者:程伟,彭小辉 栗升卫

论文发表刊物:《基层建设》2016年第34期

论文发表时间:2017/3/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f9577af9d7ff77356b7147ac.html