# 建筑工程施工技术及其现场施工管理方法论文_孙建新

身份证：32042119751202XXXX 江苏无锡 214000

摘要：本文结合实际，对建筑工程施工技术及其现场施工管理方法进行分析。先是对当前我国建筑行业的发展现状进行论述，其次在分析常见就按照施工技术的基础上。对现场施工管理方法全面分析，希望论述后，可以给此类工程提供帮助。

关键词：建筑工程；施工技术；现场施工；管理方法

0引言

经济与社会高速发展之下，建筑工程项目在逐步的扩大，人们对于工程的质量的要求也在逐步的提高，所以施工单位必须要积极的创新施工技术，并且加强现场的管理，提高整体的管理水平，保证工程的质量合格，满足人们的居住生活需要。

1我国当前建筑行业的现状

现代社会的发展中，我国的市场经济的高速发展之下，我国建筑领域取得了非常大的进步，很多单位和人员都进入到建筑工程领域中，希望可以获取更高的经济效益。但是经历了多年的发展，建筑领域也遇到瓶颈，面临着巨大的挑战，必须要进行改进和提升才能满足现代社会的发展需要。要想使得建筑工程能够全面的提升整体质量水平，就要分析导致当前无法高速发展的主要原因，从实际情况分析，影响我国的建筑工程质量的主要原因就是施工技术和现场施工管理。因为建筑工程规模比较大，施工时间比较长，需要投入大量的人力、物力与财力才能完成，而现场的管理有具备较高的复杂性，涉及到的影响因素比较多，所以对于施工单位和人员有着更高的要求。

2建筑工程施工技术要点分析

2.1钢筋施工技术

根据我国的建筑工程领域实际情况分析，钢筋是非常重要的施工材料，其是整个建筑的支撑结构，因此，钢筋施工的质量会给整个建筑工程造成比较大的影响，一旦钢筋工程存在质量问题，就会威胁到整个项目的安全性。为了使得钢筋质量合格，首先在钢筋选购的过程中就要做好质量的控制，选择具备生产资质、技术水平较高的单位供应钢筋材料，并且进行各项技术证明资料的核对，根据工程的技术标准进行抽样检测，达到技术标准之后才能投入到工程中使用，对于检测不合格的钢筋材料，禁止应用到工程中。其次，进入到施工现场的钢筋材料和合理的存放，并且严格控制存放环境，不能存在潮湿等问题。最后，钢筋材料在应用前，要进行外观的质量检测，如果发现存在严重的腐蚀、锈蚀等问题，需要及时上报监理单位，同意之后才能投入到工程中国使用。如果是受拉钢筋，则需要进行焊接施工，如果是受压钢筋，则应该进行绑扎施工，绑扎环节应该保证搭接长度合格，对于不能判定是受拉还是受压钢筋，都要按照受拉钢筋进行处理，以保证工程的质量合格。

2.2大体积混凝土施工技术

2.2.1混凝土的泵送和浇筑

要想保证混凝土工程的质量合格，就要严格控制混凝土泵送与浇筑环节，首先为了保证泵送的顺畅度，应该保证管道达到顺直度的要求，此时可以确保混凝土浇筑施工可以连续进行，如果遇到障碍物，在管道转弯的位置上应该尽量的放缓，且要保证弯头部分的严密度达标。此外，混凝土泵送环节中，，如果有空气进入到料斗内导致的堵塞问题，需要给予足量的水分进行润湿处理。其次，在施工现场的监管人员要发挥出应有的作用，要严格监督实际操作人员。混凝土振捣施工换机额，振捣棒需要插入混凝土结构内部深度约5厘米，并且要保证振捣均匀进行，直到整个结构不再产生任何气泡为止，确保混凝土结构压密性合格。

2.2.2混凝土的养护

混凝土浇筑施工全部结束之后，要立即进行养护施工，比如，在混凝土表层铺设一层塑料布或者麻袋，同时在外部喷洒上适量的水分进行湿润保湿处理，以确保表面不会存在裂缝的问题。养护施工应该按照技术标准来进行，养护时间要达到要求，不能提前结束养护，否则也会导致混凝土结构性能不合格。

2.3防水施工技术

第一，建筑工程项目的防水施工需要采取预防为主、治理为辅的基本原则，按照建筑工程的具体情况来选择最佳的防水施工技术。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆第二，建筑工程施工材料的选择也极为重要，要保证所有的防水材料都合格，具备较强的防水性能，目前最为主要的防水施工材料就是防渗漏材料、堵漏材料、密封材料、防水涂料等等部分，这就要结合施工现场的实际情况选择最佳的防水材料，以保证其防水效果合格。第三，建筑工程的防水施工应该按照设计方案来进行，主要是建筑结构防水与防水层施工。对于结构的防水施工来说，可以使用防水混凝土板来进行，通过在建筑工程结构层的刚性和整体层上形成有效的保护效果；对于防水层结构施工来说，主要的工作要点就是按照防水层的施工流程来进行，要控制所有节点，尤其是一些关键性的节点，比如楼板、阴阳角、变形缝等等部分，以保证整个防水层的性能达标。

2.4软土地基处理技术

软土地基对于工程的影响是比较直接的，其主要的缺陷就是稳定性和承载性能比较差，因此在工程实施过程中，软土地基的存在会给工程质量造成较大的影响，所以需要采取必要的应对措施。不同状态之下的土壤条件有着不同的处理方式，所以施工技术的选择是非常关键的。一般来说，施工技术人员进行地质勘测之后确定最佳的处理方法，目前以换填垫层、强夯法为主要施工方式，有着非常好的效果。

3提高建筑工程施工技术和现场管理水平的主要策略

3.1完善施工技术体系

建筑工程施工体系的建设主要指的是管理标准和技术手段，其中管理体制是基本内容，只有保证体制达到科学性与合理性的要求，才能保证各项工作顺利的进行，确保施工环节能够按照技术标准来进行。然后就能够根据企业的需要建立完善的施工管理制度，同时要进行施工团队的培训和教育，使得所有施工人员都具备较强的安全管理意识，形成完善的奖惩管理体系，为施工技术和人员素质的提升奠定坚实的基础。

3.2加强施工图纸的审核力度

施工图纸是施工的基础，对于工程的质量和进度影响也是最为直接的，这就需要经过专业的技术人员来进行施工图纸的设计与审核工作，要按照审核管理标准来进行，及时发现设计图纸存在的问题，并且做出必要的调整，使得工程的质量得到提升，为工程的顺利实施奠定坚实的基础。

3.3科学有效实施施工组织管理

建筑工程的施工周期比较长，工程量也比较大，有着一定的系统性，由大量的施工人员、材料与设备才能完成整个施工过程。为了确保各个施工工序的顺利进行，应该结合现场的施工情况制定出科学合理的施工计划，同时要合理的调配各项资源，促进建筑工程利润的最大化。

3.4材料的质量管理

施工材料的质量对于整个工程的质量存在直接的影响，因此，要想保证其满足工程建设的施工需要，就需要进行全方面、全过程的质量检查。首先，应该加强材料的采购管理，这是控制工程质量的主要方式，应该选择较高水平的材料供应商。其次，对于施工材料进行全面的检测，保证其各项性能达标，不能存在任何的质量缺陷，否则禁止应用到工程中。

4结束语

综上所述，建筑工程项目中，施工技术是非常关键的，选择合适的施工技术才能保证建设项目顺利进行，而现场管理也是极为关键的，要做好各种资源合理的调配和使用，保证现场施工顺利进行，促进建筑工程整体质量的提高。

参考文献

[1]刘亮义.论如何控制矿建工程的施工质量[J].中国石油和化工标准与质量,2019,39(21):26-27.

[2]张文献.防渗施工技术在水利工程中的应用[J].珠江水运,2019,(21):98 -99.

[3]唐德双,易超,宋佳伟.腻子基混合料免粉刷层墙面施工技术[J].价值工程,2019,38(36):164-165.

[4]陈德平.水利工程施工管理中的不足及优化措施探讨[J].珠江水运, 2019,(21):3-4.

[5]田海州.长输管道阴极保护防腐技术分析[J].中国石油和化工标准与质量,2019,39(20):219-220.

论文作者:孙建新

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f965b275fc5853136ddcc0ea.html