# 浅析市政排水管网科学性优化设计要点论文_丁青山,张樱凡

青岛市排水运营服务中心 山东青岛 266000

摘要：随着我国当前社会的不断发展，城市现代化建设越来越完善，但由于城市现代化建设初期并未科学合理的设置城市市政排水管网络，导致遇到强降水天气城市内涝灾害严重。所以在市政排水管网络设计时要符合科学合理的设计需求，使排水管网可以高效运行，从而提高城市建设规划科学性，保证人民的日常生活水平。本文将对市政排水管网络优化设计的要点展开探讨，提出科学性优化设计方案，希望可提高我国市政排水管网络设计科学性，促进我国城市化建设的进一步完善。

关键词：市政排水管网；科学性优化设计；市政工程

随着当前社会的不断发展，人们的日常生活水平越来越高，城市的规模和功能性也正在不断的增加，但是传统市政排水管网却并没有得到科学化的提升，所以传统市政排水管网络已经无法满足当代城市人民的日常生活需求。但排水管网又是城市化建设的基础设施，如果排水管网络质量不足缺乏科学性，那么会直接降低人们的日常生活水平以及城市现代化建设的进城。所以在针对市政排水管网络设计时应当从城市的实际情况出发，对网络系统展开科学性的优化设计，使得我国城市化建设不断完善。

1市政排水管网科学性设计对城市现代化建设的影响

一个现代化城市想要正常的工作运行，那么就需要完善的市政排水管网系统，可以说市政排水管网系统是现代化城市的基础组成部分。但是随着当前经济社会的快速发展，城市生产建设的形势也正在不断创新，城市建筑的不断创新，城区改造和新城区的开发建设虽然都经过了详细科学的设计过程，其基础性功能都是建立在原有排水管网的基础之上。随着建筑物的不断增多对于排水管网的需求量也在不断增加，但是在实际建设工程中排水管网所涉及的工程范围要远高于其他施工工程作业，程序较为复杂并且影响施工质量的因素较多，使得在实际施工中很难将排水管网设计的科学合理发挥出应有效果。对于当前大部分城市来说，排水管网的设计并不科学，城市内部的所有排水都经过一个管道来运行，这就导致在降雨时期污水与雨水进行了合流，导致污水排放增大，得不到有效的处理，或者城市污水直接排入到江河湖海等大自然中，造成了更严重的水体污染现象，并且城市排水管网的设计并没有考虑到要与污水处理厂进行科学合理的配合工作导致排水受到二次影响的现象经常发生。所以说当前市政排水管网的设计不够科学，无法满足城市现代化建设的需求，所以在城市现代化建设中，相关设计人员需要解决城市排水管网设计的科学性问题，使得排水管网络可以科学合理的配置明确其使用功能，以此来提高市政工程建设的科学性以及实际效果，为人民的美好生活保驾护航。

2市政排水管网设计中所存在的主要问题

2.1市政排水管网设计缺乏总体规划

我国早期城市建设排水系统一般缺乏总体规划，主要由于在建设时期，相关设计人员缺乏总体规划概念，随着城市规模的不断扩张，传统排水系统已经无法满足城市排水的日常需求。简单来说排水系统设计人员在进行降雨时期排水流量设计计算时简单的对综合净流量系数和初始汇流时间为代表做出了传统排水系统的设计概念，并没有综合考虑到城市的实际规模和地理情况，导致随着城市规模的不断增加，地理形势的越加复杂，外界城市建筑高度的不断增加导致排水量已超出综合预算，排水管网络系统设计变得更加不合理。同时排水管网设计人员在对网络设计师仅仅依据当前使用用地的规划来进行设计，对于城市的发展并没有前瞻性预测，导致城市发展与排水系统的发展并不均衡，同时在设计时期也没有考虑到排水网的使用寿命，缺乏中长期的统计规划，传统排水系统已无法承载城市现代化建设所增加的排水量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆甚至一些城市没有将城市区域内的排水管网进行整体性规划，使得城市在发展过程中各区域管道网络无法顺利的整体规划共同进步，也就导致排水系统无法有效的统一衔接.

2.2相对于城市快速发展的前提设计标准相对落后

我国当前大部分城市建设都是基于传统排水系统设计之上，所以相关设计标准仍然停留在城市现代化建设初期阶段，该设计标准已经很难满足现代人们对于雨水排放和污水处理的日常生活排水需求。当前市政道路两侧地区由于城市发展建设而被利用，这也就造成原本排水管的排放位置受到了施工建设的影响需要重新规划，同时随着地表净流系数的不断提高，城市降雨很难再被统一传输到地下，导致城市道路出现积水内涝等情况。严重对人们的日常生活造成了生命和财产安全威胁。并且传统城市排水系统设计上并没有考虑到水资源在利用的问题，没有设计雨水储蓄在利用装置，也在一定程度上加大了市政排水管网络的承担量。

3改善市政排水管网络科学性设计的有效策略

3.1建立统一规划将科学设计理念落实到市政排水管网络实际工作中

市政排水管网的科学性设计主要需要设计人员以，工程量小，节能减排和保证水流通畅为基础设计原则，首先在设计环节中需要建立城市发展的统一规划，使排水系统可以满足城市在未来长期发展中的排水需求。并且在设计阶段需要考察城市发展规划的实际情况，将地理优势充分利用在排水管道设计环节中，其次市政排水管网络设计师应当考虑到城市的未来发展，来合理规划管道的埋藏深度范围，以避免随着未来高层建筑的增加和地铁轨道等交通设施的建设而造成排水管道的大规模重建。最后在选择网络设计方案时，要引入排水线的概念，采用动态规划法制定具体的排水管网络设置，将各地区的未来发展可能性都纳入设计图纸中，使得排水管网络具有上升空间，可以满足城市的发展需求。

3.2环刚度设计优化

环刚度主要是指市政排水管网络系统受到外界压力负载的综合参数，其主要决定了排水管道的综合质量和使用年限，也同样是保证排水网络科学合理运行的关键，相关设计人员应当重视排水网络的环刚度设计。首先正确选择环刚度，一般来说，如果管道材料的环刚度太大，虽然可以有效保证排水网络的排水质量，但是会使得城市排水网络建设的成本直线上升，造成了一定的材料和成本浪费。同时如果选择环刚度太小，那么则导致排水管的硬度不足，随着城市现代化建设的不断发展，排水管所受到的压力越来越大，排水管很有可能会经常出现破坏变形等问题。此外市政排水管网络系统受到外界压力的影响较为复杂，虽说主要压力是由于地面上的静态和土壤压力负重造成的，但实际上在外界压力下，管道下的管线和土壤都会呈现共同作用状态，使得管道的受力是来自于多方面的，所以还高度在选择方面还需要对排水管道埋藏地区的土壤特征进行分析和测量。

3.3统一排水建设材料规划

当前部部分城市各地区排水建设由本地区政府进行设计，所以在建设初期就要统一排水建设材料的规划使得各地区排水管道在必要时期可以相互联通共同工作，使得城市排水管可组合成为具体的网络系统，从而提高城市排水管工作效率。

结束语

总而言之市政排水网络优化是一项较为，并繁琐的设计内容，在排水管网设计环节需要针对城市实际情况统一规划选择合适的环刚度，并且统一的建设材料，最终达到提高市政排水网科学化设计的目的。

参考文献

[1]吴莹莹.分析市政排水管网科学性优化设计要点[J].江西建材，2016（14）：35+37.

[2]江曼华.市政排水管网科学性优化设计探讨[J].现代商贸工业，2009，21（09）：297-298.

[3]郭建生，杨元明，宋天霞，陈传尧.地势和地貌在排污管网优化设计中的应用[J].华中科技大学学报，2001（08）：87-89.

论文作者:丁青山,张樱凡

论文发表刊物:《建筑学研究前沿》2019年21期

论文发表时间:2020/2/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f9768ddc02d2ff229f1fa415.html