# 论大型炼化项目承包合同界面管控要点论文_李益锴

摘要：大型炼化项目具有工程量大、交叉作业多、承包商多、界面复杂、协调工作量大等特点，在工程组织实施中不可避免面临界面不清、组织协调困难等的多重问题，本文阐述如何尽力减小工程组织中的界面管理风险。

关键字：界面、承包商、平面布置、合同工作范围

一、场地平整和交接

1.1山体爆破、填海沉降和堆载卸载工作，一般由政府组织完成，业主工程主管部门与之交接。

1.2装置区范围场地平整完毕后，业主工程主管部门组织交接，业主项目部/装置、监理和承包商联合见证验收区域平面坐标范围、方格网标高等，承包商予以接收管理。

1.3承包商负责设计蓝图中净重80吨以下设备在装置红线内的运输道路平整压实、所需卸车场地清理平整压实、沿途地下井室、沟渠等的填埋及平整、钢板铺垫、支墩提供及摆放、设备鞍座吊装时的撤出、吊装完毕后的所有临时材料、机具的清理及道路、地面恢复工作。设计蓝图中净重80吨及以上设备的以上工作由独立吊装公司完成。吊装前，项目部组织场地交接工作，业主工程主管部门、吊装公司、装置承包商参加。

1.4装置土方外运

1.4.1按照“谁开挖施工，谁负责外运”的原则，承包商应将基坑开挖及回填后的多余渣土、石块等运至业主指定地点。

1.4.2桩基单位应将施工用的泥浆池清理挖运到业主指定地点，并按回填要求把泥浆池坑填实。

1.4.3桩基单位、土建单位、地管施工单位负责把各自施工产生的断桩、破碎桩头、剩余管桩、混凝土渣块清理运至业主指定地点，不得用于回填。

1.5装置现场场地二次平整和临时道路

1.5.1土建单位在完成土建基础施工及回填后，清理走多余的土方和施工垃圾，场地平整后交给安装单位。

1.5.2安装单位负责装置区内施工临时道路的修整、吊装场地的处理、材料堆放场地的处理等。

二、现场临时供水

2.1临时供水由业主负责敷设到装置区红线以内，承包商提出临时用水申请，经批准后，业主负责在主管线开口并安装一次阀门和计量水表。

2.2建议临时供水线敷设在装置红线附近，尽量避开道路区域，以减小大件设备运输压坏的风险。

2.3临时供水应在开工前优先敷设完成，并务必保证在土建单位进场前完成。

三、临时排水

3.1业主负责排水主管线的敷设打通，各装置承包商负责排水支管线敷设联通至排水主管线内。

3.2排水管线应在开工前优先敷设，并务必保证在土建单位进场前敷设完成。

3.3工程开工，应优先组织施工完成全厂一级地管，以作为雨季排水的备用排水管线。

四、现场临时供电

4.1业主负责在装置红线周边布置箱式变压器（一级配电箱/柜），承包商提出临时用电申请，经批准后由承包商自行提供合格的配电箱、电缆（二级/三级配电箱），按要求敷设和接线到位并加装电表。

4.2业主应在施工单位进场前，完成箱式变压器（一级配电箱/柜）的安装和送电。

五、现场道路管理界面

5.1业主工程主管部门负责组织修建装置红线以外主干通行道路，装置承包商负责组织修建装置红线内的通行道路。

5.2全厂主干道路占用和管理由业主工程主管部门负责审批和管理，各分支道路或装置内道路有业主属地项目部负责审批占用和管理；承包商需要占道或破路施工作业时必须按要求提出申请，经批准后方可占道或破路施工且按期交还，破路施工完成后必须按规范分层回填压实。

5.3进出各装置的路口的施工管理由业主工程主管部门和项目部两级负责审批，承包商需要临时封闭路口（地管开挖、上部结构施工、管廊结构封闭、管廊穿管施工等）前，必须提出作业申请，审批同意后方可组织施工，并按照计划时间保障路口的畅通。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

5.4装置区外部道路，各承包商在夜间必须收车，严禁停放在路上阻碍交通。特殊车辆（如白天已经接副杆的吊车）必须向业主工程主管部门提出备案申请。

5.5装置区的道路施工单位，应包括路面硬化、路灯基础、路缘石、路面集水井等施工工作。

六、现场平面布置和使用

6.1装置区内部平面布置

6.1.1装置区内平面的合理使用由业主项目部统一管理，各承包商上报平面布置计划，经批准后方可占用。

6.1.2需要上报装置区平面使用计划的单位包括但不限于：现场桩基、土建施工单位、安装施工单位、检测单位、监理单位、设备制造商现场服务组、业主临时聘请的其他服务商。

6.1.3承包商在现场搭设或修建的各种临时设施，包括临时办公板房、预制加工场地、材料堆放场地、临时库房、焊条烘干房等在影响到其他施工工作时，必须按业主项目部要求搬迁。

6.2装置区临时生活厕所

6.2.1每个装置区原则上规划一个生活厕所，项目部协调各承包商联合修建或者由一个承包商独立修建，并由承包商负责日常清理和维护。厕所位置由业主项目部指定，厕所位置应设置合理，减小对吊装、运输等关键施工的影响，临时厕所应在项目土建开工前建成投用。

6.2.2业主应提前安排现场临时厕所污水清理工作的承包商。

6.3装置红线和道路之间区域由业主工程主管部门统一管理，承包商提出用地申请，经审批后方可使用，并在业主需要时及时撤出。

6.4进入其他装置区红线内作业

承包商需要进入其他装置红线内作业时，必须提出作业申请，按照业主工程主管部门批准时间、场地和通行路线组织施工，并及时退出，作业期间应服从属地单位的HSE管理要求。

6.5各承包商申请占用的预制场

各承包商申请占用的预制场由业主主管部门统一督查管理，原则上由承包商自行确定平面布置和使用方案，必要时，承包商应按照业主的统一部署配合调整。

6.6现场垃圾清运

各承包商按照项目部批准的平面计划设置垃圾和废料堆放点，定期清理垃圾和废料。由于管理不严不能证明来源的垃圾废料由承包商负责清理。

八、现场工序配合

8.1承包商配合完成第三方无损检测、第四方检测需要搭设的脚手架、工作平台、通道；检测单位应自行准备生命线，照明设施。

8.2承包商负责配合完成化学清洗、吹扫工作，拆卸和回装阀门或仪表管件，对拆下的阀门等进行成品保护，承担保护不当发生损坏的责任。

8.3承包人商应配合完成业主安排的光谱、硬度检测及其它检查或测试、试压前和试压过程中检查、气密等需要搭设的脚手架、工作平台、通道、生命线、照明设施的施工，属于合同外的费用可以走工程签证流程处理，但是必须首先满足现场施工需要。

8.4大型设备基础的沉降观测，交安之前由土建单位负责，交安之后由安装承包商负责。

8.5机柜间、变电所等建筑物涉及的预埋管线由安装单位负责配合预制后提供，新开孔洞及孔洞预留、预埋件和连墙件由土建单位负责完成。

8.6安装施工单位应配合生产厂家现场服务或临时施工，给他们提供一定的便利，如现场水电接口应提供厂家计量使用。

九、合同工作范围

9.1以下施工内容加入现场承包商承包范围，减少施工管理界面：

9.1.1建议给土建单位：建筑物二次装修、门窗工程、室内给排水、卫生洁具安装等。

9.1.2建议给安装单位：采暖通风、空调工程、电气仪表安装、消防工程。

9.2机柜间、变电所等建筑物涉及的预埋管线由安装单位负责配合预制后提供，新开孔洞及孔洞预留、预埋件和连墙件由土建单位完成。室内其他的工艺管线、电缆支吊架、电仪槽盒、轨道安装等均由安装单位负责完成。

9.3设备灌浆：现场所有设备（含厂家安装设备）安装后的一次灌浆由土建单位负责，二次灌浆和设备空洞处灌浆工作由安装单位负责。

9.4构筑物或建筑物内部起重行车、电动葫芦、手拉葫芦由供货商负责。

9.5应明确建筑给水/排水系统界面（比如洗手间的给水、排水和室内外的地漏管等）与工业给水/排水系统界面（如循环水、消防水等）、室外给水/排水系统界面范围。

9.6同一装置内的建筑物彩钢屋顶及结构彩钢屋顶由安装单位负责。

9.7装置内电缆沟、电信沟、电信井、路灯基础均由土建单位负责。

9.8 施工降水费用建议含在承包合同总价内。

9.9 换热器抽芯打压：换热器的抽芯和打压工作由安装单位负责。

论文作者:李益锴

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年2月4 期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f99aa93ee5e8c178548408ac.html