# 提升井场视频传输质量论文_李鹏

中石化胜利工程有限公司地质录井公司

摘要：地质录井公司现场录井小队，承担着为现场监督和钻井队提供井场实时监控画面的任务，实时监控画面的提供有利于现场监督和钻井队实时了解当前的井场动态，是现场井控、油气发现的重要手段。当前，甲方和现场监督对于井场实时监控画面的要求越来越高，保障井场视频的传输质量对于井场的井控安全和油气发现都有重要的意义。然而由于井控安全的需要，将井场分为工作区和生活区，工作区和生活区与以前相比距离相对较远。所以决定对现有井场视频传输方式进行改进，确定井场视频的传输方案，采用无线网络的方式完成视频传输，提升井场视频传输质量，使传输距离大于300米，能够适应特殊的施工环境，为现场提供清晰的视频监控画面。

关键词：VGA；无线网络；无线路由器；windows；VNC

一、现状说明

目前，现场录井小队采用VGA数据线或者是网线的方式为现场监督和钻井队提供视频监控画面。该方式存在以下缺点：当传输距离大于100米或者在气候条件特别恶劣时，如在伊朗施工，地表温度能够达到50摄氏度等情况下，出现视频的图像质量下降（缺色、图像不清晰等现象），给现场的监控带来了很多不便和困难；并且该布线方式布线复杂，工作量较大，维护也相当困难。

经过分析及现场试验结果发现，采用VGA延长线或网线超出了其使用范围，传统传输方式是导致现场视频传输图像质量下降的主要原因。

二、解决方案

针对现场的实际情况，井场的工作环境条件恶劣，服务范围较广，气候条件复杂，既有高温干燥的沙漠，也有阴雨潮湿的丛林，还有寒冷刺骨的冬季。决定采用在井场搭建无线网络的方案，利用无线网络为井场的用户提供稳定的监控画面。系统的结构图如下图所示：

系统由AP接入点和用户端组成，在AP接入点利用无线路由器将网络进行延伸，为了能够保证传输的距离和图像质量，采用信号放大器对信号进行放大，并通过外置的定向天线将无线信号发送出去，在定向天线与引号放大器之间加装了同轴避雷器，确保无线网络设备的安全。在用户端利用无线网卡接收无线信号，完成网络的连接，搭建井场的无线局域网络。

为实现我们的目标，对无线网络的设备进行了选型。

1、系统的设计

设计初期，我们采用了16dbi全向天线来完成无线信号的发送和接收，仅在发送端采用信号放大器，并且没有采用同轴避雷器。在实验过程中发现采用这种方式，信号的强度不好，传送的距离较短，大约150米左右。

2、系统的改进

为了改进现有系统，最终在接收端也加装了信号放大器，为了确保设备的安全加装了日本钻石CA-23R同轴电缆避雷器，该设备具备50KA通流容量，接入损耗小于0.1dB，完全能够满足发生雷击时，确保设备安全的需求。并且将16dbi全向天线换成了18dbi定向天线。通过以上调整，大大提高了无线信号的强度，传送距离能够达到300米以上。

3、系统的主要特点

（1）、视频传输距离远；

（2）、传输的监控画面清晰，没有延迟；

（3）、系统能够适应恶劣的气候环境；

（4）、安装使用简单，维护工作量少。

4、系统的使用方法

（1）无线网卡的安装

驱动安装：按照安装的提示，安装无线网卡，选择安装客户端和相应的管理程序。

客户端软件的设置：

选择新建用户，在弹出的配置文件管理界面，分别给配置文件起名字并输入SSID名称该名称可以在路由器的web设置页面中找到。当你在使用过程中，发现你连接的不是你所需要的无线路由器时，你可以选择你的配置文件，点击右边的激活按钮进行激活，以确保连接到正确的路由器上。

2、无线路由器的安装：

无线路由器采用的是：TP-LINK TL-742N；

无线路由器的设置：登录无线路由器的设置web页面，输入192.168.1.1，用户名admin，密码admin。在DHCP的设置中，选择不启用，其余采用默认设置。

3、计算机的设置

综合录井仪中计算机的设置：

DLC计算机上，设置IP：192.168.0.10；

地质监督计算机设置：

选取无线网络的图标，设置IP：192..168.0.101；

4、系统测试

在地质监督计算机上，ping 192.168.0.10，如果ping通表示已建立无线连接。

5、VNC软件的使用

按照安装程序的提示，进行默认安装，采用license.Txt文件中的内容输入注册码，完成安装。将软件安装在DLC计算机上和地质监督的计算机上。DLC计算机上VNC软件的设置如下：双击windows任务栏右下角的VNC SERVER图标；点击Configure按钮，选取授权方式为VNC password方式，点击Configure按钮，设置VNC的访问密码。

在inputs选项中，选择Disabled，如上图所示，确保监督只有观看界面的权利，但是没有对DLC的完全操控权利。地质监督的计算机上利用VNC Viewer连接DLC，已达到访问DLC监控实时参数的目的。只要输入DLC的IP地址及密码，登陆即可。在DLC上运行实时数据和曲线后，地质监督就能同步获取井上的动态了。

三、结束语

利用无线路由器组建无线网络提升了井场视频传输质量和距离，对比VGA线传输画面更加清晰，实时画面更新没有延迟，满足了现场监控的需要。降低了安装视频传输的劳动强度，减少了系统的维护工作量。并且以本案例为基础，可进一步运用无线网络环境，实现语音、视频信号和网络的集成应用，提高现场的网路互联和信息共享，是以后井场网络信息发展的最终方向。

参考文献：

[1]张殿强，李联玮等；地质录井方法与技术；石油工业出版社；2001.8。

[2]齐子元.基于无线网的远程视频智能监控系统[J].计算机工程，2012（05）

论文作者:李鹏

论文发表刊物:《基层建设》2015年29期

论文发表时间:2016/9/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f9a1430c359e7c655bebfccc.html