# 水暖工程施工中常见问题与防控措施论文_ 张戈1,,唐珍2,,李飞3

摘要：随着人们的生活水平的提高，人民生活的质量也有了明显改善。水暖工程包括了给排水工程和采暖通风工程，属于一个单项建筑工程的水暖分部，它包括的系统比较多，所涉及的工序也比较繁杂。水暖工程的施工，几乎触及到建筑物的每一个角落，众多的管道安装在墙壁、管井和吊顶内，如果工程在实施过程中疏忽大意，不进行全程监控，将会影响后来的装修工序，甚至会在工程交付使用后，造成建筑物的“跑、冒、漏、滴”现象，影响整个工程的质量，损害建筑公司的形象。

关键词：水暖工程；安装；问题；防控

引言

水暖施工为建筑工程基础项目，涉及排水、采暖、通风等工程，还要兼顾空调工程、煤气工程、交换工程等内容，工序、环节较多，且在施工过程中与其他项目有交叉现象，操作复杂，技术指标要求较高。虽然有《建筑给排水及采暖工程设计规范》、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》等对水暖安装质量提出规范化要求，但现实施工中水暖项目仍存在部分质量问题，本文就水暖施工的常见问题进行总结分析，并对防控措施进行探讨，以达提升提高水暖施工质量之目的。

1水暖管道施工的发展现状

随着人们生活质量水平的不断提高，人们对采暖的要求也越来越高，水暖因其在能源消耗、供暖效果以及经济安全等方面的优势，在目前的施工和应用过程中倍受青睐。水暖又称地板热辐射采暖技术，其施工是一项既复杂又系统的多项专业交叉进行的模式，在工程项目中应用比较广泛，也是目前较为流行的主要采暖形式之一。

2水暖安装工程概况

最近几年来，随着我国经济的不断告诉发展，我国的城市建设水平也在进一步的提高，建筑工程已成为中国社会发展过程中最重要的环节之一。而且，这种现象与人们的日常生活密切相关。由于我国城镇化的建设进程在不断的加快，人们对所居住的建筑的结构有了新的要求，这就要求建筑结构在保证能够充分的发挥出自身功能和质量的同时，也要具有个性化和自动化的特点。建筑水暖安装工程作为建筑工程施工中最重要的工程措施之一，与建筑结构有很大关系。如果供热工程存在质量问题，将给房屋建设带来非常严重的影响。因此，为了保证建筑能够充分的发挥其功能同时保证建筑的质量，使其具有个性化和自动化的特点，有必要确保相关人员在施工过程中严格控制水暖设施的质量，以有效提高建筑物的质量。此外，有关政府部门也意识到建筑水暖设施对建筑结构工程的重要性，同时颁布了《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》以及《建筑给排水及采暖工程设计规范》及其他相关管理计划。因此，在建筑给水加热装置的过程中，有关人员应严格的按照相应的施工图纸来进行施工，确保施工质量能够符合我国的有关规定，并且相应的优化处理和相应的技术投入，这样，施工人员可以充分掌握供热工程的施工信息，同时也可以保证供热设施的安全。确保水加热质量符合我国有关规定。

3水暖工程施工中防控措施

3.1技术交底与工序流程

水暖管道施工前做好技术交底，施工人员认真分析施工方案和设计图纸，落实国家相关施工标准，项目部门比对水暖、土建、消防等施工图纸，有不合理之处及时与相关部门沟通，确保工序准确流畅。施工过程中遵守准备安装、预制加工、干管安装、立管安装、管道试压顺序，做好施工日志、试验以及相关技术参数的记录，质量管理小组定期检查施工环节并做好记录，对出现的技术难题组织相关技术人员共同攻关，及时处理与改进施工方法，确保水暖施工进度与质量。

3.2严格材料选择

水暖安装管材质量应符合国家标准与施工要求，目前许多管材虽有一定的耐磨与耐腐蚀性，但抗冲击性能较差，修整过程中受冲击可引起破裂。严格检查所用材料与设备，发现不达标的材料与设备及时剔除。非镀锌钢管安装前应清洁、彻底除锈，以防脱落；镀锌钢管不得与黑、白钢管混用。安装过程中采取预防保护措施，合理设计固定支架的位置，螺栓、螺母下加橡胶垫和平垫圈增加密封性能，并即使做好质量检查记录。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.3预留洞口与降噪处理

合理设计、准确测量排水管预留洞口的位置、大小与管道坡度，确保符合图纸设计要求与相关施工规范，安装中做好管口密封，禁止用堵塞等方式简单封口，以防杂物掉入。在雨水立管等使用前应当做通水试验，保证排水管道通畅。合理规划水暖管道安装位置，细化施工人员操作技术，设备安装时做好减震降噪处理等，通过防控措施降低水暖运行过程中噪音出现概率，近年来采用新型芯层螺旋UPVC管取得一定效果，管内壁螺旋状纹路能起到导流作用，使水沿管内壁流动而降低声音，芯层设计对降低噪声也有直接作用。

3.4管道清理与铺设要点

铺设管道前清除阀门杂质与锈迹，确保密封性良好，设置过滤与阀门冲洗装置。管道安装前清理管内杂物，做好封口工作，钢管可用钢板焊接封口，分支管丝堵封闭；铸铁管封口可用水泥砂浆，安装完毕与外线连接冲洗管道；透气管、雨水管、地漏可用水泥砂浆封闭，注意定期检查，以免细碎的建筑垃圾进入管道。穿越楼板的立管设立相应的钢套管或塑料套管，楼板内套管顶部应高出地面20mm，卫生间、厨房内套管顶部高出地面50mm，土建抹地面时填实套管与地面缝隙，或于地面上2cm处设置阻水圈包裹管道，套管与管道间缝隙用阻燃密实材料与防水油膏填实；在采暖、消防等管道水平布置时可设置一定坡度，在最低处进行防水测验，根据结果进行下一步施工。控制预留铺设工程质量，严格按施工方案安装给排水管道，检查口安装防堵装置保障安全运行。

3.5加压试验与防冻保护

水暖管道施工完毕后进行水密性试验与加压试验，清洗工作完成后进行水循环测试与加压试验，检测管道材质、配件等材料强度与安装质量，排查漏水点。管道强度压力一般为设计压力的1.5倍左右，认真记录试验数据，合理设置放水点，功能性测试结束后排空水暖系统内水分，寒冷季节采取适当的防冻保温措施，所选防冻材料注意达标，避免管道内结冰造成开裂。

3.6做好人员、材料、资金计划，动态地控制好施工进度

在拿到图纸后，根据图纸计算出需要的人员数、材料多少、资金需要量，根据定额及施工经验，做好人员及材料进场安排。开始施工后，每天按编制好的施工计划检查施工进度，如果施工慢了，要检查出慢了原因，是那道工艺不科学，还是哪儿窝工了，找到原因后及时整改。如果施工进程快，同样也要找原因，也许是工人没按艺要求做，偷减料造成的，这会影响工程质量，查出原因后，同样也要整改。在施工过程中，要对已定好的计划不断进行动态的修正。

结语

总之，城市化建设进程中，水暖工程作为重要的施工项目，管道安装与施工质量将直接影响人们的生活水平。要求施工单位合理选择管道材料，做好对材料与设备的质量管理，根据施工中可能存在的问题，科学应用管道防腐技术和监测技术，做好工程系统的压力测试，全方位保证工程施工质量，提升施工效率。

参考文献：

[1]张勇.浅析水暖管道施工中的常见问题及对应措施[J/OL].当代化工研究,2019(10):42-43[2019-09-27].

[2]刘广庆.水暖管道腐蚀现象与预防措施[J].科学技术创新,2019(25):140-141.

[3]李庆海.建筑水暖管道安装问题及对策思考[J].城市建设理论研究(电子版),2017(32):158.

[4]刘小平.某工程水暖电安装方法及注意事项分析[J]．门窗，2014，5∶25~29.

[5]魏宇.浅析建筑工程水暖安装出现的问题及对策[J].科技风，2017（09）：147.

论文作者: 张戈1,,唐珍2,,李飞3

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f9c6e943f7f65300c1dba3bc.html