# 地下连续墙施工常见问题及处理方式简析论文_ 赵国兴

摘要：在深基坑支护工程中，地下连续墙是其中常用的一种措施。为了防止基坑塌方，可以先开挖一些分散的槽段，并在其中放置钢筋笼、浇筑混凝土以形成混凝土结构，最后将这些分散的混凝土结构连接起来，即得到地下连续墙。地下连续墙在临时支护设施的同时，还可以作为地下主体结构和防水设施。地下连续墙凭借自身的优点，其施工需要一定的技术，高质、高量、安全地完进行施工一直是技术人员在努力解决的问题。

关键词：地下连续墙；施工；问题

1地下连续墙概念

利用各种挖槽机械，借助于泥浆的护壁作用，在地下挖出窄而深的沟槽，并在其内浇筑适当材料(混凝土)而形成一道具有防渗(水)、挡土和承重功能的地下墙体。

2地下连续墙的特点

2.1地下连续墙的特点

由于地下连续墙对周边结构以及原有管道影响较小、施工过程不产生明显噪音污染等优点，地下连续墙在基坑工程方面得到良好的应用。当需要在市区或者土质较差的地区进行基坑工程施工时，地下连续墙的优点可以得到很好的体现。

2.2地下连续墙的优点

地下连续墙对土质要求较低，在大多数土质中都可以应用。甚至在某些较恶劣的情况下，除了地下连续墙外几乎没有第二种更加有效的支护措施。地下连续墙尤其适用于市区等人口和建筑密集的地区。首先地下连续墙施工过程不产生明显噪音污染。另外，地下连续墙凭借自身刚度大的优点，能在土方开挖过程中不明显影响周边土体，周边原有结构不会因为四周进行地下连续墙施工而受影响。通过改进地下连续墙墙体的接头形式以及响应的施工方法，地下连续墙可以具有良好的抗渗性能，可作为下部防渗结构。在作为地下主体结构的同时还可作为临时支护设施。连续墙刚度较大，强度较高，在注意保证构造细节措施后，可以作为地下的主体结构部分或基础，同时还能用于基坑边坡的临时支护设施，这样可以减少工程造价获得更好的经济效益。地下连续墙的施工周期短，速度快。地下连续墙采用逆作法进行施工，当地下室的顶板施工完毕之后，地下与地上的的施工可同时进行，改变了传统的先进行地下部分后进行地上部分的施工顺序，可明显缩短工期提高施工效率。

2.3地下连续墙的局限性

如果不采取其它措施，地下连续墙不能应用于地下水位较高的且地质条件较差的情况。当地质情况较复杂或施工操作不当时，槽壁坍塌还有不规则超挖出现概率较高。地下连续墙的表面一般比较粗糙，当对其表面有特殊要求时平整工作会消耗工期以及资源。如果地下连续墙不是用于深基坑，并且仅把其用于基坑支护而不作为结构的一部分，经济性将大打折扣，此时可考虑其他支护方式。地下连续墙的施工过程要求具有一定专业水平和配置特定机械。

3地下连续墙施工中常见问题

3.1导墙变形与损坏

液压抓斗在施工过程中，随着其进入导墙，抓斗逐步产生倾斜现象，从而使得导墙板逐步转向悬空状态，而整体系统无法纠正这种位置偏差，导致槽孔发生倾斜情况;抓斗也会由于在导墙内无法通畅进行，对导墙产生破坏。该种现象主要是由于导墙混凝土浇筑时，支护处理存在问题所造成的，或者是导墙强度不足、导墙外侧遭受较大作用力所形成的。

3.2槽孔坍塌

槽孔坍塌原因主要是地层结构不稳定。在马来西亚大马城南站施工过程中，常见砂层地质，容易出现槽孔坍塌情况。槽孔坍塌主要是成槽时发生的，一般表现为槽孔深度、液面等出现异常冒泡等。另外，在掘进作业中，掘进速度控制不到位、泥浆质量控制及模内浆量等也是造成坍塌的关键因素。由于钢筋笼制作不规则，下放安装过程中，钢筋笼与槽壁接触也容易引起槽孔坍塌。

3.3卡斗

抓斗体在槽孔施工时，常常在肩部卡入或槽孔出现缩孔现象，使得抓斗体无法在槽孔顺利提出，主要是由槽孔倾斜、存在杂物等因素造成的。槽孔产生偏斜或槽孔内掉入异物，正好落在抓斗体和槽壁之间，导致槽孔缩径纠偏系统失效。

3.4埋斗

槽壁坍塌使得渣土填埋了抓斗体与槽壁之间的间隙，使得抓斗体与槽孔紧密接触，无法顺利提出，这种现象主要是地质不稳定造成的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.5端头模板卡板

端头模板主要用于变形缝施工当中，由于卡在槽孔中间，若端头模板本身不直、接头不平顺、表面凹凸不平、安装不规范以及混凝土绕流包裹模板等都是造成端头模板卡板的原因。

3.6槽段接头渗水漏水

基坑开挖后，可能在槽段接头处出现渗水、漏水或涌水现象，主要原因有接头不清洁，造成夹渣；止水条安装不规范或止水条脱落、破损；混凝土灌注在接头处离析不饱满。

4地下连续墙施工中常见问题的处理

4.1导墙变形与损坏处理

导墙是地连墙施工精确的首要条件，整个过程中要保证钢筋笼强度。导墙宽度应大于地下连续墙设计宽度的40～60mm。在导墙施工过程中，应该采取必要支护体系，在导墙内侧放置支撑木，支撑木之间距离在1m左右。灌注之前，要保证端头模板稳固性，采取两侧同时灌注方式，降低导墙变形概率；如果大型机械设备在槽段活动时，应该铺设钢板，避免大型设备对槽孔造成挤压与损坏。

4.2槽孔坍塌处理

地下连续墙施工面临着较为复杂的地形地质结构，一旦在不稳定地层中开展施工作业时，需要采用平挖法进行施工，科学控制挖掘速度，避免速度过快对地层造成不利影响，尤其是造成槽孔的坍塌现象；如果地层不稳定，需要提高泥浆配比，大马城南站施工时，砂层配比为1.06～1.08；透水性较好土层，要用粘度较好的泥浆配合施工。施工中，还要充分考虑地下水因素，避免发生涌水等现象造成槽孔坍塌；钢筋笼放置时，要避免钢筋笼与槽壁接触，保证钢筋笼放置位置准确性。

4.3卡斗处理

成槽施工过程中，相关施工人员要注意对成槽曲线变化情况监测，一旦发现槽孔存在倾斜现象，就需要采取必要纠偏处理，使得成槽过程保持垂直性。一旦抓斗体存在卡斗现象，常用的卡斗处理方法有以下几种：第一，采用纠偏系统与开闭斗等相关动作来保证抓斗体晃动，从而顺利顶出抓斗体；第二，用冲击锤进行冲击；第三，通过定点爆破的方式处理，该方式需要符合当地法律法规及爆炸品管理、使用规定，严格控制；第四，不断优化纠偏系统。

4.4埋斗处理

埋斗现象一旦发生，操作人员务必在保证人员及设备安全情况下采取相应处理措施。相关施工人员要首先进行泥浆置换，严禁泥浆中出现渣土沉积现象，避免抓斗体与槽壁之间间隙被泥土填埋。一般情况下，可以使用高强度钢板制作锚钩形式打捞钩，将其与钢丝绳紧密连接；随后，将锚钩放置于槽内部抓斗体所在的打捞区域内；相关人员在上方进行来回的拖拉操作，直至打捞钩可以与打捞环实现连接。在此情况下，将钢丝绳固定于拔管机，利用其力量提出抓斗。

4.5端头模板卡板处理

为保证端头模板表面垂直及顺滑，安装前先在端头模板上刷上隔离剂，并且两侧杜绝生拉硬撬。

4.6槽段接头渗水漏水

根据漏水不同程度，轻微渗水，可用修补砂浆修补；如果渗水严重，需用软管引流，将软管四周用化学浆灌注封堵；最后将软管口堵住。如果场地允许，也可以通过高压旋喷、地质注浆等方式进行封堵。

5结束语

总之，城市地下空间的不断开发利用，深基坑支护工程越来越多，地下连续墙以其施工震动小，噪声低，墙体刚度大，防渗性能好，对周围环境扰动小，可组成有很大承载力的任意多边形且使用地层范围广等诸多优点，受到城市建筑的青睐，正成为城市深基坑支护的主流。

参考文献

[1]梁晨.地下连续墙施工技术应用研究[D].河北工业大学工程，2017.

[2]吴祥祖，朱小龙，王慧康.地下连续墙施工中常见问题及控制措施[J].施工技术，2015，34(6).

[3]罗会良，张伟荣.浅谈地下连续墙施工问题的处理[J].湖南有色金属，2015，21(2).

论文作者: 赵国兴

论文发表刊物:《城镇建设》2019年24期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/f9d4d16f5ce5b51b5cd680ac.html