# 房屋建筑施工中地基基础工程的施工技术处理措施论文_王成芹

枣庄市台儿庄区建筑工程总公司 山东枣庄 277400

摘要：地基基础工程施工技术要点是确保地基工程建设质量的关键，从地基建设的生命周期来看，地基建设主要包括环境勘探、建筑设计、材料采购、实际施工和施工检验，在此过程中运用施工技术，能够较好地预控各类施工风险，避免建筑沉降、倾斜、开裂，充分发挥地基工程的价值，基于此，该文首先总结地基工程施工技术要点，随后就如何运用进行具体探讨

关键词：房屋建筑；地基基础；施工技术；措施

1加强对房屋建筑地基基础性工程技术研究的重要意义

众所周知，地基基础性工程是确保房屋建筑安全、稳定的基础性施工，如果地基结构不稳定，就会给房屋建筑埋下重大的安全隐患，甚至是引发安全事故，后果不可想象。因此，为了确保房屋地基结构能够安全稳定，降低房屋建筑结构失稳现象发生的几率，相关施工人员就必须加强对地基基础性工程技术的研究，通过对地基基础性工程技术的研究，不仅可以使施工人员了解掌握施工地区的地质条件，从而更好的运用地基基础性施工技术，还可以保证房屋建筑在施工完成投入使用后，各项功能都能够充分发挥。由此可见，随着社会不断发展，为了给人们提供一个更加安全可靠、稳定舒适的生活空间，就必须加强对房屋建筑地基基础性工程技术的研究。

2房屋建筑地基基础工程具有的特点

房屋建筑地基基础性工程在施工过程中具有以下几方面特点：首先，复杂性。房屋建筑地基施工，绝大部分施工程序都属于地下施工，而且我国幅员辽阔，不同地区地质结构存在明显差异。因此，为了确保房屋建筑地基结构能够安全稳定，就必须针对不同的地质结构，使用不同的施工技术，所以说，地基基础工程具有复杂性特点；其次，严重性。在房屋建筑中，地基结构是房屋建筑承载效果的核心。如果在进行地基施工中，施工质量得不到保障，就会使房屋建筑稳定性下降，从而给房屋日后使用埋下安全隐患，甚至是造成严重的人员伤亡和经济财产损失；最后，隐蔽性。由于房屋建筑地基施工属于地下施工，而且施工工序较多，非常容易出现施工工序被覆盖、工序颠倒等情况，因此，为了确保地基施工能够符合设计要求，必须加强对地基施工流程的监督，只有这样，才能确保房屋建筑能够安全、顺利的投入使用。

3地基基础处理的相关技术与方法

3.1搅拌处理方法

在处理黏性大的松软土质的地基基础时，可以采用搅拌处理方式，通过一定剂料的应用，利用结合反应，从而使得地基强度得到提升。除此之外，在搅拌过程之中可以添加适量的水泥等材料，从而形成硬质的土层，在搅拌过程之中进行混合配料的添加，从而起到提高地基基础承载能力的作用。这种地基基础处理技术的效果非常显著，且不会产生不良影响。

3.2换填垫层处理技术

针对地质松软且浅层的不均匀地基结构的处理，最好可以采用换填技术。该处理技术的工作原理是通过换填砂石等材料，从而促进地基整体承载能力的提升。在换填过程之中对土质回填碾压问题要加以重视，从而为地基基础处理质量提供重要保障。

3.3强夯处理技术

强夯处理技术的工作原理是通过机械化设备的应用对

地基进行强夯与挤压等操作，从而使得地基更加的牢固与坚实。通常来说，地质层面是碎石与粉土等的地基，可以采用强夯处理技术。在应用这一技术进行地基基础处理过程之中，务必要结合地基基础的实际情况，准确把握强夯的落点、落下距离以及击打次数等，既不可以过度，也不可以过轻，对于地基基础的强夯要结合实际情况进行，从而为地基基础处理的质量提供重要保障。

3.4高压喷射处理方法

高压喷射处理技术的工作原理是利用高压喷砂泵来喷射浆体，实现地基土质和浆液的充分混合。经过一段时间之后，混合体会硬化成为加固体，从而使地基的荷载承受力得到提升。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除了上述的几种常见的地基基础处理技术之外，还有灌浆处理技术以及砂石成桩技术等。因此，施工单位要根据地基基础的实际情况，合理采用地基基础处理技术，从而提升地基基础的荷载承受力，为地基基础处理质量与效果提供重要保障。

4现代房屋建筑地基基础工程施工技术的应用要点

4.1施工现场的准备工作必须要做好

在进行现代房屋与建筑的地基基础工程的施工前期施工现场的准备工作非常重要，一方面要对施工地质情况做一个充分的勘察，并以数字的形式进行勘察结果的统计，给施工的各方面设计提供有效的依据；另一方面要对施工现场做好清洁工作，保证没有废弃杂物的存在，而且能够采取相应的措施进行地表平整度的处理，保证其平整度能够满足工程施工的要求；此外对于施工现场原有的设施以及建筑结构要有清楚的掌握，避免在施工过程中因各种建筑结构或者电线电杆等因素给工程进展造成阻碍。

4.2施工现场的放线定位要做到足够精准

在进行施工现场的放线定位施工时需要严格的按照施工设计图纸的相关规定来进行，采用施工方格网的方式来进行控制线的制定，从而保证相关的位置和尺寸能够满足工程施工的要求标准。在初步的定位工作完成以后还要进行形影的复核工作，从而有效提高桩位作业的质量，避免因桩位的误差导致工程质量问题或者给后期工程施工造成影响等。对于水准点的确定也应该严格的按照相关设计图纸的参数进行，与此同时在施工的过程中还要对实际的数据进行详细的记录。

4.3增强地基土的抗剪强度

在现代房屋建筑地基基础工程的施工过程中有效的增强地基土的抗剪强度对提高工程的质量具有很重要的意义，所谓的抗剪强度就是在施工过程中能够有效的抵抗剪切力的能力，在进行房屋地基基础工程的施工中因地基土质的不同所以施工建设结构的抗剪能力也就有很大的不同，但是无论是什么情况的地基土其本身的抗剪能力都是有限的，一旦超出其所能承受的荷载就会对房屋建筑的地基造成一定的影响，导致出现不同程度的问题影响建筑物的安全。所以在进行现代房屋建筑地基基础工程的施工时相关的施工人员应该在各个施工环节都加强对地基土抗剪能力的重视，通过各种手段来有效的提高地基土的抗剪能力，从而有效的提高房屋建筑的质量和安全性。

4.4减缓地基压缩影响

通过对现代房屋建筑地基基础工程的压缩性影响因素的研究分析可以看到，通常情况下都是与现代房屋建筑本身的荷载力以及地基填土的荷载力和地基周围环境中的结构等因素有着很大的关系，所以在进行现代房屋建筑地基基础工程的施工中，相关的施工技术人员应该在进行地基土环境压缩模量的判断过程中重点考察地基压缩性，从而采取相应的措施有效的控制地基结构发生沉降的问题，才能最大程度的保障现代房屋建筑的工程质量。

结束语：总之，在建筑施工项目中，地基基础就是整个建筑项目的基础，可以提高建筑物的稳定性和安全性。在施工过程中，管理人员必须根据设计图和实际情况，选择最合适的桩基方法，降低成本，满足人们的环保要求，并在现场制定最适合实际环境的施工方法。在确保桩基基础施工技术的顺利实施的同时，必须采取适当的计划措施以确保施工人员的人身安全，最后必须建成满足规定要求的地基基础，为施工项目打下坚实的基础。会更便于建设项目后续工作的进行。

参考文献：

[1]马志峰.房屋建筑地基基础工程施工技术要点分析[J].科学技术创新，2019（16）：155-156.

[2]熊培涛.房屋建筑地基基础工程施工技术要点[J].技术与市场，2019，26（02）：146+148.

[3]袁欣.房屋建筑施工中地基基础工程的施工技术处理措施[J].科技视界，2018（21）：199-200.

[4]韩新利.现代房屋建筑地基基础工程施工技术探究[J].山西建筑，2012，38（25）：93-94.

[5]杨舟海.现代房屋建筑地基基础工程施工技术[J].价值工程，2012，31（22）：108-109.

论文作者:王成芹

论文发表刊物:《基层建设》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fa1d784390091de3f99e059a.html