# 龙门吊安全滑触线设计选型与安装技术研究论文_胡鹏,

摘 要：安全滑触线设计选型与安装施工技术，施工方便，安全可靠，工艺先进，解决了安全滑触线合理选型、使用传统电缆线存在安全隐患和维护费用高的问题，保证工程质量和施工安全。安全滑触线，配件价格便宜，维护方便、费用低，经济效益好。安全滑触线安装在地沟内，节省空间，方便施工；同一轨道上多台龙门吊运行可以共用一组滑触线，施工文明有序。

该技术与传统施工技术相比，操作简便，节约了资源，降低了成本，提高了工程质量和施工技术水平，保证了施工安全。经过实践应用，取得了较好的经济、社会和环保效益。

关键词：移动设备 滑触线 安全

Summary：The design, type selection and installation and construction technology of safety sliding contact line are convenient, safe and reliable, and advanced in technology. The problems of reasonable selection of safety sliding contact line, hidden safety hazards and high maintenance cost in using traditional cable line are solved, and the quality of project and construction safety are guaranteed. Safe sliding contact wire, cheap accessories, convenient maintenance, low cost, good economic benefits. The safety sliding contact wire is installed in the trench, which saves space and facilitates construction. A group of sliding contact wires can be shared by several gantry cranes running on the same track, and the construction is civilized and orderly.

Compared with the traditional construction technology, this technology is easy to operate, saves resources, reduces costs, improves the quality of the project and the construction technology level, and ensures the construction safety. Through practical application, good economic, social and environmental benefits have been achieved.

Key words: mobile devices, sliding wires, security.

1.前言

由于龙门吊在制梁场内使用频繁，目前使用的传统卷线筒式电缆线磨损较快，经常出现破损、挂断电缆线等安全隐患，且使用过程中需要每台龙门吊都要配电缆线，使用电缆线较多，多台龙门吊在同一轨道上作业时电缆线较乱，导致电缆线经常需要维修，后期维护费用较高。长益高速公路扩容工程6标预制梁共1265片，针对该工程施工工期短、质量要求高，本着技术创新的理念，开发了一套龙门吊安全滑触线设计选型与安装施工技术。

2.技术原理

移动设备由于移动，需要不断地变换位置，在每一个不同的位置上，移动设备又要随时能获得动力电源，否则就无法继续移动。沿着移动设备的运行轨道平行敷设若干条导体，接通电源。在移动的设备上，又安装上可以从导体上取电的集电器。这样，当设备移动时集电器同设备同步运行，并随时从导体上取得电源提供给设备，以使设备可继续移动。

2.1操作要点

2.1.1、施工准备

1）做好设备硬件和出厂验收附带技术文件的检查和验收；

2）准备好施工材料、机具和安全防护用品；

3）根据地形绘制安装示意图。

2.1.2安全滑触线选型

1）环境要求

选用的滑触线要符合使用环境条件要求，包括：环境温度、大气条件、污染等级、振动与冲击等。

2）机械强度要求

滑触线的截面选择要满足机械强度的要求。

3）允许载流量要求

选用滑触线的允许载流量应大于计算负荷电流。

安全滑触线的允许载流量由厂家提供的载流量曲线上查得。

采用综合系数法确定的计算功率Pc（kW）和计算电流Ic（A）可按照下列公式计算：

或

式中：Kz—综合系数，其值见表1；

K′z—与综合系数相对应的电流系数（Ur=380V，cosψ=0.5），其值见表1；

PΣ—连接在滑触线上的电动机，在额定负载持续率下的总功率，kW，不包括副钩电动机功率；

Ur—电动机的额定电压，V；

cosψ—功率因数，一般取0.5。

不同负载持续率下，综合系数、电流系数详见下表。

表1：不同负载率时的系数取值

4）降低电压损失

电压降计算公式：

式中：Ijf—滑触线上的尖峰电流，A；

Z—滑触线上的单位长度阻抗，Ω/m（阻抗值可查相关产品样本获得）；

l—滑触线的计算长度，m。

尖峰电流 Ijf可通过下式计算获得：

Ijf=Ic+（Kst-Kz）Ir·max

式中：Ic—计算电流，A；

Ir·max—最大一台电动机的额定电流，A；

Kz—综合系数，其值见表1；

Kst—最大一台电动机的起动电流倍数，绕线转子电动机取2，笼型电动机按产品样本。

滑触线的计算长度与供电方案、吊车台数有关。确定供电方案后，最终确定滑触线的计算长度，还要看滑触线为几台吊机供电：1台吊机，滑触线计算长度乘1；2台吊机，滑触线计算长度乘0.8；3台吊机，滑触线计算长度乘0.7。

当电压降超过标准时，除选用较大一级截面导管外，可采用不同供电方式以改变计算长度l。

图1：供电方式

2.2伸缩缝设置

伸缩缝装置是金属导体处于不同温度下的一种温度补偿装置。安全滑触线长度超过100m以上应设置伸缩缝装置。考虑伸缩缝数量时，应考虑滑触线安装时的环境温度与电流发热的温升等条件。

在导管连接处的相邻导管间交错留有间隙，供热膨胀补偿延伸之用，补偿点两端应固定悬吊，其余浮动悬吊。每段导管的补偿间隙如下：

表2：热膨胀补偿表

补偿段确定：总长度超过100m的供电安全滑触线，考虑到整条管路的热膨胀变化，采用固定悬吊与浮动悬吊两种方式：两固定悬吊之间，称为补偿段，根据全年温差，确定补偿两侧固定悬吊的最大间距Lmax，一般不少于12cm，固定悬吊配置见下图：

图2：直线悬吊

2.3安全滑触线安装

2.3.1安装扁钢支架

用焊接的方式按标准1.2m的间距把扁钢支架固定在道轨垫板上。必须保证支架在整个线上的平直，支架伸出一致，支架平行不能歪斜。一般管式滑触线中心距道轨中心为300mm为宜。

2.3.2安装提挂夹

将提挂夹按间距套装在滑触线上，旋转固定螺母，此时螺母不要旋转太紧，待安装到位调平后再旋紧。

2.3.3安装滑触线

将套好提挂夹的滑触线安装在扁钢支架上，旋上螺母，用连接螺栓将相邻的两根滑触线连接好，连接处要平滑、无台阶，间隙小于0.5mm。

装上接头护套，依次装好全部滑触线，调整好提挂夹螺栓，使每根滑触线与龙门吊轨道的相对位置平整、水平、垂直误差在全长上不大于10mm，拧紧紧固螺栓，以保证集电器的运行畅通。

2.3.4安装进线盒

按照预先设计好的输电位置安装进线盒，一定要旋紧，再装上护罩。

2.3.5安装固定夹

按设计方案安装固定夹。

2.3.6安装端盖

在滑触线的两头安装端盖，在吊挂前先装上。

2.3.7滑触线检查

整条滑触线安装好后要认真检查滑触线是否平直，间距是否一致，提挂夹是否旋紧，接头处是否平滑。

2.3.8安装集电器

将集电器推入滑触线内检查集电器与导线接触是否良好，运行是否通畅，否则要进行调整。

将拨叉插入集电器腰部，并将拨叉焊牢在龙门吊适当部位。

2.3.9接电缆线

集电器的电缆线用电设备的电缆线接好，在接线前按常规检查电机的各项绝缘是否符合要求，若出现异常要检修或更换。

2.3.10接电源

管式安全滑触线供电进线有两种方式，中间进线时先将滑触线导体连接件组装拧紧螺栓，再将电源相应型号的接线端子拧紧。端部进线是将电源接线端子组装在滑触线端部导体上，然后装上进线盒。

2.3.11通电试车

先将接触线参数如电压、电流等进行复核，确认无误后方可通电。空载试车，往复运行几个来回，若无异常即可投入负荷试车，观察电压、电流是否正常，若有异常要立即停车，切断电源，进行检查，故障排除后再投入运行。

3.质量保证措施

安装前检查导管外观有无破裂、扭曲变形，导管内导轨接头是否平直光滑；导电器应灵活自如的通过导管；导电器内电刷应伸缩自如，完整且有一定弹性。为减少吊机供电线路的电压损失，应采用绝缘式安全滑触线，还应根据具体情况采取下列措施：

1)电源线尽量接至滑触线的中部（一点供电时）；

2)适当增大滑触线截面或增设辅助导线；

3)增加滑触线供电点或分段供电；

4)增大电源线截面。

4.结语

安全滑触线选型与安装施工技术，丰富了龙门吊运行线路供电的技术手段，解决了安全滑触线合理选型、使用传统电缆线存在安全隐患和维护费用高的问题，保证工程质量和施工安全。

安全滑触线选型与安装施工技术，遵循节能环保的理念，提高工效，具有良好的社会、环保效益。

以本项目为例，采用该技术仅材料费一项可节省19万元/年，使用安全，维护成本低，节约资源和成本，产生了较好的经济效益和社会效益。

参考文献

[1] 张凤杰. 安全滑触线的优化设计.2014.9铁道建筑技术；

[2] 黄 容. 起重机安全滑触线设计选型.2014.1.工程设计与研究；

[3] 杨 杰. 1200t桥式起重机的安全滑触线.2004.8.起重运输机械。

论文作者:胡鹏,

论文发表刊物:《建筑实践》2020年01期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fa212296fd8cf3e4153784a8.html