# 低空数码航空摄影测量在土地整理中的应用实践探究论文_项忠夫

摘要：土地整理测绘属于一种基础性的工作，是获取和表达土地整理项目具体位置、形状等多种信息的关键环节。土地整理数据信息获取的途径包含着多种，比如开展社会调查、进行现场勘查等，本文基于低空数码航空摄影测量在土地整理中的应用实践探究展开论述。

关键词：低空数码航空摄影测量；土地整理中；应用实践探究

引言

随着社会和经济的不断发展，我国的国民经济水平也在不断提高，因此土地资源的需求供给必须更加严格，对土地开发和整理的要求也更加严格。现代测绘技术的应用可以为土地开发整理工作提供更全面、更准确的数据，近年来我国可用的土地资源不断减少，在这种情况下，必须加强土地整理工作，以提高土地资源的利用率。土地测量可以为土地整理工作提供有效的资料和技术支持，通过合理的测量工作提高土地整理工作的效率，为未来的土地规划奠定良好的基础。

1土地整理工程测量的工作内容

土地整理工作涉及到土地的分类及用途，因此笔者认为土地整理工作主要分为以下几个方面：调整农业用地的范围，对于荒废的土地国土部门可以进行回收，并依据地方土地政策进行科学划分；强化土壤结构，因土地功能各异，在土地整理上要注意改良土壤结构；科学地对道路用地、林业用地、建筑用地等进行统一规划和建设，促进土地利用的可持续发展；统一规划农业用地和荒地，由政府牵头做好农作物与植被的耕种，实现土地利用的最大化；区分城市用的边界，做好地籍测量和区域性土地管理；改善生态环境，避免土地资源遭到破坏。

2土地整理工程的类型

在土地适用过程中，正确测量土地的各个界限，确认并公布相关资料就是土地整理技术。在项目项目的土地整理和土地应用中，应在工程开始前应用测绘技术测量工程实施区，具体测量不同的土地形式。土地整理工作在项目进行期间和项目结束后，仍需要使用测量和映射技术来显示项目实施结果，并提交相关部门的测量和映射结果。现代测绘技术可以充分利用方便准确的展览项目的变化情况，同时为土地的不同时期变化提供准确有效的存档内容。(1)城市土地整理，城市土地主要包括民用建筑用地和郊外工业用地。与农村用地相比，城市的土地资源更加不足。但是很多城市的边界都有象征性的天然产物、山和遗址。因此，通过合理划分城市之间的边界来执行土地整理工作，必须有效地划分城市与城市之间的边界区域，确保原始边界区域不变，同时进一步扩大居住建筑场地以满足更多城市居民的居住需求。(2)根据农田整理、我国基本国政和土地管理法相关规定，目前我国更加关注农村土地资源管理。通过执行土地整理和土地测量工作，政府部门能够合理分配土地资源，并为土地整理决策提供强大的技术支持。因此，我国的土地资源管理人员应该利用土地整理地理特性指标、需要整理的土地利用类型指标、土地整理利用方法指标、土地整理模式指标来衡量土地资源利用情况。

3机航空摄影测量推实质

航空摄影测量技术从本质上是利用飞行器测量需要的影像信息。当前航空摄影测量主要利用无人机进行航空拍摄，达到全面反馈工程信息的效果。航空摄影测绘将计算机设备放置在无人机的机身内，然后对拍摄设备进行自动化控制，这样可以提高无人拍摄的质量，并且由地面对传回的数据进行实时的处置。运用该技术方法可以提高测绘的准确性，达到全面有序进行工程测绘的目标。

4低空数码航空摄影测量在土地整理中的应用步骤

4.1采集资料

随着建筑工作的扩大，土地整理难度提高了。按照传统的衡量标准继续会增加收集信息所需的时间，降低数据收集的完成度，从而无法为后续清理提供良好的基础。低空数码航拍测量技术的应用，可以提高实际数据采集效率，减少技术人员工作总量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆通过应用此技术，您可以完整地记录目标区域，提高数据信息收集的完整性，从而为土地整理过程提供科学数据支持。采集资料是土地整理过程中非常基本的部分，但是其施工质量会直接影响土地整理质量。在特定工作流程中，技术人员应重点关注以下内容:首先，确定该区域的红线范围。红线范围表示测量区域的边界位置，所有测量数据信息必须在红线范围内，以避免因超出边界的测量而引起的数据混淆。第二，绘制测量区的土地状态，通常维持现状图的图面比率保持在1: 10000，以满足实际需求。第三，在测量之前，必须使用GPS预先确定测量控制点，并根据区域范围选择相应数量的标准控制点，以绘制空间正交坐标系，从而提高其他测量数据的精度。

4.2规划测量区域

为了提高航空测量的整体质量，应当在测量前进行必要的规划，操作人员应当根据已经掌握的资料对测量区域进行划分，明确测量区域的基本情况，找出测量的重点，对测量工作尽可能细致的划分，以免出现测量不准确的问题。测量时还要找出不合理的地方，保证测量与实地情况相匹配。在测量时还要避免出现无人机拍摄不到的情景，注重消除测量遗漏等问题的出现。因此，对测量区域的固形状进行分析，划分具体的测量矩形或方形，这样才能提高测量操作的效率。

4.3内业立体采集

对于内部三维收集，必须使用相应的软件来确保流程顺利进行，通常可以使用相关软件来测量目标区域。在具体的操作过程中，您需要重点了解以下内容:首先，在利用比例尺表示相关元素内容时，必须事先确定中心位置位置，并提高特征表示的合理性。第二，如果在收集过程中发现指向基点的图片，则必须调整测量角度，在相邻路线上重新记录相应的位置数据，并提高信息收集的完整性。第三，对于在评级过程中发现的阴影位置，企业必须通过人员委托来执行人工评级，并提高数据收集的效率。

4.4建立测量控制网

为了提高测量区域控制有效性，还要建立立体测量控制网，在测量区域设置一定数量的控制点，重点应当建立三空中的三角平差测量网。应当在该测量网中掌握已知控制点，在实地测量时采用空三加密或者直接测量的方式，这样才能达到定向测量的效果，保证平面控制点测量的有效性和高程，以便后期进行有效控制加密。应当计算测图需要的大量控制点，实现像片外方位元素的充分测量。还可以采用4D技术，为产品定向控制和像片的定向参数提供一系列的坐标系统，做到在模型中进行地面点的坐标计算，达到全面深化进行系统化测量的目标。

结束语

随着市场经济的快速发展，社会对土地资源的需求逐年增加，科学地测量和规划土地资源成为缓解土地资源稀缺性和紧张性的重要方法。新时期土地整理工程测量成为土地资源管理的主要方向，在土地使用前做好土地使用面积计算，检查土地结构，规划土地使用功能，协调人与土地的关系，提高土地比率和生产率，改善和保护土地使用过程中周围的生态环境，促进土地资源的科学利用和可持续发展，同时以现阶段土地整理项目的主要目标加强低空数码摄影测量技术的应用。

参考文献

[1]余飞燕,吴崇贵.无人机航空摄影测量技术在梅子村土地开发整理中的应用[J].西部资源,2019(05):131-132.

[2]王燕军.土地整理工程测量工作的分析与探讨[J].产业创新研究,2018(11):125-126.

[3]彭嘉杰.土地整理测量中应该注意的几个问题[J].科技风,2018(10):155.

[4]林翔.低空数码航空摄影测量在大比例尺地形图测绘中的应用[J].科技创新导报,2011(17):142.

[5]万仕平,王洪生,罗沅.浅谈低空数码航空摄影在线路测量中的应用[J].天然气与石油,2008(04):61-64+74.

论文作者:项忠夫

论文发表刊物:《建筑实践》2019年第23期

论文发表时间:2020/4/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fa223b8b653c3f8091f2ee3a.html