# 建筑电气强电施工工程管理策略研究论文_吴泽刚

摘要：在建筑电气工程施工过程中，电气安装是非常重要的一个环节，然而强电施工又是电气安装中重中之重。要想在施工过程中避免较大质量问题，施工企业就要在实际的施工过程中做好相应的准备工作，进而促进电气工程可以健康顺利的向前发展。为此，本文对其建筑电气强电施工工程管理策略进行分析具有现实性意义。

关键词：建筑；电气施工；强电施工；管理策略

1建筑电气工程中强电施工的主要技术内容

1.1管道安装与预埋

1.1.1管道预埋

在强电施工中，电缆线的分布量较大，要想保证强电施工安全，就需要对各类电线进行有效梳理，使其整齐排列在电线管道中。在此之前，应根据强电施工的设计方案，做好电线管道的预埋工作。此时，需要与土木工程建立良好的合作关系，要求做到对管道位置的合理确认，确保在施工完成后，电线管道可以与外部的连接管直接相连。

1.1.2管道安装

在强电施工中，考虑到管道所处的区域具有较强的腐蚀性，应优先选取PVC管作为电线管道的施工材料。虽然与钢管材料相比，存在易变形和老化速度快的缺陷，但其耐腐蚀性较强，适用于腐蚀性较大的管道安装区域内。对于管道的合理选择，可以有效延长管道寿命，进行PVC管道铺设时，应合理设计管道铺设的路线，尽量缩短铺设距离，同时减少弯头数量，为后期的穿线工作提供便利。管道安装完成后，应做好管道加固操作，采取绑扎的方式，提升管道的稳固性。此外，进行分线盒管理时，应确保每个孔中的数量为单一数量，并且连接区域利用锁扣锁住。

1.2管道穿线

在管道铺设完成后，应做好管道内异物的清除工作，并且使用布料吸收管道内中的污水，待管道全部清除干净后，可在管道中均匀洒入滑石粉，用于提升管壁的润滑度，以免在穿线操作时，电线与管道内壁发生较大的摩擦，影响电线穿入速度，也可以有效避免管壁摩擦对电线的破坏影响。在管道穿线操作时，可直接反映出强电施工的质量。上述处理工作全部完成后，便可利用引线分别将电线穿入管道，电线穿入时，应根据线路颜色做好区分，确保电线配置的合理性，保障强电施工安全。

1.3电缆敷设施工

为了确保电缆敷设的质量，应在前期做好充足的准备工作。主要内容包括，合理选择电缆线，结合电气施工方案和相关的规定选择电缆线路的型号与规格，使其与实际电气工程的施工要求相符。同时，做好电缆线的质量检查工作，电缆线表面不得存在任何的损坏现象，以免在使用中威胁电气工程安全。在电缆线规划得到初步确认后，便可结合实际的施工环境对电缆线的有效使用期限做出评估，并且做好记录，为后期的电气工程养护工作提供准确的信息参考。具体施工时，应注意，不得出现电缆线交叉排列的问题，在特殊的情况下，无法避免交叉敷设问题时，应做好相关的保护措施，并且对交叉区域做出标记。

2建筑电气强电施工工程管理策略

2.1强化施工工艺的技术管理

以预埋预留钢管暗配施工为例，在环境相对恶劣的施工条件下，例如灰尘较多、潮湿环境之下，便需要对管线进行有效的施工管理，需要高度重视电线管理以及接口的密封性处理，同时对线路进行相应的保护，管口的外表距离应当控制在50mm。如果需要应用电线管道，则应当尽可能不接触其他的设备，在施工中如果存在不可控的问题则应当做好相应的预防工作，对盒和连接管进行焊接处理，确保管口和管道相对应，确保无施工纰漏。另外，在施工期间需要高度重视孔内线管的长度，在施工后必须做好相应的管理处理，确保其在3~5mm以内。焊接位置的连接管和盒外壁的连接位置方面，焊接的角焊接长度应当维持在管外壁周长1/3左右。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.2提高施工内部环境控制

针对企业的管理工作而言，做好内部管理是提高电气强电施工技术水平的关键，同时也是提高施工管理工作水平的重点。在内部管理过程中，需要做好组织部门的责任划分管理，并根据部门之间的设置、人员之间的分配以及岗位职责的划分等途径实现内部控制以及监督管理工作。并做好相互约束性的内部管理工作。伴随着企业管理工作的持续性发展，在强电施工项目管理工作中也需要充分应用信息化技术水平，做好对于员工基础价值理念、安全施工意识以及工作态度等多方面的工作改进，同时需要做好信息化方面的制度建设与落实，高度重视企业员工的内部工作意识、思想水平的维护。在施工期间应当做好时间设计以及施工方案的针对性改进和探索，因为我国目前关于强点施工的设计并没有统一性的要求，所以在具体施工中需要根据实际情况针对调整，做好施工成本与施工经济效益、施工质量等多方面的平衡；需要做好全程化的施工质量控制管理，在施工期间需要严格落实施工组织相关方案，并在施工之前通过专业人员做好地质资料以及施工设计图纸、施工现场周边环境等多方面的控制，同时需要高度重视施工图纸的审核，做好多主体的评价，尤其是引入专家评审的方式确保施工方案的合理性，提高整体施工技术水平。

2.3提高施工团队施工综合水平

伴随着建筑经济的持续发展，关于电气强电施工技术水平的要求也在随之提升，强点施工期间施工技术水平的持续性提升，工程质量等相关问题也会显得越发突出。对此，为了进一步提高强电施工技术水平，就必须做好施工人员的技术管理。工程施工质量的关键在于施工人员、技术人员的专业水平，所以这也是提升施工质量的关键。首先，需要持续提升施工人员的专业化培训水平，并针对项目中涉及到的各种新设备、技术等作为重点的培训内容，促使施工人员的整体施工技术水平提高，为强电施工技术水平的稳定提升奠定基础；其次，需要做好项目方面的审核以及相关检查，需要有意识的提升施工人员的安全责任意识以及施工质量保障意识；最后，需要做好项目检查的审核工作，并强化施工监理部门的综合水平，做好规范化的检查，落实系统流程化的施工落实，在物资成本方面则应当做好施工质量、价格等多方面的保障工作，在具体施工中，应当有意识的提升施工人员的技能培训，提高物资成本管理水平，做好施工人员的综合考核，考核内容应当涉及到施工相关理论知识、施工技术方案、施工流程、成本控制方式等，同时提高整体施工经济效益，提升施工成本的控制水平以及施工质量的保障水平。

2.4强化施工设备与施工材料质量

在施工材料、使用等过程中做好施工质量的保障，从硬件资源的角度上做好施工项目的施工质量控制，因为强电施工水平会直接决定建筑的电气功能，所以做好施工质量的控制非常重要，其中也必然会包含施工设备、材料的质量控制。应用材料性质和设备的性能会直接决定整个强电施工的技术水平。对此，强电施工中材料和设备的质量是重点的考核与管理环节，必须做好层次性的审批，同时强化施工项目的质量保障。在施工材料的检查期间，应当从材料的外观、质保单核对等工作角度着手，通过产品的合格抽样检查管理方式确保施工材料质量。需要注重施工设备的质量管理，在施工器械方面应当做好定期的检查，在材料、设备等采购期间，应当做好多厂家的选择，尽可能确保产品的性能、成本以及综合经济效益的综合对比，确保材料经济、合格，提升强电施工整体技术水平。

3结束语

总之，伴随我国城市化的进程的推进，我国建筑行业得到了迅猛的发展，同时也带来了前所未有的挑战和机遇。因此，对于建筑施工单位来讲，一定要重视电气强电工程，并且在施工过程中，一定要严格按照设计要求进行施工，并对施工现场进行科学的、严谨的管理和监督，在实际工作中不断掌握新的施工技术和方法，进而提升自身的技术素质，做好电气强电施工工作，确保人们的财产生命安全。

参考文献

[1]刘雪峰,伊龙.建筑电气工程施工管理论述[J].科技经济导刊,2016(4):207.

[2]纳千惠.建筑电气工程的施工质量管理策略探究[J].住宅与房地产,2015(19):114.

[3]郭海兵.建筑电气工程中的强电施工与设计方法研究[J].电子制作,2017,09:214.

论文作者:吴泽刚

论文发表刊物:《建筑实践》2019年38卷21期

论文发表时间:2020/3/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fa2804cb9f67f242d5d7e7bb.html