# 空气中挥发性有机物检测的相关技术研究论文_赵波,董福美,方金江

摘要：挥发性有机物VOCs是 在大气中广泛存在的有机污染物，根据挥发性有机物不同的检测标准，所要应用到的检测方法也各有不同，本文从VOCs的监测方法着手展开研究，针对大气中的VOCs检测技术进行分析。

关键词：空气；挥发性有机物；VOCs；检测技术

引言：大气中的挥发性有机物VOCs有着复杂的成分，同时所含有的物质有着一定的致畸、致癌、扩大突变的可能，其中遗传毒性甚至会产生雌性化的可能，对于人类的繁衍、生存、环境安全等等产生了较强的威胁。当代检测工作要求准确且快速的获得相关信息和分析结果，以此可以快速的采取控制措施予以控制。所以伴随着我们国家对于污染问题的重视，以及控制手段的深化，VOCs逐渐成为二氧化硫、颗粒物、碳氧化物大气 控制的主要关注点。在 大气中的VOCs检测技术发展得到了社会各界的广泛关注。

一、大气中的挥发性有机物相关概述

挥发性有机物（VOCs）主要包含有各种多环芳烃、含卤烃等烃类物质。伴随着社会生产力的快速发展，人们的生活生产得到了快速的进步，城镇化的推动导致了废气排放的快速增加，所以VOCs主要存在于工业生产的废物排放、光化学烟雾、汽车尾气中，对于大气环境产生深远的影响、同时对人们的身体健康也造成了巨大的危害。

跟踪VOCs的来源可以发现，VOCs主要源自于工业生产实践中产生的废气，以及在汽车所排放的尾气中。由于城镇化的快速发展，人均汽车保有量快速增加。汽车尾气的排放量急剧上升，这也是导致大气中VOCs快速增长和上升的原因之一。此外苯系物等等挥发性物质在VOCs中也占有较大比重。在对大气的监测中可以发现，当前我国大气中存在的VOCs种类高达十几种，这些VOCs对于人们的生活安全以及健康、生态环境等展现出显著的危害。近些年我国的雾霾天气快速增加，以PM2.5为代表的污染环境导致国内生活环境急剧下降，VOCs就是导致PM2.5频发的主要因素，所以VOCs在当前的国际上，已经成为监测大气环境的重点要素。

二、挥发性有机物的具体检测技术类型

（一）PTR-MS检测技术

PTR-MS检测技术是新型的一种大气挥发性有机物检测技术，在近些年得到了快速的发展，这种PTR-MS检测技术利用流动漂浮模型以及电离的方式进行大气检测。从具体的实践应用可以看出，这项技术在检测挥发性有机物的过程中有着显著的优势、PTR-MS检测技术灵敏度很高，可以快速的进行对挥发性有机物的监测。检测的结果非常清晰、同时准确度较高，与此同时，这种较为突出的性能优势，可以从样本处理与样本的采集上充分进行简化，并产生抗干扰性状，不会受到大气中其他物质对挥发性有机物的检测产生干扰。特别是在监测汽车尾气的过程中，使用这项技术可以快速和精准的进行操作。由于PTR-MS检测技术的一些特有优势，在我们国内的技术检测中，许多相关学者和专家，对这项技术抱以厚望，推动这项技术的快速发展和系统性研究，使这项技术可以在大气检测中得到更加广泛的应用。

（二）TOFMS检测技术

飞行时间质谱技术简称TOFMS。这种对挥发性有机物的检测方法利用电荷与质子之间的原理，对电荷和质子差别进行区分，同时控制相应的电场，统计整个电场内部，离子的具体运动时间，对这一统计结果展开分析，得出最终的检测结果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆TOFMS检测技术有着检测效率高的优势，通过TOFMS检测技术的应用，可以快速的对挥发性有机物进行检测，在短期内得到相应的检测结果，同时这种结果有着较高的准确。但是这种检测技术会受到外界干扰离子的影响，提升最终结果的复杂性，复杂性的提升对于检测人员进行分析，会产生一定的阻碍作用，这也是在挥发性有机物检测中，TOFMS检测技术所存在的主要问题之一。

（三）色相色谱检测技术

这种技术在挥发性有机物的检测中应用较早，同时也是一种应用非常普遍的检测技术，有着稳定、可靠等优势。通过长期的检测实践效果总结，这种方法可以快速挥发性有机物进行检测，同时这种检测的结果稳定且可靠。色谱色相检测技术在实际应用中，主要关注两个阶段。首先是在采集样品的阶段，采集样品的过程中就是收集空气的过程。利用容器收集到相应的空气样品，通过吸附剂将空气中的挥发性有机物吸取出来，保留在试剂中。第二阶段在于对样品的最终测定。在检测的实践操作中，伴随着这些吸附管道的温度提升，挥发性有机物会逐渐脱离吸附管，并在色相色谱仪中进行检测。从实际层面上来看，色相色谱检测方法进行挥发性有机物的检测，需要较长的检测实践，所以这种检测方法有着一定的滞后性，与此同时还会受到使用场景的限制。在整体的检测实践中，要使用到很多种类的药品与试剂，所以在挥发性有机物的检测成本上较高，实践中的推广应用存在一定的障碍。这种色谱色相检测技术在现代技术进步中得到了一定的发展，产生了在线色相色谱检测技术，改变了挥发性有机物检测中第一阶段使用吸附管进行样本的收集，而是使用一种浓缩管和环路的形式产生出微压，空气在这种压力的影响下注入试管，产生出收集空气样本的目的。空气样本在这种预浓缩管中留存，在短期内进行温度的提升，实现对挥发性有机物的吸附于脱离，以便更加快速的进行下一步检测与操作。在在线色谱色相检测技术中的分离柱应用上，由于有双色谱的应用，可以快速的分离空气，提升对样本的检测效率。

总结：综上所述，伴随着当前空气污染的快速发展，导致人们生活环境逐渐恶化，各个国家之间已经都开始了对大气污染的相关检测研究。在我们国家的发展中，由于不同地域之间的差异性，导致在空气环境中所检测出的VOCs在成分以及含量上各有不同，与此同时大气环境中检测的结果表明，国内的挥发性有机物污染正在逐渐增加，同时在种类上也出现了相应的复杂化。根据各个地域之间的VOCs差别，要求不同地区之间要从自身的发展形势出发，制定出恰当合适的治理计划，不断升级对大气中的VOCs监测技术，研发全新的技术应用对其金雄监测额，伴随着科技的快速发展与进步，对挥发性有机物的监测技术也会得到相应的升级和应用。环保监测部门一方面要提升对大气的监测效率，同时还要提升监测技术的应用质量。在多样化的检测技术保证下，进一步拓展和提升国内生态环境保护事业的发展，促使大气环境得到进一步的提升。

参考文献：

[1]袁小雪，刘 滔，谢碧俊，等.工作场所空气中挥发性有机物的分析方法研究进展[J].2018，54（7）.

[2]宋 倩.空气中挥发性有机物的分析技术及其进展[J].资源节约与环保，2016（1）：140~141

[3]封跃鹏，杨 刚，邱赫男，等.挥发性有机物检测内标标准样品研究[J].分析试验室，2016（7）：818~821.

[4]李俊成，张思祥，周 围，等.挥发性有机物模块化检测系统的研究[J].现代化工，2017（2）：194~197.

[5]杨员，张新民，徐立荣，薛志钢，柴发合.中国大气挥发性有机物控制问题及其对策研究[J].环境与可持续发展，2015，40（1）：14-18.

论文作者:赵波,董福美,方金江

论文发表刊物:《基层建设》2019年第30期

论文发表时间:2020/3/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fa3300cdda2258df87250413.html