# 市政道路绿化带施工和质量控制刘晓宇论文_刘晓宇

摘要：据有关数据分析,在我国9个具有较高经济水平的城市中,市政道路的平均绿化率为26.5%;道路宽度大于40米且小于50米的道路体系中,绿化率为25%;道路宽度大于50米的道路体系中,绿化率为28%。因此,在进行市政道路绿化带施工时,工作人员要充分考虑城市发展情况、城市综合水平、城市总体发展方向及时代特点,充分考虑地区内部人们的生活需要,实现市政道路绿化带与城市整体绿化的衔接。市政道路绿化带是城市公共事业,其质量直接影响我国各城市居民的生活质量与物质需求,影响居民对绿色环保的需求满意程度,因此,要重视市政道路绿化带建设工程,紧抓绿化带施工质量,为人们提供良好的生活环境。

关键词：市政道路；绿化带施工；质量控制

引言

随着我国城市发展速度的加快，其紧凑型格局形态日益凸显，城市范围内人口密集度不断提高，城市土地资源供需矛盾愈加突出。市政道路绿化带位置及宽度设置中科学分配有限资源，既满足道路行车、绿化、市政设施布设等要求，又为远期道路拓宽改造、功能升级和管线布设考虑，是市政道路绿化带规划设计所必须考虑的问题。

1市政道路绿化带建设意义

古往今来，市政道路作为城市交通的通道，确立了它在城市生活中不可或缺的角色。当然，除了“出行通道”这一功能之外，市政道路作为城市的线性景观结构，把城市中不同的景观节点贯穿起来(如广场、公园、地标建筑等)，形成了连续性的景观序列。而其本身又成为了城市景观中的视线通廊。因此，市政道路还肩负着重要的城市公共景观的功能。市政道路景观分为“景”和“观”2个方面。“景”是客观主体，而“观”则是指人的感受。设计师正是通过“景”的设计让本地市民和外来游客达到“观”的体验，从而来认知和感悟其所在场所的精神特征。因此，道路景观的“可识别性”就非常重要。所谓可识别性，就是区别于其他道路景观，具有自身特色，便于辨识的特性。道路景观的可识别性越强，就越能使观者明确自身所处的位置，并且能体悟到所在区域的特色，进而与其场所精神产生共鸣。反之，一旦市政道路景观失去了可识别性，那么观者就很难明确自身位置和方向，一来容易迷路，二来则没有区域特色可以感受，对于外地来访者来说，则不会对该城市产生兴趣，而对于本地市民来说，则很难有自豪感可言，这往往会导致城市陷入自我迷失的状态之中。

2市政道路绿化带基本形式

2.1分车绿化类型

分车绿化带主要位于道路中间，用来隔离行车方向。此种市政道路绿化带可以分为两种类型，第一种，中分绿化带，即位于市政道路正中间，施工期间，施工人员要结合道路对其展开设计。中分绿化带最重要的作用就是防眩晕，以便能够让驾驶员安全驾驶，为了防止起到反效果，施工人员要控制植物高度，通常不能超过1.5m，但是要高于1.1m。为了保证达到最佳的防眩晕效果，施工人员尽可能多的选择复层植物，而后在与其他植物进行搭配，以使整体色彩更加明快，拥有鲜明的层次。第二种，侧分绿化带。主要功能是防尘隔音，因此施工人员通常会选择应用则灌木以及地被植物。

2.2行道树绿化类型

行道树绿化带主要是用来隔离车行道与人行道，让人与车辆更加有秩序。行道树绿化带最为市政道路作为重要的道路景观，具有美化街道、降低噪音、除尘的作用。为了能够最大程度的发挥行道树绿化带绿化效果，在市政道路绿化施工开始前，施工人员要预留一部分地块，内径尺寸大约为1m×1m，而后在运用鹅卵石、树皮等有效覆盖，以此保证绿化带可以发挥作用。由于城市地下存在着很多的管道以及管线，这对绿化带立地条件有着严重的消极影响，为此，施工人员可以选择行道树与灌木相混合的方式，以此形成长度比较长的绿化带。行道树绿化带植物的选择也很讲究，通常情况下，都会选择根系比较浅，立地非常稳的植物，这样植物才能够更好的存活。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3市政道路绿化带施工质量控制措施

3.1采取因地制宜方针,优化选择绿化树木品种

要想加强城市市政道路绿化带质量控制,就要遵循“因地制宜”原则,结合地区实际情况,优化选择道路绿化带种植树木品种,丰富苗木种类。结合现阶段各地区市政道路绿化种植情况,分析道路景观植物种类繁杂、品种不统一、景观层次失调等情况,对苗木的栽培方法、设计理念、长势诱导等工作进行调整。工作人员要将绿化带道路景观的视觉美感与景观效果作为质量控制目标,要根据各路段绿化带的建设需要,做好“定向育苗”工作,有规划、有意识的培育新品种,采用科学的方法做好苗木储存工作,保证绿化带种植苗木供给充足,保证城市市场道路绿化带“四季皆景”。

3.2优化绿化道路设计及施工方案,强化技术交底

要想加强城市市政道路绿化带质量控制,就要优化设计市政道路绿化带设计及施工组织方案,做好技术交底工作,为市政道路绿化带的质量提供有效保障。工作人员要加强对设计人员的联系与沟通,在道路主体施工设计中进行绿化带设计,且与道路主体同时施工;在此过程中,工作人员要严格依照市政道路工程建设图纸及绿化带建设图纸开展施工活动,保证施工工序严谨,实现绿化带设计与施工的同步进行。此外,工作人员还要做好设计与施工之间的衔接与配合工作,实现建设与管理相结合,掌握科学管理方法;还要做好日常护理工作,进行草木浇水、修剪、除草、施肥、抗虫害等多环节工作,合理养护绿化带,提升市政道路绿化带的美观性。

3.3做好施工现场管理工作,提高植物生长效率

要想加强城市市政道路绿化带质量控制,就要严格管理市政道路绿化带施工现场,做好施工现场管理工作,提高植物生长效率。首先,工作人员要清理现场土壤,将绿化带工程施工现场内的碱性土壤、板结土壤、垃圾等去除,保证施工现场内无任何影响植物生长的物质。其次,要确定土壤的物理性能,判定土壤成分是否有利于植物生长;还要鉴定土壤的硬度及碱性程度,适当增加肥料,疏松土壤;若存在大量酸性土壤,则进行浇灌处理。

3.4完善现有施工管理及质量控制机制,提高管理效应

现阶段,我国大部分城市没有建立相对健全的市政道路绿化带施工管理体系,缺乏对市政道路绿化带的有效管理。基于此种情况,工作人员要建立健全的市政绿化带施工管理机制,将相关国家标准纳入机制中,明确市政道路绿化带的各项施工标准与流程,且贯彻落实相关制度。工作人员要根据市政道路绿化带工程的具体施工情况,完善现有市政道路绿化带工程管理体系,综合考虑各方面因素对市政道路绿化带施工质量的影响,制定有效管理措施,提高管理效果。在此过程中,工作人员需要严格监督绿化带工程现场施工人员,对表现良好、操作规范的施工人员给予表扬与经济奖励,对表现一般、无工作积极性、玩忽职守、不遵守相关规范的人员给予一定处罚。

结语

综上所述，市政绿化带施工内容较多，需要施工单位和市政管理单位予以重视，使其施工管理水平得到了提升，也得到了越来越多的关注和支持，为净化环境、美化市容作出了巨大贡献。为了能够使市政绿化工程给人们带来更多的健康和享受，应注重以市政绿化工程的内涵和特点为基础，对其中存在的问题进行分析，并探索科学、创新的施工管理方法，以保障市政绿化工程的质量和效益。

参考文献

[1]朱振乾.关于市政园林绿化工程施工质量控制的探讨[J].城市建筑，2014（8）：273.

[2]王震，辛克诚，亢熙.园林绿化施工中的质量控制问题[J].中国科技博览，2015（14）：306.

[3]苏文敏.探讨目前市政道路绿化施工养护存在不足及解决方法[J].科技与企业，2014（9）：155.

[4]顾雯.浅谈如何对城市道路的绿化种植进行设计和施工[J].民营科技，2012（8）：173.

[5]李恒，吴亚君.城市主干路绿化带设置位置及宽度运用探讨[J].交通科技，2016（1）：106-109.

论文作者:刘晓宇

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月第4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fa3b8e957aa6d6b9d2c8b658.html