# 鼎峰高层“复式”产品设计问题分析及提升方向论文_苑湘生

广东鼎峰地产集团有限公司 523000

摘要：本文针对鼎峰高层顶层“复式”（实为跃层式）住宅的产品定位及设计问题进行深入分析，并提出提升方向。

关键词：顶层跃层式住宅、设计问题、产品提升

（一）跃层式与复式

跃层式：所谓跃层就是指住宅占有上下两层楼面，卧室、起居室、客厅、卫生间、厨房及其他辅助用房可以分层布置，上下层之间的交通不通过公共楼梯而采用户内独用小楼梯连接。跃层住宅是一套住宅占两个楼层，有内部楼梯联系上下层；一般在首层安排起居、厨房、餐厅、卫生间，最好有一间卧室，二层安排卧室、书房、卫生间等。

优点：跃层式住宅的优点是每户都有较大的采光面；通风较好，户内居住面积和辅助面积较大，布局紧凑，功能明确；相互干扰较小。在高层建筑中，由于每两层才设电梯平台，可缩小电梯公共平台面积，提高空间使用效率。高层顶层跃层式住宅通常还有无敌的景观资源。

缺点：跃层户内楼梯要占去一定的使用面积，同时由于二层只有一个出口，发生火灾时，人员不易疏散，消防人员也不易迅速进入。高层顶层跃层式住宅通常为豪宅，面积大总价高。

细分:首层跃层住宅套型：相对于其他层跃层住宅，首层跃层具有两大优势：一是可获得赠送的室外花园，二是可拥有独立的出入口。中间层跃层住宅套型：它有别于顶层跃层住宅的地方是要考虑到上、下层住宅的空间和整栋住宅楼的交通。顶层跃层住宅套型：顶层跃层可以为顶层住宅增加吸引力，也是有效增加小区住宅容积率的办法。另一方面，顶层跃层的住宅不会对整栋的交通方式、空间布局造成影响，其他层的住宅依然可按标准层设计建造。

鼎峰高层顶层跃层式住宅：源著、尚境、国汇山

复式：复式住宅是受跃层式住宅启发而创造设计的一种经济型住宅，在建造上每户占有上下两层，两层合计的层高要低于跃层式住宅。复式住宅在概念上是一层，但层高较普通的住宅高，可在局部掏出夹层，安排卧室或书房等内容，用楼梯联系上下。其目的是在有限的空间里增加使用面积，提高住宅的空间利用率。

优点

平面利用系数高，通过夹层复合，可使住宅的使用面积提高50%—70%；户内隔层为木结构，将隔断家具、装饰融为一体，既是墙，又是楼板、床、柜，降低了综合造价；与一般层高和面积相同的住宅相比，土地利用率可提高40%。

缺点

复式住宅增加的夹层通常自然通风采光较差；层高较低，长期使用比较压抑，易产生局促弊气的不适感。由于室内的隔断楼板均采用轻薄的木隔断，木材成本较高，且隔音、防火功能差，房间的私密性、安全性较差。

鼎峰复式住宅：领御豪园(下图)

挑高客厅意向图

b、顶层跃层式住宅功能空间的合理尺寸

客厅开间及进深的尺度要求：开间（竖厅）不得小于4.5米，横厅不得小于7米，进深不得小于4米（不含交通走道尺寸）；餐厅最小尺寸3.0X3.6米，厨房不小于7平方；（具体尺寸可根据项目适当调整）在总面积允许条

结语：顶层跃层式住宅卖点较多，销售前一定要向销售人员说明该类产品的亮点。会做更要会说，只有客户理解了这些，产品才会更容易被市场接受。

参考文献

[1]余虹.高层复式住宅设计研究[D].湖南大学, 2009.

[2]杨育杰.高层复式住宅内部空间设计研究[J]. 建材与装饰旬刊, 2010(5):81-83.

论文作者:苑湘生

论文发表刊物:《基层建设》2017年第12期

论文发表时间:2017/8/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fa460d80874feb89b6ebbc11.html