# 二次供水常见水质问题及防治技术论文_龙家翔

摘要：水是生命的源泉，在人们生活中发挥着极其重要的作用。随着人们生活品质的改善，越来越关注水质问题。在城市突飞猛进发展的同时二次供水的压力也逐渐增加，由于二次供水建设不合理、管理不规范等问题导致水质问题频发，对人们的健康构成了威胁。为此，本文首先阐述几种常见的水质问题，其次分析问题产生根源，最后提出几点防治措施，旨在提升二次供水的安全性。

关键词：二次供水；水质问题；防治技术

二次供水是指将储备的水资源进行增压，借助供水管道提供给人们使用的过程。二次供水的作用是降低供水系统的压力，满足人们的用水需求。二次供水在发挥作用的同时也存在一些隐患，其中水质问题是威胁人们健康的最大隐患。为此，本文就二次供水常见水质问题及防治技术展开了探讨。

一、二次供水常见水质问题

1、余氯

现阶段二次供水中仍然采用投氯消毒的方式。但如果水箱质量不达标，或存储时间过长，都会造成余氯降低的情况，最严重时余氯的值会变为零。消毒作用消失，水质问题自然而会发生了。

2、微生物

无论是设备质量差，还是管理不当，都容易使二次供水中滋生微生物。曾有学者在2019年对青海省西宁市二次供水情况进行检测，发现微生物严重超标。还有学者在2018年对深圳市进行过调查，发现微生物超标严重，饮用此水的群众出现了胃炎、肠炎等疾病。

3、红虫

红虫产生的根源在于储备水源的环境，密封不严让摇蚊进入水箱，在水中产卵，从而造成水质污染。曾有学者在2018年对上海市城区水质安全问题进行了调查，调查结果显示投诉红虫问题的案件占到了总投诉案件的百分之十一。

4、黄水

黄水产生的根源是二次供水中供水管道出现锈蚀导致，水压不稳也会产生黄水问题。黄水的主要表现为水质发黄，是水中重金属元素导致，比如铁、锰等。黄水问题也是近些年百姓关注的问题之一。

5、异味

古人云：“流水不腐、户枢不蠹。”从中可以找到异味产生的原因之一，即水箱中不流动的水在一段时间后就会散发异味。还有一个产生原因是水箱中余氯减少，以至于微生物滋生。当然，水中氯元素过多也会产生氯味，而氯味属于异味的范畴。

二、二次供水水质问题的成因

1、设备方面的原因

水箱是否合理直接关系到二次供水的水质好坏。首先，水箱使用劣质材料，材料会对水质造成污染。水箱涂料不达标，也会对水质造成污染。其次，水箱体积过大，会使大量水资源囤积，时间一场，就容易产生余氯将减少，从而导致病毒、细菌的滋生。有学者曾做过实验，如果将水放在十五摄氏度的环境中超过一天半，或是降水放在十五摄氏度的环境中超过一天，水中的微生物数量会大量激增。再次，放置水箱的位置选择不合适，也会造成水质污染。比如将水箱放在污水管道旁边，或将水箱放置在化粪池旁边，都会对水质安全构成危害。最后，水箱设计不合理，也会产生水质问题。比如水箱结构不严，蚊虫就可以随意进入。水箱没有防回流装置，回流的水很容易对水箱造成污染。

管道也是影响水质好坏的重要因素。如果选择易腐蚀的管材，使用一段时间后管材会发生腐蚀、脱落，从而造成水质问题。管材涂料不符合有关标准，与水发生反应，从而影响水质安全等等。此外，管道布置不科学也会引发水质问题，比如水管临近污染区域，或老旧小区没有使用专业冲洗阀。

2、管理方面的原因

首先，管理混乱，缺乏统一性。现阶段我国管理二次供水的部门比较多，采用的方法也是多种多样，导致管理起来缺乏统一性，不利于二次供水管理工作有序开展。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆另外，我国未出台相应的政策，也没有将责任落实到位，一旦出现水质问题，很容易出现踢皮球的现象。

其次，日常管理不当。主要体现这几方面：第一，管理工作并未设置专门的人员，现有管理人员的知识水平、能力水平比较低，缺乏相应的管理经验。第二，缺少健全的卫生制度作为管理的依据。第三，没有定期对水箱进行清洁，操作也不规范。第四，未定期检测水质，导致水质情况不能实时掌握，更不用说采用相应措施。第五，对设备的维护工作开展的不到位，使得很多设备过于老旧。究其原因，我国并未出台相应政策指明维护开展的流程、维护资金出处。

最后，监督力度不足。当前对二次供水的监督主要依赖政府，而政府又没有那么多的精力来管理此事，以至于监督管理投入不足。即便是发现二次供水中存在的问题，也因为可使用的手段不多，从而不了了之。

三、二次供水常见水质问题的防治技术

1、设备方面的防治技术

首先，规范二次供水的设计、建设。我国已经出台相关规定，需要进一步规范二次供水行业，确保设计的设备符合国家规范，建设的供水系统具备安全性、稳定性。严格审查设计单位、施工单位的资质，最大程度提升二次供水系统的可靠性。

其次，充分利用智慧集成泵站、智慧调峰泵站、智慧预制泵站等先进设备。这些设备优势明显，在二次供水中可发挥重要作用，主要体现在这几方面：设备审批快，安装周期短，建成后可迅速投入工作；设备不需要设置水箱，可极大地减低建设成本；设备采用不锈钢材质，将污染源隔离开来，使得水质纯净；设备可节约20%的水资源和70%的电能，符合我国倡导的节能环保理念；设备只占十五平方米，从而节约土地；投入的资源较少；设备采用无负压罐直接与自来水连接，将运行噪音降到最低；设备采用智能系统，操作均有系统完成，极大地提升了控制能力，并具有报警功能，可帮助人员及时发现问题。利用负压设备可保证二次供水系统安全、稳定运行，给人们生活用水提供全方位保障，所以可将其推广开来。

再次，使用远程监控技术。远程监控技术的应用可提升二次供水的水平，打破时间、空间的界限，全方位控制二次供水情况。远程监控的另一个作用是及时处理水质问题，尽量降低水质问题对人们造成的危害。

2、管理方面的防治技术

首先，规范管理体制。体制的完善需要以法律法规作依托，为此我国应当加快完善二次供水的法律体系。建立健全管理体系，明确管理主体、管理职责、管理流程、管理措施等。参照国外先进的经验，结合我国国庆打造具有中国特色的管理体系。

其次，加强日常管理。设置专门的人员负责管理工作，出台文件指导管理工作的有序开展。完善卫生制度，以此作为优化存储点环境的依据。定期对水质进行检测，可想工作可交由专业机构来完成。定期组织二次供水设备的维护工作，确保设备正常运行。

最后，加大监督力度。政府可将监督权利下放，主导监督工作进度即可。同时增加监督管理办法，一经发现问题，及时纠正，并给与严肃处理，从而起到警示的作用。

四、总结

水是人们生命中不可或缺的东西，所以需要提高二次供水系统的安全性、稳定性。首先需要我国完善相关法律体系，让二次供水有法可依。其次，规范二次供水设备的建设环节，让系统建设完符合各方面要求。再次，以负压设备代替老旧设备，充分发挥负压设备的优势。最后，加强日常监督管理工作，确保二次供水系统正常、稳定的运行。

参考文献

[1]梅霖,周璇娟,魏爽.二次供水中的水质安全问题与对策分析[J].江西建材,2017(23):125+127.

[2]王晓兰.二次供水中的水质安全问题与对策探讨[J].南方农机,2018,49(02):169.

[3]何余懿.武汉市二次供水水质污染问题及应对措施[J].科技资讯,2019,17(20):67-68+70.

论文作者:龙家翔

论文发表刊物:《城镇建设》2020年2月4期

论文发表时间:2020/4/23

本文来源: https://www.lw33.cn/article/faa4a6395d16982119519a87.html