# 蒸压加气混凝土砌块墙体施工质量控制论文_胡迎风

胡迎风

安徽省庐江县建设工程质量监督站 安徽庐江 231500

摘要：蒸压加气混凝土砌块墙体带来的社会效益、经济收益巨大，蒸压加气混凝土砌块墙体在建筑中的应用越来越广泛，但是在实际施工过程中往往存在施工技术不当、材料特性限制等影响，容易导致各种质量问题的产生。

关键词：蒸压加气混凝土砌块；施工问题；质量控制

蒸压加气混凝土砌块是进行墙体砌筑工作中一种的新型原材料，它能提高建筑墙体的性能。蒸压加气混凝土的成分主要包含砂石、水泥、混凝土以及粉煤灰等，经过蒸压、搅拌、浇筑以及切割等加工工艺最终形成蒸压加气混凝土切块。是我国建筑领域中一种性能较高的新型建筑材料。

1 蒸压加气混凝土砌块材质特点

蒸压加气混凝土砌块具有重量轻，保温隔热性能、抗震性能、抗水性能以及加工性能好的特点，并且蒸压加气混凝土砌块具有较强的耐高温性，在一定的高温条件下不易发散有害气体。

蒸压加气混凝土砌块材质之所以具有以上的优点，是其自身独特的结构决定的。首先，加气混凝土体积密度在400～700kg/m3，混凝土中的空隙达到70%以上，这一结构特点形成了加气混凝土质量小、抗震性能好的特点。其次，由于加气混凝土中存在大量的孔隙，所以它具备良好的保温隔热性能，一个厚度为20cm的加气混凝土的隔热性能与厚度为50cm的实心砖墙相同。并且，加气混凝土的这些特点使加气混凝土易于切割以及其他方式的变形加工。最后，由于加气混凝土是由无机材料制成，所以相较于普通的建筑材料，它具有良好的耐高温性能，即使遇火，这种材料也不会散发出有害气体，是我国目前性能较好的建筑材料。

2 蒸压加气混凝土砌块墙体中存在的问题

2.1在开展蒸压加气混凝土砌块设计与施工的过程

中没有严格要求劈压比在与墙体材料统一技术规范有关的要求当中对于劈压比限值有明确要求，但是在国家产品标准《蒸压加气混凝土砌块》中没有给出相关的技术参数，这种规范当中的不协调容易对实际施工产生影响。并且即是有明确的规范，没有在实际施工中严格执行，也会影响到实际的施工质量。

2.2缺乏明确的抗冻性能检验要求

在与墙体材料应用统一技术规范有关的要求当中，对于蒸压加气混凝土砌块抗冻性能的要求给出了较为明确的规定，其按照季节特点的不同给出四类适用条件，分别为：严寒地区、寒冷地区、夏热地区、夏热冬暖地区，不同类别的冻融循环存在一定的差别。而对于砌块本身来说，其抗冻指数的差别也反应出了其在自然环境中适用的耐久性，并且在一定程度上反映出砌块的内在质量好坏。通常情况下砌块的抗冻性能会受到蒸压养护、不科学配料、劣质原材料等的影响，一旦其抗冻性能下降，即便是在正常条件下应用，也可能会导致墙体在没有达到建筑设计使用年限就已经开裂或粉化。在国家产品标准《蒸压加气混凝土砌块》当中也有关于抗冻性能的条款，但是关于不同抗冻性能的使用条件并没有按照地区特点进行划分，而是按照统一的F15标准来对其合格性进行判断，这就导致一些砌块按照该标准检测合格，但是不符合严寒地区或者是寒冷地区工程材料的应用要求。

2.3未采用专用砌筑砂浆

在《蒸压加气混凝土建筑应用技术规程》当中明确指出，对于需要采用砌块的地震区，应用专用砂浆完成砌筑。即便是采用普通砂浆砌筑的非地震区，也应该提升其精确性，可以用专用的砂浆薄层砌筑，保证砌块之间灰缝饱满、粘接良好。但是实际施工过程中若是采用普通的混合砂浆或者是水泥砂浆砌筑加气混凝土砌块，若施工措施不合理，就难以保证缝隙砂浆之间良好的粘接及砂浆饱满。若是采用专用砂浆砌筑，能够有效提升砌体的抗剪强度与抗压强度，切实提升墙体砌筑的质量。在实际施工过程中，经常会遇到应用普通砂浆出现墙体开裂的情况，这主要是因为施工过程中没有使用专用的铺灰器具或者是砌块含水率达不到要求导致的强度低。此外，市场上砂浆的种类非常多，不同砂浆的价格也存在较大的差别，因此所有用于工程施工中的专用砂浆，在正式应用前应开展验证性试验，在确认性能没有问题之后才能将其应用于施工中，以便于工程质量能够达到相关要求。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3 蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝防范措施

3.1控制施工原材料

加强对施工原材料的控制主要表现在几个方面，即：检查加气混凝土砌块是否符合国家关于《蒸压加气混凝土砌块》的相关规定、注意不同类别的混凝土不能混合在一起使用、品种与规格不同的加气混凝土砌块要分类摆放、不能将加气混凝土砌块雨水接触等。只有排除了施工前影响混凝土原材料质量的因素，后期的加气混凝土砌筑过程才能顺利进行。

3.2控制施工过程中的施工技术

控制加气混凝土的施工工艺也同样分为几个方面。首先，混凝土墙面与加气混凝土构筑的墙面发生接触时，应使用钢丝网片进行连接上的过渡，然后再将抹灰面层挂满玻纤网格布。其次，在加气混凝土的设计过程中要求加入拉结筋，在加气混凝土砌筑成的墙体上每隔50cm设置一道拉结筋，用来保证锚固长度。

3.3控制温度及地基沉降等外界因素的影响

首先，在施工过程中应充分考虑到，人们在居住的过程中会使用空调等改变室内温度的设备，在施工过程中采用隔热保温性能较好的材料，以保证将室内外温差对加气混凝土砌块影响的最小化，避免出现墙体裂缝问题。

其次，蒸压加气混凝土砌块需要保证一定的放置时间后再进行墙体的砌筑施工工作，不能因为工程工期紧张而放弃这一过程，避免地基发生沉降时墙体开裂。

3.4完善图纸的设计规范

对于因为施工图纸设计不到位而产生的质量问题，施工部门以及相关管理人员应加强对设计图纸的重视，完善设计图纸的相关管理规范。对于设计人员出现的不符合相关规范要求的现象，相关部门应采取相应的管理制度，保证设计图纸的质量，保证加气混凝土施工工作的顺利进行。

4蒸压加气混凝土砌块墙体施工技术经验

在进行蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝的成因分析之后，从施工前原材料的准备、施工中的施工工艺以及图纸设计环节探讨了避免蒸压加气混凝土出现裂缝问题的几点措施。根据我国蒸压加气混凝土施工的技术经验来看，可以将蒸压加气混凝土砌块施工工艺总结为以下几点：

第一，由于蒸压加气混凝土中含有水泥的成分，所以需在一定的空间中稳定28d之后再进行施工，在材料运输中要避免材料出现裂纹。

第二，因为水会对蒸压加气混凝土砌块造成很大的影响，所以无论是在加气混凝土的稳定期，还是在施工过程中，都应避免蒸压加气混凝土与水发生接触。除进行抹灰的时间外，为了保持材料的含水率，应对墙面进行润水处理。

第三，在进行砌筑工作时，应严格保证加气混凝土的砌筑高度以及滚砖时间，避免沉降过程中墙体产生开裂的情况。

第四，运用蒸压加气混凝土砌块砌筑的墙体应保证一定的保水性、黏聚性以及灰缝的饱满度，防止不同介质之间由于连接不牢固而出现的墙体裂缝现象。

第五，在整个蒸压加气混凝土砌块砌筑过程中，应保证施工环境的封闭，避免天气中的雨水、大风以及温差等因素对墙体造成影响。

结束语：

蒸压加气混凝土砌块具有较多的优势，在建筑施工中的应用也日渐增多，这就要求我们提高蒸压加气混凝土砌块的质量，从砌块、砂浆等原材料入手，保证蒸压加气混凝土砌块质量。在施工过程中，应提高施工技术，以致提高蒸压加气混凝土砌块墙体施工质量。

参考文献：

[1] 冯振发.蒸压加气混凝土砌块施工质量控制措施[J].中国新技术新产品，2012（8）：22-23.

[2] 沈素来.蒸压加气混凝土切块墙体施工质量控制[J].江西建材，2016（23）：104，108.

[3] 江清卿.蒸压加气混凝土砌块墙体施工质量控制[J].河南建材，2017（3）：172～173.

[4] 孙伟民.蒸压加气混凝土砌块墙体施工质量控制[J].福建建材，2017（2）：47～48.

[5] 戴莉萍.蒸压加气混凝土墙体开裂原因与防裂施工措施[J].中外企业家，2016（17）：211～212.

论文作者:胡迎风

论文发表刊物:《建筑模拟》2018年第31期

论文发表时间:2019/1/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fab059bda0218193d7bdccfb.html