# 建筑钢结构施工质量问题与优化措施论文_郑尔金

济南长鑫交通工程有限公司 山东济南 250000

摘要：钢结构在当前建筑工程施工过程中具有广泛的应用，并且与其他建筑材料相比，钢材料具有强度高、效能高等重要特点，并且还具有很高的循环再利用价值。控制好相应的施工质量，强化对钢结构施工关键点的控制和管理，全面保障建筑工程施工质量和效果，促进我国建筑工程的进步和发展。

关键词：钢结构；质量控制；控制要点

1、钢结构的性能特征

1.1优点

1.1.1建造工期短。可实现工厂化加工生产，有助于施工期限缩短。

1.1.2建筑空间宽阔。因为钢材的抗侧弯性能和抗压性能通常可超出水泥8-10倍，在同等工程指标需求下，钢体结构的选用有助于有效建筑面积的扩大，减小建筑体外形尺寸规模。

1.1.3能实现废物回收重复使用。钢体结构工料在拆卸后尚能进行二次利用，此为其他建筑物料所不可替代的一大优势。

1.2缺点

1.2.1抗火烤性能较低。与钢筋水泥建筑材料相比，钢制物料自身的传热能力很强，一旦出现了火情而使其温度达到或超出600℃时，钢材料本身将会丧失原有的强硬性及刚性品质。

1.2.2抗化学腐蚀性能偏低。钢体工件表层中的铁原子极易与潮湿空气内所含的氧离子发生化学反应，进而生成氧化铁即铁锈成分，而且随使用时间的延续其氧化铁成分还将持续增多并造成积累，因此不可避免的会对钢结构自身的受力稳定性产生损害，致使钢结构经一定时间后会失去原有效能。

2、建筑钢结构施工质量的特点

2.1复杂性

建筑钢结构越来越广泛的应用使得钢结构的施工工作越来越频繁，其施工质量管理工作也越来越复杂。建筑钢结构施工质量问题的复杂性，主要是因为导致钢结构质量问题的因素较多，质量问题产生的原因也比较复杂。同样的钢结构工程其所出现的质量问题可能不同；即使是同样的质量问题，产生的原因也可能不同。这些情况的存在都给施工人员对问题的分析、处理工作造成了极大的困扰，加大了质量问题的复杂性。比如焊接裂缝，裂缝既可能出现在焊缝金属中，也可能出现在母材热影响中；既可能出现在焊缝的表面，也可能出现在焊缝的内部；裂缝的走向既可能平行于焊道，也可能垂直于焊道；产生的原因既可能是选用的焊接材料不当，也可能是焊接的预热或后热不当。

2.2施工事故频繁发生

现阶段，我国的建筑物仍然多以混凝土为主，对于钢结构施工，无论是管理人员还是技术人员都还比较陌生。我国工程建设的施工主体存在缺乏专业知识的现象，对建筑钢结构的施工工艺也了解不够。这些人为因素的存在，导致了建筑钢结构在施工过程中极易发生施工事故。建筑钢结构工程一旦发生质量问题往往会阻碍工程的顺利进行，不仅会增加施工成本还会影响工期。严重的话，还可能致使建筑物坍塌，给广大人民群众的生命、财产安全造成巨大的损失，带来恶劣的社会影响。

2.3可变性

建筑钢结构质量问题的可变性是指钢结构会随着时间的推移和外部环境的变化而发生变化，使得一些质量缺陷日益凸显出来。例如，在应力的作用之下，建筑钢结构中本来没有裂缝的焊缝可能会产生裂缝；部分钢结构的构件因为长期承受过载会产生变形扭曲，存在极大的安全隐患。

3主要质量问题

3.1尚未高度重视质量问题

在具体施工操作中涉及大量高空作业，由于考虑成本投入等问题，导致建设单位缺乏充分管理投入，频繁出现坠落事故；施工材料质量不合格，监管缺乏力度，埋下质量安全隐患，同时影响了项目工期。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2缺少完善的质量控制体系

随着经济的不断发展，现有质量控制体系已经无法适应新形势下的使用需求。不少企业依然人工控制施工质量安全，一定程度影响了控制效率；无法贯彻落实的人员培训工作，造成质量控制体系成为一纸空文。

目前阶段，相关的法律规定还需要不断改进，一些建设企业很难彻底执行相关规章制度，增加了操作的监管难度，埋下了潜在质量隐患。

4科学的控制手段

4.1科学设计施工图纸

在正式开展施工之前，应按照建筑综合特点与性能需求，科学设计图纸，严格控制设计图纸的各个环节。有关人员应实际考察项目所在区域，确保图纸设计与现场情况相符。按照设计的图纸，认真准备所需材料与设备，并且合理规划操作，做好一切准备工作。

4.2编制施工组织

在对工作人员认真安全充分保证的基础上，将普遍存在的施工问题控制在合理范围内，执行解决计划，保证贯彻执行施工方案。在编制整体过程中应开展全方面的调查工作，只有深入分析，才可以有效避免出现一部分突发状况，在组织设计执行中，认真安排好技术交底工作。

4.3严控基础项目施工质量

通常来讲，项目基础都是混凝土独立柱，这部分施工方法类似于传统方法，主要控制螺栓预埋距离以及高低偏差问题，主要是这部分因素会对项目质量造成直接影响。

4.3.1模板安装控制

选择2cm厚，与钢柱底板大小相同的2块钢板，以及8-20mm厚度规格相同的2块钢板，之后结合螺栓所在位置和开孔大小，科学组装3块钢板，焊接成一个整体，反复应用，进一步严控螺栓之间的距离和大小。

4.3.2固定螺栓组

开展浇筑之前，首先采取经纬仪定位螺栓组，之后使用14-16mm钢筋与柱子主筋进行焊接。在模板匕顶端固定螺栓，如此可以严格控制各组螺栓之间的误差。同时，对螺栓丝扣有效保护，避免破坏混凝土浇筑。

4.4安装主体项目质量控制

在安装环节，应认真根据图纸需求开展安装。建设单位收到图纸以后，首先安排有关人员集体讨论，了解各类规范要求，掌握技术操作的疑难点。若在有关规范中出现材料型号、规格与功能等方面的质量缺陷，应及时提出并认真解决。另外，若设计节点缺乏合理性，建设单位存在着无法克服的难度，也需要正式提出。在实际安装操作中，对钢柱底板下面垫片平整和密度有效检查。钢筋是否发生了弯曲问题，是否拧紧螺栓，以及清理了摩擦面。这些通过检查合格以后，才可以进行正式吊装。

严控安装螺栓质量。通常在项目中使用高强螺栓与普通螺丝，每个普通螺栓连接一段禁止垫超过2个的垫片，不能采取气割方式对螺栓孔实施扩孔，拧紧以后外露螺纹必须低于2个螺距。使用高强螺栓之前应查看其质量合格证明，安装操作中平整接触面，同时保证其超过75%，边缘缝隙应超过0.8mm，自由穿入高强螺栓，避免实施扩孔；此外应当沿着同一方向拧紧螺栓，借助安装时还需要认真检查。

4.5竣工验收施工控制

验收是对项目施工质量有效保证的关键阶段，也是整体施工过程中十分重要的内容。因此，在具体操作中应当注意加强这项工作，特别是制作、拼接与安装构件等环节，全部需要开展严格检查，如此才可以全面提升施工强度，增加坚固性，同时全方位保证耐用性能。在检查施工质量的过程中，必须整体记录有关数据，一旦在后续操作中出现问题，还可以根据这部分数据进行调整。

5、结束语

由于建筑钢结构十分复杂，并且拥有较强的可变性。因此需要施工人员对其质量严格控制，才可以节省操作成本，提升项目建设质量。通过采取严格的控制手段，逐步提高操作人员的水平，才可以全方位控制各个操作流程。在各种因素的共同作用下，建设单位必须给予质量问题高度关注，在保证质量的前提下对成本有效降低，从而获得更多的竞争优势。

参考文献：

[1]王培成.高层建筑钢结构施工技术与管理[J].科技资讯，2015（10）：121-124.

[2]王红兵，黄正东.钢结构焊接变形的成因及矫正方法[J].建筑，2016（8）：52-54.

论文作者:郑尔金

论文发表刊物:《防护工程》2019年第6期

论文发表时间:2019/6/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fab89261ef4c3943433bb837.html