# 油气长输管道危险性分析与管道保护论文_程明

摘要：随着社会经济的快速发展,我国油气长输管道的建设规模也越来越大,取得了重要的成就,促进了经济的发展。同时油气长输管道在施工中存在作业线较长、野外的作业多、施工人员施工环境恶劣以及自然障碍多等问题,这些问题的存在使得施工存在较大的风险。因此,做好油气长输管道工程施工风险管理显得尤为重要。本文对油气长输管道运行过程中面临的危险性问题进行全面分析,在此基础上提出管道保护措施,为保障管道的安全运行奠定基础。

关键词：长输管道；危险性；设备；运行环境；管道管理

1油气长输管道工程施工任务和特点

油气长输管道的施工任务就是要求施工人员严格按照施工前的工程设计实施管线焊接等工作,并确保工程质量符合工程验收的要求。而油气长输管道工程施工的特点可以从几个方面入手分析：第一,由于油气长输管道施工地点一般都选择在野外等地形复杂的地区,因此致使工程施工人员经常处在环境较为复杂化工作中；第二,由于工程施工的环节较为复杂,因此其不利于工程竣工后的后勤保障工作；第三,在长输管道施工过程中会使用许多的管线,因此加大了工程施工的难度；第四,由于油气长输管道工程施工人员部分是临时工,因此其施工技术或与其他工程施工人员关系协调性可能会影响到工程施工的质量。从以上特点中可以看出,油气长输管道工程施工的特点中存在着许多风险,因而为了保证工程施工质量达到施工的要求,应对其风险进行相应的管理。

2油气长输管道危险性分析

2.1设备危险性分析

首先,如果油气资源对设备的腐蚀较为严重则会出现腐蚀穿孔,进而引发油气资源泄漏。其次,众多设备需要采用焊接的方式与管道连接,如果焊接的质量相对较差,也会引发油气资源泄漏,甚至引发设备爆炸或损害等问题。无论出现何种设备危险性问题,都会给油气管道公司带来巨大的经济损失,同时也会影响下游的油气资源供给。

2.2运行环境危险性分析

受到地质环境的影响,使得我国的油气资源分布相对较广大多数的油气资源处于我国的西北部以及东北部地区,但是东部沿海是我国油气资源需求量较大的区域,因此需要将西北部和东北部的油气资源采用管道的方式输送至东部沿海区域,在管道沿线地质状况较为复杂,非常容易发生滑坡泥石流等灾害问题,同时,随着天气环境的变化,也会对管道的运行产生一定的影响,另一方面,由于油气管道的跨度相对较长,管道沿线的居住区域相对较多,由于周围的居民百姓并不了解管道的运行情况,如果不考虑管道的运行进行开挖作业,则会对管道的安全运行产生一定的影响。

2.3管道管理危险性分析

管道的管理也会对管道的安全运行产生一定的影响,所谓的管理指的是管道公司的管理水平以及相关工作人员的综合能力在管道管理的过程中,如果管道管理公司的制度不健全或者工作人员的水平相对较低,在操作设备的过程中会出现违规操作等一系列问题,进而对管道的安全运行产生一定的影响,另一方面管道运行一定时间后,需要对管道进行内外检测,如果管道公司没有进行内外检测或采用的内外检测技术相对较差,则无法即时发现管道运行过程中的风险问题,也会对管道的安全运行产生一定的影响。

3油气长输管道保护措施

3.1设备保护措施

首先,需要提高设备的质量,设备的质量包括设备材料的质量以及设备安装的质量,在设备安装完成以后,必须对设备及管道的气密性进行严格检测,在检测合格后才可以投入使用。其次,需要提高设备的焊接质量,即设备与设备之间、设备与管道之间的焊接质量,防止因焊接问题对管道的安全运行产生影响,在这一方面,相关单位需要引进国外先进的焊接技术,并对国外的焊接技术加以改进,不断提高设备的焊接水平。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆最后,需要对管道及相关设备增设防腐措施,由于设备的内部很难增设内防腐层,因此在油气资源输送的过程中,可以向油气管道中加入一定的缓释剂,使得油气资源对设备的腐蚀速率降低。

3.2运行环境保护措施

为了防止油气长输管道在运行的过程中出现运行环境风险问题,相关单位需要采取以下两方面的措施,首先,油气管道公司需要加强与气象部门的合作,及时了解管道沿线有可能出现的天气问题以及地质灾害,管道公司可以提前采取措施,防止管道出现风险问题。其次,管道管理公司也需要与当地相关部门以及公安部门合作,加强管道保护的宣传,防止管道沿线违规作业对管道的安全运行产生影响。同时,在管道建设的过程中,相关公司需要改变重视站场轻视管线的观念,建设单位需要对管道周围的地质环境进行全面的勘探,然后对管线的运行环境进行一定的优化,尽可能不在容易发生地质灾害的区域内建设管道,间接保障管道的运行安全。

3.3强化管道的安全性、完整性与可靠性

保障油气长输管道的安全性、完整性与可靠性乃是油气长输管道安全管理的重要任务。安全性顾名思义就是要确保油气长输管道的运行安全,其需要加强管道运输管理、强化管道质量、重视管道防护；完整性指的是确保油气长输管道设备完整,其需要有效识别管道泄漏事故影响、科学进行管道泄漏风险评价、提高无损检测质量、加强管道维修保护措施以及明确管道运行安全指标；可靠性指的是确保油气长输管道在特定时间和条件下能够发挥出特定功能,其需要加强故障问题排除及强化事前控制。只有强化管道的安全性、完整性与可靠性,才能够有效预防各类风险,确保管道运行安全。

3.4提高巡查与宣传力度

油气长输管道是人民正常生活与工作的重要能源,一旦管道出现问题,人们的生活与工作将受到巨大影响。企业必须要加大油气长输管道的巡查力度,尤其是人烟稀少的地区更为重视。油气长输管道的保护与管理工作不仅仅是工作人员、企业与政府的责任,广大人民也有义务监督管理,防止第三方破坏,对破坏者进行举报追究。同时,政府与企业应该加大管道保护的宣传力度,使人们充分认识到管理与保护油气管道的重要性,促使全民参与。

3.5提高油气管道维修与修护人员素质

随着设计经济科技的迅速发展,我们的生活工作正被科学技术影响着。那么在不断的社会发展的过程当中,工作人员应该不断提高其自身的专业方面的素质,还应该不断的学习,树立终身学习的思想。油气管输设备的维护检修人员在开展相关工作的时候,也应该不断学习,提高自身的专业素质。公司企业在招聘的过程当中,应该更加侧重于对油气管道运输和管理的工作人员的实战能力和专业素质。在工作的过程当中,还应该定期对工作人员进行培训,主要分两种形式,一种是专业素质的培训,不断的组织人员参加各种各样的交流会学习会,多方面增强维检修人员的专业素质；另一种是注重对工作人员的实际操作能力的培训,针对不同层次油气管到设备维修与修护人员,开展不同层次的实践的培训,逐步提高解决现场实际问题的能力。

4结论

油气长输管道是我国油气管网体系中的重要组成部分,由于油气长输管道的输送距离较长、沿线地质环境复杂多变,因此,工程施工过程中,存在着诸多安全风险。安全是第一要义,为了实现油气长输管道工程施工效率与质量的提高,必须确保施工安全,这就需要加强施工风险管理。

参考文献：

[1]袁海涛.浅析油气长输管道工程施工风险管理[J].全面腐蚀控制,2019,33(06):47-49.

[2]胡文庆.油气长输管道风险分析及管道保护[J].化工管理,2018,501(30):39-40.

[3]吉家增,张志远.油气长输管道风险分析及管道保护措施[J].石化技术,2018,25(10):231.

论文作者:程明

论文发表刊物:《工程管理前沿》2020年1期

论文发表时间:2020/3/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/faee3abdd64bdf9e99e1dade.html