# 谈强夯处理地基的检测技术论文_唐卓

中太基础工程有限公司 珠海分公司 519000

摘要：随着我国经济建设的发展与对外开发的需要，不仅事先要选择在地质条件良好的场地从事建设，而且有时不得不在地质条件不好的地方修建，因此就需要对天然的软弱地基进行处理强夯法是一种地基处理的新方法_就作用机理来说，它属于深层密实法的一种。本文主要探讨的就是关于强夯处理地基的检测技术。

关键词：强夯；地基；检测技术；地质条件

引言：

强夯法又称动力固结法或动力压密法，是由法国人梅那于1969年首创。这是基于对强夯地基处理方法的发展。通过使用这种方法通常是由重量8吨～30吨，并与地面产生8米至20米的间隙距离，并产生了巨大的影响。这种方法和动态力产生的冲击波不仅可以大大提高地基土的强度，而且可以减小土体的压缩性。

1.强夯处理地基的检测方法

通常表层地基的检测方法与技术都经过了多次实验，是已经成熟的技术。这些技术主要用载荷试验检测地基承载力，但是对于承载力的测试和计算地基的密度时，需要更深层度的探讨和摸索。

2.1载荷试验

载荷试验是一种通常用于测试承压板应力的地基原位检测方法，主要检测地基岩土承载力和变形状况。其主要分为三种：1)浅层平板载荷试验：用于不超过3m的地下水位地基土；2)深层板载荷试验：用于超过3m的地下水位地基土：3)螺旋板载荷试验：用于地下水位以下及深层地基土。

载荷试验是一种非常有效的检测方法，此方法的实施需参照我国对于强夯处理地基的规范。在我国一些较为重要的建筑场地一般都会采用载荷试验检测地基承载能力。但由于平板载荷试验不能超过2倍承压板直径，在许多实际操作中因为这一局限性，所以需结合其他检测方法来完成检测过程。

2.2密实度的检测

检测地基的密实度可以用灌砂(水)法来测定，它不仅能够有效的反映出地基的密实程度，且能够直接反映出地基的承载力等指标，此方法检测便捷，结果直观，所以在地基处理中应用频繁。但对于破坏性大且开挖的工作量大的深层地基的检测，密实度检测的应用会受到一定的限制，密实度检测的方法通常只在试验阶段以及重大的工程中使用。

2.3圆锥动力触探试验

圆锥动力触探试验是指将圆锥探头嵌入土中，以落锤击打探头，根据所遇阻力变化分析土层力学分层，并对土层性质加以判定，以此作为地基土工程地质评价。由于探头所遇阻力是以深入土中距离所需锤击数为尺度，因此圆锥动力触探试验也可以用来检测地基加固效果。

圆锥动力触探试验操作简便，使用广泛，对静力触探难以测试的土层具有重要的补充作用。然而它的局限性也比较明显，主要表现为不能采样，误差较大，不能进行块粒较大填料地基的测试。

2.4瞬态瑞利波测试法

瞬态瑞利波测试法是近年来新发展的浅层地质勘探法。其主要原理：将振源检波器置于平面，使用重锤产生瑞利波，通过频谱仪分析接收到的波形，将其换成横波速度，从而算出被测土层波速。

随着理论和技术的发展，瞬态瑞利波测试法被广泛应用于各个工程项目，在实际操作中具有不可替代的作用，因此开展这方面的深入研究显得十分必要。

2.5地质雷达检测技术

地质雷达检测技术是根据地下物质的电磁差异，利用一定频率的电磁波检测地基密实度的方法。天线发射器将信息传输到地下，经过地层界面后重返地面，最终被雷达接收。高频电磁波在介质中传播时，通过的路径和磁场强度以及相应的波形都产生相应的变化。所以可以通过采集时域波形，对其进行相应的处理分析，确定地下和地质体的情况。地质雷达检测技术作为近期探测地下和地表建筑物密实度的高新技术，具有无损、高清、高效的特点，成为岩土检测的重要手段。

3.工程实例

3.1工程地质

强夯处理地基技术通常运用在多山的地区，这一地区地质结构复杂且地形高低起伏，还多沟壑纵横，其中的植被茂盛复杂，在低山、丘陵以及大大小小的盆地相较于其他地形更适合使用强夯处理地基的检测技术，这一地区的工程属于典型的深挖高填山区的地基。

3.2测试概况

试验区是按照设计准备的，在施工前要进行瞬态瑞利波测试，竣工后，再做一次瞬态瑞利波测试，这是为了保证强夯法的有效性和稳固性。为了对强夯法的效果进行测评，还需要进行载荷试验和圆锥动力触探试验等检测。

3.3瞬态瑞利波测试法的主要仪器

此次使用的仪器是SWS-3型，其主要优点是信号较强，模拟性能好，具有可放大、转换等一系列功能，能很好地接收和检测信号。

3.4资料处理

面波频散曲线是分析底层地质速度结构分层的关键。通过分析每个面波频散曲线，从而算出分层速度，确定各层厚度和横波传播速度，最后对结果进行模拟和处理即可得出效果。为了直观分析强夯前后的差别，选择强夯前选的地面标高为准，然后将其与强夯前两次的面波频散曲线合制，绘制的曲线图见图1。

图1强夯前后面波频散曲线

通过对比图1a)与图1b)可知，1号面波点在深度4．2m范围内波速明显增大，在深度5．3m以下时波速基本不变。因此1号强夯有效加固深度为6．0m(相对强夯前地面高)。2号面波点在深度5．4m范围内波速变化不明显，深度5．4m以下时波速基本没变，因此2号强夯有效加固深度为6．1m(相对强夯前地面高)。

3.5检测结果

1)同强夯前相比较，雷达波同相轴更加紊乱；2)在强夯之前，地面的脉冲波没有很大振幅，强夯后地面脉冲波振幅增大且影响到深度线；3)这项测试可以确定影响线的深度并且确定其时差变化。实践告诉我们，动力夯实地基处理施工不仅可以将地基承载力，而且可以有效地减少施工和投入使用后的基础沉降，以及地基土液化可能性的消除，对于施工中的地基处理效果很好，在实际施工中，基础的承载能力要满足工程设计的基本要求，有利于施工顺利进行。但应注意，目前强夯法没有成熟的理论和计算方法不统一，因此在实际使用中，大量的强夯参数需要通过实践验证。

4.总结语

实践告诉我们，强夯法处理建筑工程地基不仅能将地基的承载力提高，而且还能有效减少建筑投入使用后地基的沉降量，同时也使得地基产生土内液化的可能性消除了，对于建筑工程地基的处理取得了良好的实际施工效果，使地基的承载达到了工程设计所提出的基本要求，在实际的施工当中有利于施工的顺利进行。

参考文献：

[1]李彰明软土地基加固的理论，设计与施工北京中国电力出版社2006

[2]王铁宏新编全国重大工程项目地基处理工程实录北京中国建筑工业出版社2004

论文作者:唐卓

论文发表刊物:《基层建设》2016年18期

论文发表时间:2016/12/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fafb1c7924d080d093c8867b.html