# 变频调速在恒压供水节能技术的运用分析论文_姜涛

延安市黄河引水工程有限责任公司 陕西延安 716000

摘要：随着科学技术的不断发展，变频调速在恒压供水节能技术中的运用，进一步完善了恒压供水系统的服务功能。为了保证变频调速恒压供水系统稳定运行及良好的应用效果，还需要注重在运用过程中的能耗降低的问题。基于此，本文主要对变频调速在恒压供水节能技术的运用进行分析，旨在优化变频恒压供水节能系统的应用水平。

关键词：变频调速；恒压供水系统；应用；节能；优化

引言：在恒压供水节能技术中运用变频调速，有利于提高恒压供水系统的节电、节水效果，同时也能够保证恒压供水系统的良好运行。因此，有必要根据实际的情况，进行变频恒压供水节能应用及优化的工作，确保恒压供水系统能够有良好的功能特性，更好地满足相关生产生活活动的需求。

1、变频恒压供水系统的构成及原理

变频恒压供水系统的构成要素包括：PLC控制单元、变频器、压力感测器、供水管、泵组机等，在这些构成要素的共同作用下，使得变频恒压供水系统的功能特性进一步完善，同时也提高了变频恒压供水系统的应用价值，更好地满足相关生产计划的需求。

变频恒压供水系统的原理为：通过PLC控制单元对水泵的运行进行有效控制，同时在变频器的作用下，水压可以自动变频输出。在控制水压的过程中，水泵电机的转速相应变化，同时压力感测器也会发挥作用，能够对管道水压进行实时的检测分析，并将反馈的信息传输至系统控制中心。在变频恒压供水系统中，水量与水泵转速成正比关系，在水量变小时，水泵的转速降低，保持在低速运行的状态，同时在水量变大时，变频器输出频率则会逐渐提高。因此，如果水压发生变化，系统会自动进行水量的调节，保证压力保持在设定值波动范围，在压力达到设定值时实现恒压供水，从而保证变频恒压供水系统的功能特性。此外，在变频恒压供水系统中，微积分调节器、PLC内置比例的合理使用，能够有效控制水泵的转速，从而保证水压的稳定。

2、变频调速恒压供水节能系统的优势

（1）变频调速恒压供水节能系统能够实现24小时的自动恒定水压，并且在管网压力信号的作用下，能够自动启动备用水泵，实现良好的压力调节，从而保证供水质量。

（2）变频调速恒压供水节能系统能够降低水管网线破裂等安全隐患的发生几率，因为变频调速在恒压供水节能技术中的运用，是在恒压基础上，将传统的供水设备进行替换，不仅节省了占地空间，而且降低了投入成本。

（3）变频调速恒压供水节能系统减少了水泵的频繁启停，保证了供水系统的平稳启动，避免启动过程中由于电网和水泵电机的冲击作用使得水泵使用寿命缩短，极大地提高了供水系统的安全性。同时，变频调速恒压供水节能系统在控制水量的基础上实现了水泵转速的有效控制，确保多泵循环工作及功能保护的同时，提高了供水系统的节能效果。

（4）相比较于传统供水系统，变频调速恒压供水节能系统极大地改善了水压不稳定的问题，也避免了传统供水系统启停过程中出现的水锤效应，保证了供水质量。

3、变频调速在恒压供水节能技术的具体运用

为了保证变频调速恒压供水节能技术的运用效果，还需要明确变频调速恒压供水节能系统的控制目标、制定节能控制方案、加强方案的运用，以此充分发挥该系统的功能特性，实现节水、节电的运用效果，从而提高变频调速恒压供水节能系统运行的可靠性。

3.1明确控制目标

（1）节水。变频调速在恒压供水节能技术中的运用，首先要明确节水的控制目标，对此需要保证供水系统中水泵的使用寿命，从而实现变频恒压供水节能系统节水的目标。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆对此，要根据供水系统运行过程中具体的用水情况，合理设置管网压力，确保供水系统运行时水压处于稳定的状态，以此提高水泵的工作性能和使用寿命，实现节水控制的目标。

（2）节电。变频调速在恒压供水节能技术中的有效运用，还需保证供水系统中电机的节能。由于变频恒压供水系统中的电机配置是根据水泵的水负载选择，如果电机的功率过小，电机则会在额定负载运行系统中处于超负荷状态，这样很容易导致电机过热直至损坏；而如果电机功率过大，但是没有充分利用，这样不仅会增加设备成本，还会造成电能浪费。因此，需要保证变频器的有效运用，通过变频器的压力上下限调节的功能，对电机的转速进行有效控制，避免电机在额定值附近长时间处于低速运行状态，从而减少系统运行的电能消耗，提高变频恒压供水节能系统的节能效果。

（3）运行可靠性。变频调速在恒压供水节能技术中的运用，需要充分考虑系统的运行可靠性。对此，相关技术人员要对变频恒压供水节能系统的可靠性进行分析，明确该系统的功能特性及构成要素，要注重变频器与电动机的有效使用和控制，同时要合理设置变频器，确保在热继电器的共同作用下，对水泵电机启停有效控制，提高电机稳定运行的同时保证变频恒压供水节能系统运行的可靠性。

3.2制定节能控制方案

（1）注重PLC与变频器的配合使用。在制定变频恒压供水节能控制方案时，需要注重PLC变频器的配合使用，切实发生实际作用，确保水泵控制状况的良好性。同时，结合实际用水的情况，明确水泵的运行数量，发挥PLC与变频器的作用对水泵的转速进行有效调节，使其处于稳定运行的状态，通过这样的方式增强变频恒压供水节能系统的节能效果。

（2）完善变频恒压节能控制方案。完善变频恒压节能控制方案，需要加强控制面板的使用，确保变频恒压供水节能系统的正常运行。同时，加强变频器、PLC控制单位、压力感测器的配合使用，科学对用水量变化时的水压进行控制，确保其在合理的范围内，从而维护变频恒压节能供水系统的稳定运行，实现更好的节能控制效果。此外，注重压力传感器的使用，实时对管道供水压力进行检测并传输信息至控制中心，在PLC单元控制的作用下，提高供水系统的节能效果。

（3）优化变频恒压节能控制方案。要想提高变频恒压供水系统的节能效果，还需要注重PLC变频器的有效利用，以此降低水泵电机的能耗。同时，高效利用变频技术，合理设置变频器的参数，确保水泵处于高效的工作状态，从而满足变频恒压节能供水系统的要求。此外，发挥PLC与变频器的作用，对系统运行过程中存在的故障进行有效诊断和解决，从而维护变频恒压供水节能系统的安全运行。

3.3节能方案的运用

通过上述可得知，变频调速在恒压供水节能技术中的运用，是通过变频器、压力传感器、PLC控制单位等不同构成要素实现对供水系统的有效控制。因此，为了确保变频恒压供水节能方案的有效运用，还需要加强在供水压力、节水节电等方面的应用，在实践生产中，通过变频恒压供水节能技术实现对供水压力的科学控制，促进变频恒压供水节能系统的推广使用。同时，在实践生产过程中，要充分考虑节水、节电目标，加强变频恒压供水节能方案的运用，提高变频恒压供水节能系统的服务水平，从而更好地满足相关生产计划的需求。

结语：

总而言之，变频调速在恒压供水技能技术中的运用，具有非常重要的意义，可以有效控制恒压供水系统运行中的能量损耗，并且能够维持良好的应用效果，从而满足相关生产计划的需求。对此，应当注重变频调速在恒压供水节能技术中的运用，并通过明确运用控制目标、制定节能控制方案、提高节能方案的运用水平，从而不断完善和优化变频恒压供水节能系统。

参考文献：

[1]王轩，王丙.智能恒压供水系统的设计与节能分析[J].工业控制计算机，2019，32（04）：23-25+28.

[2]杨居源.变频调速供水系统研究[J].吉林水利，2019（01）：26-28.

[3]国承刚.变频恒压供水节能控制的应用浅论[J].世界有色金属，2017（14）：277-279.

论文作者:姜涛

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fb0ad4b28d75b700c28cf11c.html