# 水利工程施工中堤坝防渗加固技术的运用论文_和祎芳,王瑞

河南易事建设工程有限公司 河南驻马店 463000

摘要：在我国民生建设中，水利工程是最为重要的一项，水利工程建设不仅可以控制水的流量、避免出现洪水，还可以合理调节水资源。水利工程建设可以有效满足人们生活及生产需求，而大坝在水利工程建设中防渗加固技术是最为重要的一部分。本文就对水利工程施工中堤坝防渗加固技术的应用策略进行深入探讨。

关键词：水利工程；堤坝；防身；加固

由于水利工程防渗加固技术在整个水利工程中发挥着重要作用，目前大坝防渗加固技术尚未完全成熟。在项目实施过程中，会出现一系列渗水原因。为对这些因素进行全面的分析，综合解决渗水问题，确保工程整体的顺利实施以及避免意外的发生，对于堤坝防渗加固技术的研究和创新显得尤为重要。

1、水利工程施工特点分析

我国在现阶段的发展中，对于基础设施的建设是非常关注的，同时在很多地方，都将基础设施建设作为重点内容。水利工程的施工，会带来很大的经济效益与社会效益，但是在堤坝的工作上表现为缺失现象后，不仅会造成强烈的安全隐患，还会给其他地方的发展构成威胁，甚至是给地方社会的稳定，造成很大的不利影响。结合以往的工作经验和当下的工作标准，认为在水利工程的施工特点上，主要是表现在以下几个方面:第一，水利工程遭受到水体侵袭的现象是比较严重的。从表面上看，现代化的堤坝建设，会运用较多的材料来完成，并且没有出现严重的问题。可是长期蓄水以后，水体本身的压力增加，再加上外部水汽的影响、环境的影响，堤坝本身遭受到的水体渗漏威胁会持续提升。第二，水利工程在开展的过程中，堤坝是最重要的防护体系，即便是出现了很小的问题，都有可能对水利工程的安全运营造成强烈的威胁。

2、水利工程堤坝险情分析

水利工程的基础环节便是堤坝，其不仅是保证工程质量的基础部分，更是技术操作的关键部位。在施工过程中，堤坝工艺难度较大、较为复杂，若堤坝施工技术技艺水平不高将大大降低水利工程的质量水平，导致修建过程存在安全隐患。同时，受长年累月的冲刷、侵蚀等威胁，堤坝极易发生大面积受损、坑槽等问题。导致堤坝体出现滑坡、裂缝、渗透等现象，此时需要及时采用防渗加固技术提升堤坝质量，及时抑制险情。当堤坝出现严重裂缝时，会导致项目工程的整体稳定性受到影响，水量随裂缝进入坝体内部，进而腐蚀钢筋材料，导致其松动诱发坝体滑坡。堤坝渗漏的主要方式有两种分别是堤基渗漏与堤身渗漏。工艺设计不合理、施工工艺不恰当等导致地基出现渗漏、同时地基结构的不稳定性、刚度较差等也会导致基地发生渗漏；施工中采用石块、细砂等密度较低的材质进行施工时，堤身与堤基之间存在较大缝隙，导致施工不达标，结构稳定性差，发生渗漏问题。侧漏则在一般工程中均有发生。

3、水利工程施工中堤坝防渗加固技术的具体应用研究

3.1选择合适的防渗加固方案

坝防渗加固技术的操作目的，在于帮助水利工程获得更大的安全保障，减少过往存在的缺失和不足，在多个角度上更好的完善工作体系。本文认为，要想让坝防渗加固技术的功能充分发挥出来，必须选择合适的防渗加固方案。第一，要求技术人员、勘查人员，对水利工程本身的要求、施工内容、重点难点等，都进行深入的分析整理，而后在拟定防渗加固方案的过程中，至少拟定两种方案，观察哪一种方案能够得到较好的效果，避免造成疏漏的情况。第二，在防渗加固方案的设定过程中，需要将防渗墙的设计作为重点内容来对待。现阶段的中小型水利工程占有主导地位，可是中小型工程的要求并不少，同时需要应对更多的影响因素，防渗墙的设计、施工，都应该按照科学的标准来完成。第三，在施工现场的调查研究中，必须针对各种材料以及砂砾石的影响有效的消除，否则很容易在防渗加固过程中，出现严重的隐患。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2防渗加固原则

水利工程堤坝施工在选用防渗加固技术时须遵循相应的原则，根据水利工程现场的水文地质特点，采用合适的防渗加固技术，如浇筑技术、防渗墙技术等，能有效降低堤坝浸润线，通过堤坝进行适当压重，能显著提高水利工程堤坝的稳定性及可靠性。在对水利工程滑坡进行处理时，需对堤坝滑坡的原因进行分析，然后采取针对性、有效性的措施进行处理，从根本上提高堤坝的防渗性能。现阶段，市场上土工合成材料种类众多，水利工程堤坝施工过程中采用的土工膜防渗材料、加筋材料等，其质量和性能直接影响水利工程堤坝的整体稳定性和强度。在对堤坝渗漏区域进行防渗加固处理时，在上游应该遵循“堵、截、铺”原则，下游应该遵循“排、减、导”原则，然后采用合适的防渗加固技术进行处理，尽可能降低水利工程堤坝的渗漏量，同时还可采用导流反滤、减压井、排水沟等方式，有效的降低堤坝扬压力，显著地提高水利工程堤坝的安全性和稳定性。

3.3混凝土防渗加固施工技术应用要点

在当前的水利工程堤坝防渗加固施工当中，混凝土防渗加固技术的应用效果比较显著，采用混凝土施工材料进行加固施工，能够保证土层透水性得到更好改善，进一步增强堤坝的防渗加固质量。现阶段，经常使用的混凝土防渗加固技术主要分为三种，具体如下：第一，帷幕灌浆施工技术。在应用次防渗加固施工工艺时，作业人员要科学调和浆液比例，由于浆液自身具备良好的胶凝性和流动性，通过进行良好的比例调和后，浆液的附着性显著增强，浆液调配完毕后，采用钻孔工艺，将浆液压入到堤坝岩层裂隙当中，在岩石裂缝之中，浆液会逐渐硬化。利用浆液的胶结硬化效果，能够保证堤坝岩层稳定性得到更好提升，进一步提高岩层施工强度，堤坝的防渗性能增强。第二，高压喷射防渗加固技术。此施工工艺需要利用高压射流产生的冲击力，保证水泥混凝土浆液能够更好的喷射覆盖到坝基表层，在喷射水泥混凝土的过程当中，作业人员需要向堤坝的坝基内部灌入适量水泥浆，水泥混凝土和水泥浆之间产生良好的胶凝作用，使得堤坝坝基的防渗性能得到更好提升，坝基表层形成较为稳定的防渗墙，有效防止水泥发生渗透现象。第三，自凝灰浆防渗墙施工工艺。该工艺的合理运用，能够保证堤坝渗水病害得到高效治理，作业人员通过科学调和水泥、混凝土和膨润土，形成性能较好的自凝灰防渗水施工材料，保证水利工程中的堤坝防渗加固效果得到更好提高。

3.4堤坝灌浆防渗技术

堤坝灌浆防渗技术在水利工程堤坝防渗加固的施工中也被广泛应用，并且具有良好的使用效果。本文主要对劈裂式帷幕灌浆的施工要点进行分析。应用劈裂式帷幕灌浆技术的主要原理是通过对堤身的加固，实现堤身防渗漏的目的。在施工过程中，需要根据具体的堤坝曲直程度，使用轻便灵活的钻具，通过梅花布孔的方式，在堤坝的合理间距处布孔，将泥浆由下而上灌入孔内，通过灌浆加固的方法有效地改善堤坝的渗水问题。但是使用灌浆加固的方法，在堤坝的基层形成稳固的防渗水的体系，虽然能起到非常显著的方渗水效果，不过对堤坝的施工类型以及原料也有一定的要求，因此，它最常用于浆砌石重力坝中，通过在坝面的上游进行集中式的灌浆，可以使浆液进入到岩层的缝隙，让堤坝的结构更加稳固，从整体上提升堤坝的防渗水性。

4、结束语

综上所述，水利工程大坝加固和防渗处理技术决定了整个工程的质量和安全性能，是水利工程竣工的重要保证。有关部门要抓好水利大坝防渗加固工程，做好监督工作，及时解决项目实施中存在的问题。随着水利工程施工要求的提升，在现有的基础上要对堤坝防渗技术进行改进和创新，健全技术体系，努力改进操作方法与实施步骤，增加便利性。

参考文献

[1]姜云天.浅论水利堤坝工程防渗加固[J].黑龙江科技信息，2016(7):198

[2]周丽明.浅论水利工程堤坝工程防渗加固技术[J].黑龙江科技信息，2016(9):310

[3]王展霞.浅论水利工程堤坝防渗加固技术[J].中国高新技术企业，2016(3):129-130

论文作者:和祎芳,王瑞

论文发表刊物:《基层建设》2019年第17期

论文发表时间:2019/9/8

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fb139015251e4c40ef1c5211.html