# 220kV变电站安装与调试施工要点分析论文_王金成

中国水利水电第四工程局有限公司机电安装分局 024036

摘要：自从我国的现代化建设发展以来，我国的电力事业发展速度就越来越快，目前电力已经成为了日常生活和工作中应用最为普遍的能源，受此影响，我国的电气工程也在不断发展，变电站的建设速度越来越快，给电力传输工作提供了很大的便利。我国220kV变电站在建设的过程中，受到信息技术和数字化技术的影响，其智能化水平越来越高，于是对变电站的安装与调试施工就有了新的要求。所以本文就针对220kV变电站的安装与调试施工要点进行分析，促进220kV变电站的高效运行。

关键词：220kV变电站；安装与调试；施工要点

随着我国电力事业的不断发展，电气工程建设速度越来越快，当前变电站作为我国电力供应的主要场所，变电站的运行质量和效率，对于我国的电力运输质量和效率有很大影响，也直接影响着人们的日常生活和工作。220kV变电站在运行的过程中，安装与调试工作会对其运行产生直接的影响，尤其是在现在信息化的时代，220kV变电站在安装调试的过程中会面临很多新情况，因此必须要对220kV变电站的安装与调试施工工作进行重点分析。

一、220kV变电站安装与调试的准备工作

1、运输监测

在220kV变电站的安装与调试工作正式开展之前，需要做好相关的准备工作，其中变压器安装的准备工作是最为重要的工作。变压器在正式安装之前，需要由生产商运送到施工场地，在这个过程中，很多外界因素都会影响到变压器自身的质量和性能，尤其是在运输的过程中，如果受到过重的颠簸或者运输的过程中出现严重的磕碰，都会影响到变压器的质量。所以变压器在出厂之后，需要做好严格的检验工作，保证变压器自身的质量和性能能够达到施工要求，然后再进行运输。在运输的过程中，需要做好运输监测工作，要使用监测设备对运输的速度和运输过程中的颠簸情况进行动态监测，使运输人员对运输情况有直接的了解，从而在运输的过程中，严格控制好运输的速度，防止变压器受到严重颠簸和磕碰。

2、变压器油检查

变压器油的质量和性能直接影响到变压器的运行效率和质量，因此在进行正式安装之前，需要对变压器的油样进行抽样检查，进行简化与色谱分析，并认真核对油样的规格、质量和品牌，保证其性能。

二、220kV变电站安装与调试施工要点

1、变压器安装

（1）运行监测

变压器安装工作中的运行监测，主要指的是变压器在正式安装之前的一系列监测工作，防止变压器在运输的过程中出现意外损坏。再进行运输之前需要在城区对设备进行检查，记录设备的相关数据和参数，并在运输之后与所需设备进行对比，防止本身存在质量问题的设备进入厂区。在运输结束之后，还要在厂区的外围对设备进行检查，确保设备不存在质量和性能方面的问题。

（2）构件检查

变压器在安装的过程中，除了需要对其本身的质量和性能进行检查之外，还需要对一些其他的构件进行常规性检查，比如套管的变比实验测验、套管自身的清洁处理性能、油枕的质量检查等。这些检查主要是保证变压器在使用的过程中，构件能够正常发挥作用，保证变压器的正常安装和使用。

（3）正式安装

220kV变电站的变压器安装过程中，变电站的电气设备普遍容量比较大，一般会使用三线圈的变压器，另外在变压器安装的过程中，对于安装操作也有着更为严谨的规范和要求，对技术的规范性和科学性要求也更高，所以在施工安装的过程中，施工人员必须要对变压器的具体结构和性能，以及运行原理进行了解，合理的处理好三线圈变压器的接线方式，防止在接线的过程中出现错误。变电站在安装变压器时，经常会由于操作失误或其他外界因素，导致一些安装质量问题或其他风险问题，所以在安装的过程中，需要针对安装过程中出现的问题进行分析，并采取针对性的预防措施，保证安装质量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2、接地网设计

（1）接地体的选择

220kV变电站的接地网设计工作中，接地体的选择是其中比较重要的工作，在选择接地体时，需要考虑到接地体的截面尺寸，要保证其能够适应电流的热效应，还要具有极好的抗腐蚀性，保证使用寿命。当前220kV变电站的接地体通常会选择镀锌扁钢和镀锌角钢。

（2）接地电位

220kV变电站的接地电阻会有一定的限制范围，所以为了有效控制接地电阻值，需要合理利用短路电流，减少电阻对系统运行产生的干扰。

（3）接地电阻

220kV变电站的运行功率比较大，但是总体的占地面积却是有限的，所以在运行的过程中，经常会出现由于电阻率过高引发的设备运行故障问题。所以220kV变电站在运行的过程中，接地电阻的选择必须要切实考虑到工程的实际设计需求，对接地的面积进行适当扩展。

3、高压盘柜安装施工

（1）测量

在进行高压盘柜安装施工之前，首先需要对设备的尺寸大小进行认真测量，然后与相关的规定和指标进行对比，保证高压盘柜的尺寸规格能够满足220kV变电站的使用需要，在达标之后才能够进行继续的安装。其中尺寸和规格的检测工作中，主要的检测内容包括：中心线的误差、基础型钢的平直度、机械零部件的运转、触头的接触紧密性、仪表的抗震防震指标，以及各种电气设备的规格、型号和质量。

（2）检查记录

在对高压盘柜的各项尺寸、指标和规格进行检查之后，需要对检查得到的相关参数进行记录，并做好保存，这样高压盘柜在后期的使用过程中如果出现了故障，就能够根据记录的参数对其进行修理。

4、主变压器差动保护极性核查

主变压器在运行的过程中，差动保护对其运行安全能够起到很好的保护作用，尤其是差动保护接线水平，直接影响着差动保护的实际效用。在差动保护工作中，不同侧的电流互感器的极性是十分重要的，其科学性会影响到差动保护功能的发挥，所以在主变压器的安装工作中，需要对差动保护极性进行核查。在220kV变电站的安装与调试施工工作中，接线错误问题是最为常见的，接线错误会导致电气设备运行故障，影响变电站的正常供电，还会影响到人们的日常生活和工作，针对该问题，保证主变压器不同侧电流互感器的通电极性正确，也能够对其起到良好的作用。

电流互感器的极性检查工作是一项十分复杂和专业性的工作，在该过程中，对于环境因素和施工人员的专业度都有着比较高的要求，尤其是接线错误问题比较常见，因此在检测的过程中，需要根据电流互感器的一次侧极性来分析二次侧极性，保证其准确性。

结束语：在我国的电气工程中，变电站的施工是其中十分重要的工程，变电站的施工直接影响着电力的传输质量和效率，对人们的日常用电会产生很大的影响，而变电站施工中的安装与调试施工工作则会直接影响到变电站的运行，所以在当前变电站的施工中，对于安装与调试施工工作极为重视。因此在当前的220kV变电站安装调试施工工作中，需要根据变电站的运行要求，做好相关的准备工作，并制定详细的施工计划，抓住施工的要点，切实保证220kV变电站的安装与调试施工质量，从而保证变电站的高效运行。

参考文献：

[1]李雄伟.110kV变电站安装与调试施工要点探讨[J].化工管理，2018（08）：162.

[2]张月昆，王涛.110kV变电站安装与调试施工要点分析[J].通讯世界，2017（24）：211-212.

[3]徐浩.110kV变电站安装与调试施工探讨[J].科技创新与应用，2016（19）：183.

[4]冯叶.110kV变电站安装与调试施工要点分析[J].山东工业技术，2015（17）：158-159.

[5]许可.浅析110kV变电站安装与调试施工要点[J].无线互联科技，2013（06）：124.

论文作者:王金成

论文发表刊物:《基层建设》2018年第29期

论文发表时间:2018/11/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fb1881f193d9369ce7a1a636.html