# 建筑工程中的土建施工技术分析论文_刘涛

福清核电有限公司 福建福清 350300

摘要：近些年来，人们的生活水平随着国家经济建设的快速发展，生活质量也随之发生了翻天覆地的改变，在这样的大环境背景之下，人们开始将关注的重心逐渐转移到了建筑土木工程建设方面，都希望自己所生活的居住环境与空间能够更加的满足其最高要求，间接性的促使我国的土建工程需要不断地发展进步才能跟上时代与科技腾飞的步伐，也就意味着，传统的土建工程技术方法已经明显无法满足现代土建工程施工建设所提出的各种要求。

关键词：土建施工；节能

在当今社会，建筑工程规模逐步扩大，这就对土建施工提出了高标准要求，为了充分迎合土建施工的复杂性特点，革新技术、提升技术应用水准十分必要。结合土建施工实际情况，逐步加强对土建施工新技术的应用分析具有不可忽视的发展性价值。

一、土建施工技术应用分析

1.高边坡防护技术

现代建筑工程土建施工新技术中涵盖多元化的技术类型，高边坡防护技术在其中发挥着重要作用，在该技术应用阶段能够相对提高土坡的稳定性，促使原本脆弱的土坡结构更为稳固，为土建施工项目的有序推进提供优良的环境保障。高边坡防护技术的创新点在于融合了绿色施工思想，在具体应用中能够在发挥绿色作用的同时起到良好的防护作用。首先是植物防护技术的应用。该技术顾名思义其技术主体在植物上，而植物本身的根系能够将水分牢牢锁住，从根本上减少水土流失量，植物防护技术能够在不破坏工程生态系统平衡性的同时，促使工程的稳定性达到工程建设要求。植物防护技术应用中施工技术人员应当根据高边坡适宜种植环境及区域位置，对种植的植物类型进行选择，需要尽可能的选择人工培育品种，另外，为了保证后续植物防护质量，还应当选择生命力强大、根系发达的植物，以此来强化植物生长指标。在对防护植物进行种植时，应当根据工程具体情况，对边坡种植密度进行优化，应当避免出现单一种植情况，保持多且丰富的植物类型，促使植物的存活比重不断上升。例如在将灌木植物与草本植物配合种植时，应当根据植物生长规律，对施工时间进行合理分配，促使植物覆盖率达到最佳标准，充分提升边坡防护能效；其次，加固技术的应用，该种技术在高边坡防护中的应用频率较高，通常情况下该种技术不会独立使用，为了相对增强加固效果，往往需要将抗滑墙及预应力锚索等防护措施配合使用起来。与此同时，在边坡防护中增设排水系统，还能改善水分聚集情况，防止侵蚀问题的出现；最后，工程防护技术，该技术在岩石边坡中的应用效果能够达到理想状态，而该技术同样需要配合应用其他防护方法才能达到最为有效的防护作用。

2.预制混凝土装配整体式结构施工技术

预制混凝土装配整体式结构施工技术作为一种全新的使用技术，将其应用于土建施工中，在成本有效控制基础上，提升了工程施工效率，保证了工程施工质量。此种技术在具体使用的过程中，工作人员首先要将预制外墙板、工程结构有效连接在一起，优先选择使用铰接形式。而针对土建工程非承重墙体较多、外挂墙板较重的情况下，需要进行精确的计算，放大结构抗震性能基础上，严格根据《高层建筑混凝土结构技术规程》调整装配整体式框架梁端负弯矩。针对装配整体式结构梁板施工，工作人员可以采用临时支撑的方式，而节点区混凝土强度要适当提高，同时提升梁柱节点核心区抗震受剪承载力，在各方面承载力精确计算基础上，进行预制混凝土装配整体式结构的细致化模拟构建，并且突出应用BIM技术对结构模型进行直观化展示，观察分析结构受力状态是否均匀，结构是否完整，发现问题，及时改进，以此有效提升土建施工质量。

3.早拆模板施工技术

早拆模板施工技术作为一种新型的技术，在实际应用中，遵从“先拆模板、后拆支柱”的原则，此种技术极大改变了以往混凝土结构模板拆除存在的缺陷，具有较强的应用优势。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆如，当下现浇混凝土跨度较大的结构中，其竖向支撑转变为小于2m的短跨受力，则可以应用早拆模板施工技术。工程人员检测混凝土强度达到指定标准时，便进行模板构件的拆除。在实际工程施工建设中，早拆模板主要包括模板、托梁、升降头、支撑系统等部分。整体上而言，此种模板技术的使用极大降低了模板应用投入量，经济成本得到了有效控制。而工程人员在具体落实中，需要在根据混凝土结构形式、平面布置方式、空间尺寸精确计算等基础上设计早拆模板的强度、模板立杆位置、构配件的数量和种类，并且形成相应的模板安装施工图。施工人员按照安装顺序，从流水支模和综合支模两方面施工，强化技术交底工作。总之，早拆模板则是不拆除立柱，只拆除模板的技术，此种模板拆除技术降低了对混凝土的不良影响，提升了混凝土的应用强度，且模板拆除之后可以进行循环使用，提升了资源利用效率，有效满足当前工程绿色施工理念。

二、建筑土建工程施工中节能施工技术的应用

1.节能技术在外墙施工中的应用

复合墙体法主要就是对块状的混凝土材料实施承重的作用力，然后将其与其他的一些材料进行混合之后所形成的一个墙体，这个墙体能够很好的起到保温的效果。但仅仅从保温的作用来说，建筑材料中如岩棉、膨胀珍珠岩这类的高效保温材料现已被建筑单位广泛的应用于节能建筑施工中，并起到了显著的作用。

2.配电系统的节能施工

在保证安全的情况下尽量缩短设备之间的距离，以节省材料和降低电损;第三，要合理设计单相负荷，尽量提高自然功率因数;最后，还要加强谐波治理，通过加装电抗器、滤波器等手段来有效控制谐波，并优选有助于减小谐波的设备，以提高电能质量，减少电能损耗。

3.屋顶的节能施工

屋顶是建筑的重要部分，一般情况下，可以通过在屋顶上建设隔热保温层、安装通风层等方式来实现屋顶节能效果。另外，有时还可以将屋顶建设成坡型，这样可以有效阻挡屋面对太阳辐射热的吸收。

4.屋面节能施工中的应用

在对屋面的保温材料进行选择的过程中，相关的工作人员要按照技术规范的要求，对所选取的建筑材料进行严格的把关与审核，确保所选取的建筑材料能够适用于屋面的施工过程中。一般情况下，建筑单位的工作人员会选择沥青岩板以及水泥这样的材料，其次，无论是在施工的过程中亦或是施工结束后，工作人员都要对建筑的质量进行严格的检查与验收，这个过程不能出现任何的失误[3]。

5.照明系统的节能施工

在选择各类灯具，如荧光灯、LED灯、高压钠灯等时，应当优选具备良好节能效果的，从而减少电能消耗;其次，对于能够应用节能镇流器的照明设备应尽量应用，并安装电容器，这样可以提高功率因数;再者，还要充分利用自然光来代替灯光，从而减少照明能耗及延长照明设备寿命。

结束语

随着时代与科技的不断发展，传统的建筑模式显然已经无法满足与适应现代人居的建筑需求，建筑工程中土建施工新技术应用在当前工程技术应用中具有非常重要的意义，在实际新技术应用中，从大体积混凝土施工技术、防水施工新技术以及深基坑支护新技术等方面贯彻使用新技术，注重技术应用客观性、合理选择技术，建设专业化技术团队，全面发挥新技术在土建施工中的优势。

参考文献：

[1]车岑.关于新技术在建筑施工中的应用分析[J].建材与装饰,2016(34):53-54.

[2]赖世武.对建筑工程中深基坑支护施工新技术的应用分析[J].建材发展导向,2015(15):35-36.

论文作者:刘涛

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fb2f690d28caa8c78e06aac8.html