# 浅谈岩棉复合板及现场运用论文_吴琼,管树国

论文摘要：岩棉复合板作为新型材料，具有防火性能好，隔热保温性能佳，色泽鲜艳，抗弯抗压、承载力高，安装灵活，绿色环保等特点。鉴于绿色建筑的广泛推广，部分省市更是进行强制要求，本文以北京市一住宅项目为例，对外墙保温材料进行论述。

关键词：岩棉复合板；绿色建筑；现场运用

工程概况：本项目位于北京市丰台区，临近京港澳高速公路与西五环，建筑面积约3万平方米，包含4幢住宅楼，1座变电站，1个地下车库，1个地下锅炉房。我公司有幸承揽本工程的项目监理工作，关于本项目设计方是：《中铁工程设计院有限公司》，本项目从设计到施工，从材料到安全都是建设单位及施工单位密切关注的项目之一；本项目设计方在建筑节能设计方面，为满足国家2014版《建筑设计防火规范》中严格的要求，为保证项目节能指标的顺利完成，项目外装材料采用现阶段建筑保温行业新产品《增强竖丝岩棉复合板》。针对本项目外墙新型保温材料本文做如下阐述：

首先、追溯节能推动新型建筑材料发展需求：人类文明高速发展的今天，自然环境遭到了极大破坏,环境问题已经成为全人类必须共同面对的严峻课题。节能减排，大力推广低碳环保绿色建筑已成为全社会关注的焦点。在哥本哈根世界气候大会上，我国政府向世界庄严做出“到2020年，单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%-45%”的承诺。而建筑能耗在人类整个能源消耗中所占比例高达30%以上；目前我国住宅和公共建筑普遍执行的是节能65%的标准。北京、天津、新疆等地区在居住建筑方面已经开始执行节能75%的标准。这就是我们经常听说的“三步节能”“四步节能”。发展节能减排和低碳经济的新型建筑材料刻不容缓。

为了顺应大环境的发展，相关部委也先后出台了多项稳定和扶植政策，以加快建筑节能型新型材料行业稳定、健康的发展，其中包括：《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》，此意见是为贯彻落实党中央、国务院关于推进供给侧结构性改革、促进工业稳增长和建设制造强国的决策部署，推动建材工业转型升级、健康发展，经国务院同意提出的指导性意见。由国务院办公厅于2016年5月5日印发并实施；意见中明确指出：关于促进健康工业稳增长调结构增效益的指导意见，发展本质安全节能环保，轻质高强的墙体和屋面材料，外墙保温材料以及结构与保温装饰一体化的外墙板。此《意见》是国务院近20年来首份专门为建材工业制定的文件，充分体现了党中央和国务院对建材工业的关心和支持，充分表明了建材工业在国民经济和社会发展中的重要地位和作用，也说明建材工业正处于由大变强、转型升级的关键时期，需要一份指导全行业发展的纲领性文件。

其中以下内容我们就阐述一种被现在建筑广泛运用的新型A级防火保温材料《增强竖丝岩棉复合板》.

其次阐述岩棉的由来：岩棉起源于夏威夷。当夏威夷岛第一次火山喷发之后，岛上的居民在地上发现了一缕一缕融化后柔软的岩石，这就是最初人类认知的岩棉纤维；现今岩棉的生产过程，其实是模拟了夏威夷火山喷发这一自然过程，岩棉产品均采用优质玄武岩、白云石等为主要原材料，经1450℃以上高温熔化后采用国际先进的四轴离心机高速离心成纤维，同时喷入一定量粘结剂、防尘油、憎水剂后经集棉机收集、通过摆锤法工艺，加上三维法铺棉后进行固化、切割，形成不同规格和用途的岩棉产品。

增强竖丝岩棉复合板产品简介和性能说明：增强竖丝岩棉复合板是对岩棉纤维排列方向的重新调整以及面层复合技术改进形成的复合板，该产品质量优于岩棉本身，产品提高了耐候性能，克服了岩棉低抗拉强度，高吸水率等缺点，能够应用普通岩棉达到建筑外墙外保温的要求。同时该产品搬运和存放、施工均较传统岩棉简单方便，对比同等条件施工，可节约工期70%。

传统岩棉保温系统与增强型竖丝岩棉复合板构造图对比如下：

增强型竖丝岩棉复合板的主体芯材是竖丝防火岩棉板，由耐碱网格布及聚合物砂浆防护层覆盖，产品按照600*1200、600*600的规格在工厂预制成型并进行特殊养护的长方体板状保温制品，施工现场可直接安装固定在外墙上。对比传统岩棉板外保温系统，是将岩棉板里外的两层界面剂，一层网格布、一层抹面砂浆，工厂化集中生产，同时在岩棉板里侧粘接墙面的面增加一层网格布、一层抹面砂浆的保护。

技术性能：竖丝岩棉经过网格布聚合物砂浆上下面覆盖链接之后，岩棉板的强度大幅提升，解决了岩棉强度、稳定性和施工性等问题。增强竖丝岩棉复合板已经通过国家建筑材料检测中心的检测，各项指标均达标。增强竖丝岩棉复合板具有极强耐候性，使用寿命是目前市场上其它相关产品的数倍。

具体细化优点如下：

（1）增强竖丝岩棉复合板系统采用A级保温材料，能满足最新的建筑防火规范的要求。

（2）无空腔或小空腔的岩棉保温系统，解决了风压安全性。

（3）提升岩棉抗拉强度

由于增强竖丝岩棉复合板的芯材丝径垂直于板面呈竖向排列，将岩棉丝垂直于墙面，改变了岩棉的纤维分布方向，从而改变了纤维的受力方向和运动方向，改变了岩棉的物理性能指标。从根本上解决了纤维分层、膨胀变形的问题，同时大大增强了抗拉强度。

使用无机保温浆料复合耐碱网格布包覆后，板面材料的抗拉强度高达0.10MPa，是普通岩棉7.5kPa的13倍，实现了岩棉以粘为主的抗风压安全性。

（4）芯材和面层防护材料的高防水性能

有效的包裹岩棉，使岩棉与外界水隔离，同时面层无机保温砂浆是一种优异的防水保温砂浆，通过在砂浆中掺加憎水材料，使无机保温砂浆复合增强网防护层（厚度3mm~5mm）具有憎水效果。

（5）独立受力单元、抗沉降能力强

增强竖丝岩棉复合板通过网格布复合防护砂浆的上下大面覆盖，每一块板材形成一个相对独立的受力单元，由于外保护层整体受力，板材受力的整体性会大大提高，大幅提升了岩棉的抗沉降能力。

（6）施工性大幅提升

板材在现场可以用木工手锯随意裁切，施工便捷，且在面层砂浆的包裹下，工人不与岩棉直接接触，施工过程中劳动保护效果提升明显。

增强竖丝岩棉复合板经济型分析：

传统岩棉系统与增强竖丝岩棉复合板 经济指标对比

总结描述：相较传统岩棉保温而言，增强竖丝岩棉复合板，板材尺寸更加规格和精确，同时有聚合物砂浆和网格布的覆盖，使的增强竖丝岩棉复合板易于搬运、易于现场裁切、更加易于安装上墙，降低施工人员现场操作的难度，增加施工人员的积极性；提高有限条件下的工作效果，明显体现是降低劳务成本；对于工期来说，整体统计，节约工期70%；质量来说，增强竖丝岩棉复合板上墙的粘接强度远大于传统岩棉板，抗压强度也是传统岩棉板的13倍；增强竖丝岩棉复合板的优点上文中也已经做出简单的阐述，结合全球环境变化，中国对环境治理的决心，我们建筑行业对建筑防火节能要求的提高，建筑行业里的新型材料将越来越多的受到各界的关注和认可。中国的建筑行业也将走上技术集中化的发展路线。

参考文献

[1]张乃锚.石材岩棉保温复合一体板在建筑工程中的应用[J].四川建材,2020,46(01)

[2]吴美升,曹杨,王学成,韩茂军.岩棉复合板研制及安全稳定性研究[J].建筑节能,2018,46(10)

[3]王川,任琳,李晓亮.增强竖丝岩棉复合板外保温系统的研究[J].建设科技,2018(12)

论文作者:吴琼,管树国

论文发表刊物:《建筑实践》2020年第1期

论文发表时间:2020/4/27

本文来源: https://www.lw33.cn/article/fb656d25be29e83ef3476bff.html